-p14-

Verslag van de vakbeurs SETAA '91

Parijs, 2 - 5 oktober 1991
Gerrit Van den Breede


Sommige lezers zullen zich wel de vorige (eerste) uitgave van deze
beurs in 1988 herinneren. Dit jaar werden drie manifestaties, nl.
Setaa, Handitec, en Eurolib gelijktijdig onder de naam AUTONOMIC '91
georganiseerd met als thema : Eerste Europees Salon voor de
zelfstandigheid van gehandicapten en ouderlingen.

Wij bezochten AUTONOMIC '91 op donderdag 3 oktober. In ‚‚n hal waren
alle standen volgens handicap gegroepeerd opgesteld. Een gele zone
"Algemeen" voor meervoudige handicaps en professionele vorming, een
blauwe zone "Motorisch" voor fysische handicaps en tenslotte een rode
zone "Visueel" voor onze doelgroep. In oppervlakte viel het gedeelte
voor visueel gehandicapten het kleinst uit. Dat betekende echter
helemaal niet dat er weinig te zien was, integendeel. Hierna volgt een
overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die wij daar zagen.

Op de stand van de Franse firma MIW & EUROMIW zagen we een hele gamma
hoogtechnologische produkten : o.a. brailleleesregels met 20, 40 of 80
cellen, al of niet in kombinatie met een spraaksynthesizer of een
vergrotingssysteem. De toestellen dragen namen zoals Eurobraille,
Pupibraille, Readzoom, enz... Typische aanpassingen voor de in
Frankrijk populaire Minitel terminal zijn steeds voorzien. Als enige
beschikt deze firma over ingebonden kleurenfolders (karton) met
doorschijnende plastic braillepuntjes.

Bij de Apple Macintosh maakten we kennis met een slechtziende die een
speciaal programma, de "FrancophonŠme", heeft geschreven. Die software
maakt gebruik van de ingebouwde spraakmogelijkheden van de computer
zodat deze, naast Engels, ook Frans kan spreken. Het te lezen stuk
wordt eerst door de computer geanalyseerd om een juiste uitspraak te
bekomen. Teksten waar beide talen in voorkomen kunnen korrekt gelezen
worden.

De Franse organisatie AVH (Association Valentin Ha�y) biedt een hele
reeks hulpmiddelen aan, gaande van witte stokken, via
brailleleesregels, tot leesmachines. Een prototype van de nieuwe
dubbelzijdige brailleprinter, Everest-D, van het Zweedse bedrijf Index
was te bezichtigen op deze stand. Het is een tafelmodel brailleprinter
met een wat ongewoon uitzicht. Alle bedieningselementen zijn vooraan
gegroepeerd op een overzichtelijk paneel met braille-aanduidingen. Een
ingebouwde spraaksynthesizer zorgt voor extra ondersteuning tijdens
het instellen van de printer. De bladtoevoer gebeurt blad per blad.

Visiotech is de naam van een opmerkelijke "TV-loep". Het geheel
bestaat uit een handscanner, een joystick en een doos met de nodige
electronische circuits. De te lezen teksten of afbeeldingen dienen
eerst ingevoerd te worden met de handscanner. Op een scherm met een
diagonaal van 37 cm kan de vergrotingsfaktor ingesteld worden tussen 3
en 96 maal. Via de SCART video aansluiting kunnen alle standaard
monitoren en TV-toestellen aangesloten worden. Het toestel wordt met
de joystick bediend.
De Manager Braille is een uitgebreide versie van de gekende DELTA
draagbare leesmachine met handcamera. De Manager Braille bevat een
ingebouwde brailleleeslijn van 20 cellen, een brailleklavier en
diverse functietoetsen. Men kan het toestel gebruiken als electronisch
notitieblok, als brailleleesregel van een PC en als zelfstandig
leestoestel om gedrukte teksten in braille om te zetten.

Wat minder hoogtechnologisch, maar daarom niet minder waardevol, is de
Buddy Bike. Sommigen onder u hebben hem waarschijnlijk reeds aan onze
Belgische kust gezien. Het is een soort tandem waar men i.p.v. achter
mekaar, naast mekaar zit. We waren in de gelegenheid om even een korte
proefrit te maken. In tegenstelling tot wat men zou vermoeden blijft
de fiets goed in balans. De prijs: ongeveer 30.000 BEF, incl. B.T.W.


Besluiten

TV-loepen met een handcamera blijken sterk in opkomst te zijn. Meer en
meer fabrikanten brengen een dergelijk toestel op de markt. Let er wel
op, bij de aankoop, dat het video-uitgangssignaal van de camera
standaard is zodat elke monitor of tv kan aangesloten worden.

AUTONOMIC '91 was een zeer goed georganiseerde beurs met gratis inkom
en optimale toegankelijkheid voor rolstoelen.