-p22-

BRAILLEDRUKKERS
S
ISO 9999 21.09.09
INDEX EVEREST-D
01/92

De Index Everest is een dubbelzijdige brailleprinter met spraakweergave.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* De druksnelheid bedraagt 50 (enkelzijdig drukken) of 100 (dubbelzijdig 
  drukken) brailletekens per seconde.
* Er worden maximaal 42 brailletekens per lijn afgedrukt.
* Dit toestel beschikt over een buffergeheugen van ongeveer 400 Kbytes.
* Deze printer is zeer gebruikersvriendelijk dankzij een ergonomisch 
  frontpaneel (met braille-aanduidingen). Bovendien wordt de gebruiker 
  geleid door vooraf ingesproken boodschappen.
* Er wordt gedrukt op losse vellen braillepapier met een maximum breedte 
  van 297 mm en een maximum lengte van 350 mm. De meeste braillepapier- 
  kwaliteiten kunnen gebruikt worden. Het systeem voor automatisch 
  papiertoevoer kan tot 150 bladen bevatten.
* Er worden maximum 20 brailletabellen meegeleverd. Daarenboven kan de 
  gebruiker zelf twee bijkomende tabellen defini‰ren.
* Een seri‰le interface (RS-232) en een parallelle interface (Centronics) 
  zijn voorzien.
* Door middel van de kopi‰erfunktie kan een document in meerdere exemplaren 
  afgedrukt worden.

* Producent: 
  INDEX BRAILLE PRINTER COMPANY
  Hantverksvägen 20 / Box 155
  S-954 23 Gammelstad
  Tel.: +(46) 920 571 35
  Fax: +(46) 920 572 49
* Verdeler: DATA BRAILLE SERVICE C.V., SENSOTEC C.V.
* Prijs:
  DATA BRAILLE SERVICE C.V.: 275.000 BEF
  SENSOTEC C.V.: 248.000 BEF
  Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.
* Voeding: 115V/60Hz - 230V/50Hz
* Afmetingen: 563 x 433 x 175 mm
* Gewicht: 11 kg