-p27-

TV-LOEPEN
F
AXOS
ISO 9999 21.06.03
01/92

Draagbare z/w TV-loep met handcamera.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* De camera beschikt over een automatisch diafragma en is in twee versies 
  beschikbaar: met saticonbuis (min. levensduur van 6000 uur) en met CCD- 
  chip (min. levensduur van 60000 uur).
* De AXOS monitor heeft een schermdiagonaal van 31 cm, is uitgerust worden 
  met een beeldinvertor (witte tekens op zwarte achtergrond) en heeft 
  bovenaan een handgreep.
* De handcamera kan rechtstreeks op de AXOS monitor aangesloten worden en 
  kan met twee verschillende objektieven uitgerust worden.
* Het macro-objektief (40 mm focusafstand) heeft de vorm van een glazen 
  koker die samen met de handcamera over de te lezen tekst bewogen wordt.
* Uitgerust met het tele-objektief kan de camera op een statief geplaatst 
  worden op een minimum hoogte van 20 cm. Schrijven en knutselen onder de 
  camera zijn op die manier mogelijk.
* Via een speciale interface die tussen camera en scherm geplaatst wordt 
  kan een standaard TV-toestel met SCART ingang aangesloten worden. 
* Met het macro-objektief kan op de AXOS monitor een maximale vergroting 
  van 14 maal gerealiseerd worden.
* Bij een schermdiagonaal van 85 cm bedraagt de vergroting max. 33 maal.
* In een speciaal koffertje is er plaats voor de camera, de 2 objektieven, 
  het statief, de interface en de nodige kabels.

* Producent : 
  AXOS
  124, boulevard de Verdun
  F-92411 Courbevoie Cedex
  Tel.: +(33) 1 47 89 83 05
  Fax: +(33) 1 47 89 91 42
* Verdeler: AXOS
* Prijs: Gegevens ontbreken
* Voeding: 220V/50Hz
* Afmetingen: AXOS monitor: 310 x 300 x 29 mm
* Gewicht: 
  AXOS monitor: 9,5 kg
  Koffertje met inhoud: 4,5 kg