-p29-

TV-LOEPEN
D
ISO 9999 21.06.03 
REINECKER VIDEOMATIC C 
01/92

Kleuren TV-loep met groot beeldscherm.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* De Videomatic C bestaat uit twee delen: een kleurenscherm (56 cm beeld- 
  diagonaal) op draaivoet en een statief met camera en leesplateau.
* Het beeldscherm is achterover hellend geplaatst en een afdekplaat aan de 
  bovenzijde van het scherm vermindert storende lichtreflekties.
* De vergroting is regelbaar tussen 4 en 35 maal.
* Men kan omschakelen naar zwart/wit, zwart/groen en zwart/amber weergave.
* Op de monitor zijn volgende instellingen mogelijk: aan/uit, helderheid, 
  kontrast, kleurkeuze en -verzadiging, beeldinvertering.
* Op de camera-eenheid worden vergrotingsfaktor en beeldscherpte ingesteld 
  worden.
* Het X-Y leesplateau is blokkeerbaar in de Y-richting.
* In optie is een lichtbak beschikbaar om dia's te kunnen bekijken onder 
  de TV-loep.

* Producent: REINECKER REHA-TECHNIK GmbH
  Sandwiesenstrasse 19
  D-6146 Alsbach-H„hnlein
  Tel.: +(49) 62 57 48 97 (toestel 3073)
  Fax: +(49) 62 57 25 61
* Verdeler: VAN HOPPLYNUS VISION CARE N.V.
* Prijs: 216.555 BEF
  Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.
* Voeding: 220V/50Hz
* Afmetingen: 
  Camerastatief: 650 x 580 x 450 mm
  Beeldscherm: 560 x 500 x 460 mm
  hoogte met draaivoet: 670 mm
* Gewicht: Gegevens ontbreken