-p30-

TV-LOEPEN 
D
ISO 9999 21.06.03 
REINECKER VIDEOMATIC EC 
01/92

Kleuren TV-loep, bestaande uit ‚‚n geheel.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* De vergroting is regelbaar tussen 3 en 40 maal.
* De beeldschermdiagonaal bedraagt 45 cm.
* Men kan omschakelen naar zwart/wit, zwart/groen, zwart/geel en blauw/
  geel weergave.
* Alle bedieningselementen zijn vooraan onder het scherm gegroepeerd: ver- 
  groting, scherpte, kontrast, kleurkeuze en -verzadiging, beeldinvertering.
* Het leesplateau is blokkeerbaar in beide richtingen.
* In optie is een lichtbak beschikbaar om dia's te kunnen bekijken onder de 
  TV-loep.

* Producent: REINECKER REHA-TECHNIK GmbH
  Sandwiesenstrasse 19
  D-6146 Alsbach-H„hnlein
  Tel.: +(49) 62 57 48 97 (toestel 3073)
  Fax: +(49) 62 57 25 61
* Verdeler: VAN HOPPLYNUS VISION CARE N.V.
* Prijs: 191.020 BEF
  Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.
* Voeding: 220V/50Hz
* Afmetingen: 600 x 600 x 420 mm
* Gewicht: Gegevens ontbreken