-p32-

TV-LOEPEN 
F
ISO 9999 21.06.03 
VISIOTECH 
01/92

Draagbare monochrome tv-loep met handscanner en joystickbediening. 
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Visiotech bestaat uit drie delen: een handscanner, een joystick en een 
  elektronische stuureenheid in doos.
* Elk standaard TV-toestel met SCART aansluiting  kan aangesloten worden 
  op de stuureenheid. 
* Het te lezen materiaal wordt eerst met de handscanner ingelezen. 
* Met behulp van een joystick kan de gebruiker het ingelezen materiaal 
  (tekst of tekeningen) bekijken.
* De vergroting van het gescande beeld ligt bij gbruik van een monitor 
  met schermdiagonaal van 37 cm tussen 3 en 96 maal. 
* Om een optimaal contrast te bereiken kan de kleur van tekst en achter- 
  grond onafhankelijk van mekaar door de gebruiker uit 14 kleuren gekozen 
  worden. 
* Tekst kan met regelbare snelheid doorgeschoven worden. Aan het einde van 
  een regel zal automatisch naar het begin teruggekeerd worden. 
* Regels die breder zijn dan de scanbreedte van de handscanner kunnen 
  toch gelezen worden dankzij de mogelijkheid het gescande beeld 
  elektronisch te draaien. 

* producent: C.I.M.E. Electronique M‚dicale
  7, Traverse Valette
  F-13009 Marseille
  Tel.: +(33) 91 72 51 75
  Fax: +(33) 91 72 51 74
* Verdeler: C.I.M.E. Electronique M‚dicale
* Prijs: 6.000 FRF
  Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.
* Voeding: 220V/50Hz
* Afmetingen: Gegevens ontbreken
* Gewicht: elktronische stuureenheid: 2 kg