-p33-

TV-LOEPEN
NL
ISO 9999 21.06.03
VL-17
01/92

Monochrome TV-loep.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* TV-loep uit ‚‚n geheel met ingebouwde CCD-camera en leesplateau.
* Het beeldscherm is verkrijgbaar in z/w, amber of groen.
* De schermdiagonaal bedraagt 44 cm.
* De vergroting is instelbaar tussen 5 en 30 maal.
* Het beeld kan geïnverteerd worden (witte tekens op een zwarte achter-
  grond en omgekeerd).
* Alle bedieningsfunkties zijn aan de voorzijde onder het scherm ge-
  groepeerd.
* Elektronische lijnmarkering en beeldafdekking zijn aanwezig.
* Het leesplateau is los afneembaar en in beide richtingen verplaatsbaar.

* Producent: Van Lent Systems B.V.
  Lithoyensedijk 25a
  NL-5396 NC Lithoyen
  Tel.: +(31) 4128 2004
  Fax: +(31) 4128 1995
* Verdeler: Van Lent Systems B.V.
* Prijs: 4.500 NLG
  Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.
* Voeding: 220V/50Hz
* Afmetingen: 600 x 430 x 400 mm
* Gewicht: Gegevens ontbreken