-p12-

Vergelijkende test: braillenotitieblokken (Uitgevoerd in het Technisch
Onderzoekscentrum van Visio-Nl.)

Paul Snijders Blok
Ton Verhulst
Herv‚ Eeckman

Notitieblokken zijn bestemd om overal snel, vrijwel geluidloos en zonder
veel sjouwen in braille aantekeningen te maken. Ze zijn te onderscheiden in
eenvoudige en luxe notitieblokken.
Eenvoudige notitieblokken zijn kleine, lichte apparaten met een
brailletoetsenbord, waarmee de tekst niet of nauwelijks teruggelezen of
gewijzigd kan worden. De aantekeningen worden elektronisch opgeslagen en
kunnen daarna worden afgedrukt op een printer. Voor het teruglezen en
corrigeren moet de tekst overgezonden worden naar een Personal Computer
(PC) met een brailleleesregel of spraaksysteem en een tekstverwerker. De
prijs ligt tussen de 20.000 en de 40.000 BEF (tussen de 1.000 en de 2.000
NLG).
Luxe notitieblokken zijn iets groter en zwaarder. Hiermee kunnen de
aantekeningen wel goed teruggelezen worden door middel van braille of
spraak. Het wijzigen van de teksten is in ruime mate mogelijk met behulp
van een ingebouwde tekstverwerker. Dikwijls zijn er nog extra
mogelijkheden. In principe is dus geen PC nodig. De prijs ligt tussen de
100.000 en de 300.000 BEF (tussen de 5.000 en de 15.000 NLG).

1. Eenvoudige notitietoestellen

Beoordeeld zijn de Pocketbrailler (Insight Electronics), de Microbrailler
(Spits), de Elobox (Blista-EHG) en de Brailbloc Basic (Sensotec C.V.). De
Brailbloc zit eigenlijk tussen een eenvoudig en een luxe notitieblok in.
Gekozen is om de Brailblok Basic in deze paragraaf te bespreken, terwijl de
Brailbloc Plus bij de luxe toestellen ondergebracht werd. De Brailcorder
werd niet beoordeeld omdat deze nog steeds niet in produktie is.

1.1. De Pocketbrailler
* Algemene kenmerken
  De pocketbrailler is het kleinste en lichtste notitieblok. Het meet
  slechts 14 x 9 x 3 cm en weegt 210 gram. Het werkgeheugen is 32 Kbytes,
  wat overeenkomt met ongeveer 30 braille- of 10 zwartschriftpagina's. Er
  is geen mogelijkheid om de aantekeningen terug te lezen. Bij het
  inschakelen van het toestel maakt een pieptoon duidelijk dat de
  batterijen nog voldoende geladen zijn. Het opladen van de batterijen
  gebeurt door de Pocketbrailler aan te sluiten op een PC.
* Werken met teksten
  Het is niet nodig het geheugen in blokken van vaste lengte in te delen.
  Voordelen hiervan zijn dat men lange en korte teksten kan schrijven en
  het geheugen optimaal kan benutten. Er zijn slechts twee
  correctiemogelijkheden (wis het laatste woord en vervang het laatste
  karakter). Tussenvoegen van tekst is niet mogelijk. Er is maar ‚‚n lay-
  out mogelijkheid (nieuwe regel).
* Gebruikersvriendelijkheid
  De toetsen zijn klein en de punten 2 en 3 liggen vrij dicht bij de
  connector. De toetsen steken weinig boven het oppervlak uit. Bij gebruik
  van de spatietoets kan men last hebben van de opstaande voorrand. Er is
  ‚‚n functietoets, die niet makkelijk bereikbaar is. De spatietoets dient
  tevens voor het vormen van hoofdletters. Accentletters kunnen niet
  gemaakt worden. Het is jammer dat er nog geen brailletabel beschikbaar is
  om het offici‰le zespunts braille te schrijven. Men moet schrijven
  volgens de Amerikaanse of Duitse tabel. Dat is afwijkend van bijvoorbeeld
  een brailleschrijfmachine.
* Aansluitingen
  Enkel de volledige geheugeninhoud van de Pocketbrailler kan rechtstreeks
  naar een printer worden gestuurd. Er kunnen geen extra lay-out
  instrukties meegegeven worden. Het overzenden naar een PC gaat eenvoudig.
  Men kan evenwel alleen de hele geheugeninhoud doorsturen.
* Toetsenbord
  Om de Pocketbrailler als toetsenbord van een PC te gebruiken, moet op de
  PC een programma opgestart worden. De mogelijkheden van de Pocketbrailler
  als toetsenbord zijn daarenboven zeer beperkt. Hoofdletters en
  accenttekens zijn niet te maken. De funktie- en combinatietoetsen kunnen
  niet gesimuleerd worden. Als het toetsenbordprogramma aktief is mag
  bovendien het PC toetsenbord niet gebruikt worden. Ook de cursor routing
  van de Alva brailleleesregel zal in dit geval niet werken.
* Conclusie
  Dit toestel is alleen geschikt voor het nemen van nota's. Voor teruglezen
  en corrigeren van de notities is een PC nodig. De simulatie van een PC-
  toetsenbord is beperkt.

1.2. De Microbrailler
* Algemene kenmerken
  De Microbrailler is vrij fors uitgevoerd. Het meet 20 x 11 x 4 cm en
  weegt 525 gram. Het werkgeheugen bedraagt 39 Kbytes. Er is geen
  mogelijkheid om de aantekeningen terug te lezen of te verbeteren. Per
  aanslag kan men desgewenst een "klik" laten meeklinken, maar in een
  ietwat rumoerige omgeving is dit geluid te zacht. Om te weten of het
  toestel nog werkt kan men de pieptoon van de funktietoets gebruiken.
* Werken met teksten
  Het is niet nodig het geheugen in blokken van vaste grootte in te delen.
  Men kan dus lange en korte teksten schrijven en het geheugen optimaal
  benutten. Hoewel men niet terug kan lezen, kan men tijdens het tikken
  toch wel corrigeren, want er zijn instructies als: wis karakter / wis een
  woord / wis een hele zin. De Microbrailler kent een groot aantal lay-out
  instrukties.
* Gebruikersvriendelijkheid
  De toetsen steken voldoende boven het oppervlak uit, maar zijn tamelijk
  klein en met name punt 1 en punt 4 zijn niet voor alle handen optimaal
  geplaatst. Boven de spatietoets is een even brede funktietoets, die zo
  dicht bij de spatie ligt dat afzonderlijke bediening met de duim lastig
  kan zijn. De commando struktuur is vrij logisch met behulp van de
  funktietoets plus ‚‚n tot drie tekens. Geluidssignalen worden gebruikt
  voor fouten en meldingen, zoals hoeveel geheugen er nog vrij is. Wat
  braille betreft is de Microbrailler zeer vriendelijk. Men kan typen
  volgens de normale nederlandse brailletabel, dus met gebruikmaking van
  cijfer-, hoofdletter- en permanent hoofdletterteken. Slechts een paar
  tekens wijken af. De accentletters kunnen volgens het normale braille-
  alfabet worden gemaakt en er zijn combinaties voor tekens als: akkolade,
  dakje, dollar,... Met behulp van de funktietoets kan men zelfs typen
  volgens de regels van braille graad 1.
* Aansluitingen
  De Microbrailler kan tekst naar een printer sturen. Er kunnen geen extra
  lay-out commando's worden meegegeven. Het overzenden naar een PC gaat
  gemakkelijk met een bijhorend verzendprogramma. Sterk is dat ook
  gespecifieerde blokken overgezonden kunnen worden, maar dit kan helaas
  alleen met behulp van een speciaal programma.
* Toetsenbord
  De Microbrailler kan het gewone toetsenbord volledig vervangen. Er zijn
  alternatieven voor de functie- en combinatietoetsen. Bovendien kan men de
  toetsen van het PC-toetsenbord tegelijkertijd gebruiken. Ook de cusor
  routing van de Alva brailleleesregel blijft functioneren. Via een apart
  hulpprogramma op de PC kan men weten welke code voor een vreemd teken
  vereist is.
* Conclusie
  De Microbrailler is een goed notitieblok met veel lay-out instrukties. De
  toetsen liggen niet optimaal, maar meestal went dat. Het over-zenden gaat
  eenvoudig en hij kan een PC-toetsenbord goed vervangen.

1.3. De Elobox
* Algemene kenmerken
  De Elobox hoort qua formaat in het midden. Hij meet 22 x 12 x 3 cm en
  weegt 550 gram. Het werkgeheugen bedraagt 64 Kbytes. Men kan de notities
  hoorbaar uitlezen, doordat de tekst kan worden gespeld. De batterijen
  worden opgeladen met behulp van een adapter.
* Uitlezen
  Er is geen nederlandse spelling. Bij de vorige versie waren meerdere
  talen mogelijk, waaronder frans. In de nieuwe versie is helaas alleen nog
  duits verkrijgbaar (bij instelling op andere talen treden de raarste
  fouten op). Het spellend lezen vereist veel concentratie, de
  verstaanbaarheid is matig en het gaat langzaam. Als men over een PC met
  leesregel of spraak beschikt, waarmee gecorrigeerd kan worden, dan zal
  men het spellend uitlezen zelden benutten. Het is ook mogelijk om de
  Elobox tijdens het typen te laten spellen. Meestal vertraagt dit het
  tempo heel sterk. Toch kan het soms handig zijn, bijvoorbeeld bij
  telefoonnummers en getallen of bij het aanleren van braille. Zeer
  onvriendelijk is dat de extended ASCII tekens uitgesproken worden als
  hexadecimale waarden.
* Werken met teksten
  Het geheugen is ingedeeld in pagina's met een vast aantal regels per
  pagina en tekens per regel. Deze waarden zijn op voorhand zelf in te
  stellen. Nadeel is dat elke pagina even groot is en dat de regellengte
  vast is. Voordeel is dat men de cursor overal heen kan sturen en zodoende
  iets op pagina 2, regel 5 kan teruglezen als men al op pagina 10 aan het
  typen is. Sterk is de zoekfunktie waarmee in het hele geheugen naar een
  letter- of cijferreeks gezocht kan worden. Ook kan naar een aantal
  markeringen worden gesprongen. Een nadeel van de Elobox is dat men
  eigenlijk niet kan corrigeren. De enige mogelijkheid is de cursor terug
  te zetten en de getypte tekst te overschrijven. Er zijn voldoende
  instrukties om een goede lay-out te maken.
* Gebruikersvriendelijkheid
  De toetsen zijn langwerpig en prettig te bedienen. Ze steken voldoende
  boven het oppervlak uit. Er zijn vier funktietoetsen, die goed bereikbaar
  zijn. De commando-struktuur is logisch en eenvoudig. Wat braille betreft
  is de Elobox zeer vriendelijk, want men kan hem bedienen zoals een gewone
  brailleschrijfmachine. Cijfer- en hoofdlettertekens bijvoorbeeld, worden
  gevormd volgens de nederlandse brailletabel.
* Aansluitingen
  Met behulp van twee markeringen kan men zelf bepalen welk deel van het
  geheugen naar een printer of PC wordt gestuurd. Er kunnen geen extra lay-
  out instrukties worden meegegeven. De Elobox is ontwikkeld in combinatie
  met de Elotype, een elektronische brailleschrijfmachine. De inhoud van de
  Elobox kan makkelijk worden overgestuurd naar de Elotype en in braille
  worden afgedrukt. Het programma om tekst naar de PC te zenden is nogal
  omslachtig.
* Toetsenbord
  De Elobox kan het toetsenbord van een PC niet vervangen.
* Conclusie
  Dit is een degelijk en gebruikersvriendelijk apparaat. Teruglezen gaat
  matig. De Elobox en de Elotype vormen een praktische combinatie.

1.4. De Brailbloc Basic
* Algemene kenmerken
  De Brailbloc meet 24 x 16 x 3 cm en weegt 900 gram. Hij heeft een
  werkgeheugen van maar liefst 128 Kbytes. Evenals de Elobox heeft de
  Brailbloc een spellende spraakuitvoer. Voor de instrukties zijn er
  volledige spraakboodschappen. De batterijen worden opgeladen met behulp
  van een adapter.
* Uitlezen
  De inhoud van het geheugen kan gespeld worden. Net als bij de Elobox zal
  deze laatstgenoemde funktie meestal niet gebruikt worden, maar het kan in
  sommige situaties handig zijn, bijvoorbeeld bij het controleren van
  getallen. Soms wordt een raar geluid waargenomen.
* Werken met teksten
  In het geheugen worden de diverse teksten bewaard met een bestandsnaam.
  Het grote voordeel is dat men niet vastzit aan blokken van vaste grootte
  en dat dankzij de bestandsnaam elke tekst apart makkelijk kan worden
  gewist, afgedrukt en overgezonden. Er zijn veel mogelijkheden om de
  cursor te verplaatsen. Met de Brailbloc is
  volwaardig tekstverwerken mogelijk, inclusief het tussenvoegen, het
  wissen van kleine en grote stukken tekst en het verplaatsen en copi‰ren
  van blokken. Hij scoort hoog in lay-out instrukties, die zowel van
  tevoren als achteraf instelbaar zijn. Zo zijn fraaie brieven te
  produceren zonder PC, met als sterk punt een apart instelbare lay-out
  voor zwartschrift en voor braille.
* Gebruikersvriendelijkheid
  De grootte en ligging van de toetsen garanderen een uitstekende
  bediening. Prettig is dat men instrukties kan geven, zowel via menu's als
  via rechtstreekse commando's. Het apparaat biedt wat braille betreft
  uitstekende mogelijkheden. Men kan tikken zoals op een
  brailleschrijfmachine en de brailbloc zorgt voor omzetting naar
  zwartschrift. De brailleregels voor zowel graad 0 als graad 1 worden
  ondersteund. Het is als enig notitietoestel standaard voorzien van een
  brailletabel voor wis-kunde, net als de Braildec. Ook invoer in achtpunts
  braille is mogelijk.
* Aansluitingen
  De Brailbloc kan zowel een braille- als een zwartschriftprinter
  rechtstreeks aansturen. Diverse braille- en zwartschriftprinters worden
  ondersteund. Het overzenden naar een PC gaat makkelijk, mede door het
  werken met bestanden. Het communicatieprogramma werkt eenvoudig. Als
  extra's heeft de Brailblok een Centronics- en RS-232-connector en een
  oortelefoontje.
* Toetsenbord
  De Brailbloc kan het PC-toetsenbord bijna volledig vervangen.
* Conclusie
  De Brailbloc is een meer dan eenvoudig notitieblok. De mogelijkheden zijn
  zeer uitgebreid. De prijs is een stuk hoger dan de andere eenvoudige
  notitieblokken. De uitleesmogelijkheden zijn zeer beperkt.

1.5. Tabel
De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de bovenstaande
beschrijvingen.

--------------------------------------------------------------------------
Pocketbrailler
* Algemeen
  - Prijs in Nederland: 1.350 NLG
  - Afmetingen: 14 x 9 x 3 cm
  - Gewicht: 210 g
  - Gebruikersgeheugen: 32 Kbytes
* Funkties
  - Uitlezen van het geheugen: Nee
  - Brailleklavier funktie voor PC: Beperkt
  - Indeling van het geheugen: Vrij
* Aansluitingen
  - Centronics poort: Optie
  - RS-232 poort: Ja
  - Oortelefoon: Nee

Microbrailler
* Algemeen
  - Prijs in Nederland: 1.250 NLG
  - Afmetingen: 20 x 11 x 4 cm
  - Gewicht: 525 g
  - Gebruikersgeheugen: 39 Kbytes
* Funkties
  - Uitlezen van het geheugen: Nee
  - Brailleklavier funktie voor PC: Ja
  - Indeling van het geheugen: Vrij
* Aansluitingen
  - Centronics poort: Nee
  - RS-232 poort: Ja
  - Oortelefoon: Nee

Elobox
* Algemeen
  - Prijs in Belgi‰: 61.000 BEF
  - Prijs in Nederland: 2.295 NLG
  - Afmetingen: 22 x 12 x 3 cm
  - Gewicht: 550 g
  - Gebruikersgeheugen: 64 Kbytes
* Funkties
  - Uitlezen van het geheugen: Gespelde spraak
  - Brailleklavier funktie voor PC: Nee
  - Indeling van het geheugen: Vaste blokken
* Aansluitingen
  - Centronics poort: Nee
  - RS-232 poort: Ja
  - Oortelefoon: Ja

Brailbloc Basic
* Algemeen
  - Prijs in Belgi‰: 60.000 BEF
  - Prijs in Nederland: 3.750 NLG
  - Afmetingen: 24 x 16 x 3 cm
  - Gewicht: 900 g
  - Gebruikersgeheugen: 128 Kbytes
* Funkties
  - Uitlezen van het geheugen: Gespelde spraak
  - Brailleklavier funktie voor PC: Ja
  - Indeling van het geheugen: Vrij
* Aansluitingen
  - Centronics poort: Ja
  - RS-232 poort: Ja
  - Oortelefoon: Ja
--------------------------------------------------------------------------

Voor de Pocketbrailler en de Microbrailler kennen we geen Belgische
verdeler.

2. Luxe notitietoestellen

De opzet van luxe braillenotitieblokken is dat ze, in tegenstelling tot
eenvoudige, als zelfstandige apparaten te gebruiken zijn. Dit betekent dat
ze o.a. de mogelijkheid bieden om notities na te lezen en te wijzigen. Ook
het beheren van de teksten is een minimale vereiste. Het zenden en
ontvangen van bestanden is zonder bijkomende randapparatuur mogelijk. Door
de grote verscheidenheid qua opzet is een vergelijking van luxe
notitieblokken niet eenvoudig. Omwille van de leesbaarheid werden hier
bijgevolg de overeenkomsten zoveel mogelijk weggelaten en is de nadruk
gelegd op specifieke sterke en zwakke punten van elk toestel.
Beoordeeld zijn de Alva Braille Carrier (Alva), de Brailbloc Plus
(Sensotec), Notex 40 (Papenmeier) en de Braillemate (Telesensory).
Aangezien de Brailbloc met zijn spellende spraak ons inziens te weinig
uitlees-mogelijkheden heeft om als volwaardig zelfstandig apparaat te funk-
tioneren, is deze beoordeeld in combinatie met een 20 cels leesregel: de
Minibraille (Tieman).
Alle luxe notitieblokken hebben ook de mogelijkheid om als terminal voor
een PC te dienen. Op deze manier kan het scherm van een PC uitgelezen
worden. Hoewel dit verder gaat dan het basisidee van een notitietoestel,
wilden we deze interessante mogelijkheid niet weglaten in de vergelijking.

2.1. Alva Braille Carrier (ABC)
* Algemene kenmerken
  De ABC meet 30 x 26 x 5 cm en weegt 2,5 kg. Hij bestaat uit een
  basisapparaat met negen brailletoetsen, een leesregel van 40 cellen met
  tiptoetsen voor cursor-routing en drie statuscellen. In dit basisdeel zit
  een zakcomputer geschoven (Atari Portfolio), die achterstevoren geplaatst
  kan worden voor makkelijke communicatie met zienden. Alle ingebouwde
  software van de Portfolio is via de ABC toegankelijk. Men kan, naar
  keuze, de brailletoetsen dan wel de toetsen van de Atari benutten. Steeds
  verschijnen de letters zowel op de leesregel als op het LCD-schermpje van
  de Atari. Als extern geheugen worden RAM-kaarten gebruikt.
* Werken met teksten
  Dit gaat zoals onder MS-DOS. Dat wil zeggen dat de teksten als bestanden
  met bestandsnamen worden bewaard in een extern geheugen. Elk bestand mag
  een andere grootte hebben. In het werkgeheugen is slechts ‚‚n tekst
  tegelijk aanwezig. Als de ABC wordt uitgezet verdwijnt de tekst waaraan
  men werkte niet uit het werkgeheugen. Het is mogelijk woorden, regels,
  zinnen, bladzijden en blokken van willekeurige omvang, binnen een tekst
  te verplaatsen binnen een tekst of van het ene naar het andere bestand.
  Het gebruik van tabulators is mogelijk. Er zijn instrukties als: zoek een
  woord, spring naar het begin of het einde van een tekst. Bijzonder handig
  zijn de 40 tiptoetsen voor de cursor routing. Als men op zo'n toets drukt
  loopt de cursor van een willekeurige plaats op het scherm naar de
  bijbehorende cel. Dit werkt snel en men hoeft eigenlijk nooit te
  manipuleren met de cursortoetsen. Er kan een willekeurig aantal tekens in
  een bestaande tekst worden ingevoegd of over een tekst worden heen
  geschreven. Met de "backspace" en "delete" toetsen kunnen tekens worden
  gewist, maar het is ook mogelijk om woorden, regels en blokken in ‚‚n
  keer te verwijderen. Er zijn statuscellen, waarop men snel kan zien waar
  leesregel en cursor zich op het scherm bevinden.
* Gebruikersvriendelijkheid
  De ABC heeft langwerpige toetsen. De spatietoets zit misschien iets te
  dicht bij de andere. De zeven toetsen aan de voorzijde van de ABC om de
  leesregel te sturen zijn met de duimen goed te bedienen. Het
  toetsenbordje van de Atari is te klein om met tien vingers te kunnen
  typen. Commando's worden gegeven door het aanslaan van alle toetsen plus
  ‚‚n of twee letters. Een nadeel is dat telkens veel toetsen moeten worden
  ingedrukt. De gebruikte letters zijn niet altijd logisch, zodat men veel
  instrukties moet onthouden. De cursor-routing is handig en maakt een
  aantal commando's overbodig. Tijdens het testen liep de ABC een paar maal
  vast. Na het herstarten was de tekst uit het werkgeheugen verdwenen. Wij
  hopen dat het hier om kinderziekten gaat. Er zijn voor het oppakken of
  uit de draagtas halen geen goede handgrepen. Men is zelfs geneigd om de
  ABC op te tillen bij bevestigingspunten van de Portfolio en de Atari
  interface, en dit zijn nu net de meest kwetsbare plaatsen. Bij het
  schrijven kan men geen gebruik maken van het vertrouwde graad 0 of 1. Men
  dient de regels van het achtpunts braille (Duits, Amerikaans of een eigen
  tabel) te volgen.
* Aansluitingen
  Bij het printen is het mogelijk een aantal lay-out instructies mee te
  geven, zoals regellengte, regels per pagina en marges. Er kunnen geen
  accentklinkers en benadrukkingen als vetgedrukt en onderstreept worden
  weergegeven. Er kan van een parallelle of seri‰le interface gebruik
  gemaakt worden. Het overzenden en ontvangen van bestanden met een PC gaat
  zeer gemakkelijk. Het opgeven van de bestandsnaam en de
  bestemmingsdirectory is voldoende. De communicatie kan volledig vanuit de
  ABC worden gestuurd. Indien men hele boeken vanaf een PC wil overzenden
  naar de ABC dan is de RAM-kaart die meegeleverd wordt te klein.
* Koppeling aan PC
  De ABC kan het qwerty-toetsenbord volledig, dus inclusief functie- en
  combinatietoetsen, vervangen. Het is ook mogelijk afwisselend gebruik te
  maken van het qwerty- en brailletoetsenbord. De ABC kan tevens fungeren
  als een volwaardige terminal. Met de drie statuscellen worden dan de
  plaats op het scherm van de cursor en leesregel en de attributen van een
  bepaalde regel weergegeven. Er zijn faciliteiten als: zoek een opgegeven
  letterreeks of attribuut, het binair weergeven van tekens, blanco regels
  overslaan enzovoort.
* Extra Software
  Alle programma's van de Atari Portfolio zijn toegankelijk. Het gaat om:
  een tekstverwerker, een adresboek dat zelf telefoonnummers kan "draaien",
  een agenda/kalender met alarmmogelijkheid, een uitgebreide rekenmachine
  en een rekenblad (spreadsheet). Met het setup programma kunnen lay-out
  instructies (voor te verzenden bestanden) worden vastgelegd en
  meegegeven. Bovendien kunnen MS-DOS commando's worden gegeven.
* Conclusie
  Een zeer compleet notitieblok met aantrekkelijke software. Daarnaast een
  voordelige, volwaardige 40 cels leesregel. Gebruik van diskettes in
  plaats van RAM-kaarten zou een grote vooruitgang zijn.

2.2. Brailbloc Plus met Minibraille
* Algemene kenmerken
  De Brailbloc Plus is vrijwel identiek aan de Brailbloc Basic. Onder de
  Brailbloc kan de Minibraille geplaatst worden: een leesregel met 20
  braillecellen. De afmetingen van deze leesregel zijn 25 x 18 x 3 cm en
  hij weegt 1 kg. In deze combinatie is het een volwaardig luxe
  notitieblok, waarmee onafhankelijk van een PC te werken is. Een nog
  uitgebreidere versie van de Brailbloc Plus heet Brailscope Plus. Deze
  heeft tweemaal zoveel werkgeheugen, een braillecel tussen de
  brailletoetsen en een ingebouwd LCD schermpje.
* Werken met teksten
  De tekstverwerkingsmogelijkheden werden reeds beschreven bij de Brailbloc
  Basic. De Brailbloc Plus werkt niet zoals de ABC met MS-DOS. Wel is een
  soortgelijke opzet gekozen voor het werken met bestanden. Alle bestanden
  worden bewaard in het werkgeheugen. Als dit vol is zal een deel
  overgestuurd moeten worden naar een diskette of de harde schijf van de
  PC. De tekst in het werkgeheugen gaat na uitschakelen niet verloren.
* Gebruikersvriendelijkheid
  Gezien de Brailbloc Plus op dit vlak niet verschilt van de Brailbloc
  Basic volstaat het de Minibraille te beschrijven. De funktietoetsen op de
  voorkant van de Minibraille zijn gemakkelijk met de duimen te bedienen.
  Alleen de meest linkse toets zit vrij ver weg. De 20 cellen zitten niet
  in het midden, maar uiterst rechts, wat het lezen minder makkelijk maakt.
  De Brailbloc Plus heeft sterk de neiging achterover te vallen. Een
  stevige bevestiging zou niet overbodig zijn. Het testexemplaar van de
  Minibraille vertoonde nog kinderziekten, zodat een goede beoordeling van
  het uitlezen van de tekst niet mogelijk was.
* Aansluitingen
  De Brailbloc Plus beschikt als extra over een aansluiting voor een
  brailleschrijfmachine en een extern beeldscherm. Dit is ondermeer heel
  handig in klassituaties. Verder gelden dezelfde mogelijkheden als bij de
  Brailbloc Basic: het printen gaat makkelijk en er zijn veel mogelijkheden
  voor lay-out en benadrukkingen. Het zenden en ontvangen gaat eenvoudig en
  kan vanuit de Brailbloc Plus geregeld worden.
* Koppeling aan PC
  Als terminal kent de Brailbloc beperkingen. Zo kan er niet tegelijk
  geschreven worden en het scherm van de PC worden uitgelezen. Het
  omschakelen van lees- naar schrijfmode gaat met ‚‚n handeling. Het
  gebruik van de spelling is voor het werken met applicaties onvoldoende.
  De 20 cellen van de Minibraille bieden daarvoor veel meer mogelijkheden,
  hoewel nog moet blijken hoe groot het nadeel van 20 ten opzichte van 40
  cellen is bij het werken met gecompliceerde scherm lay-outs. Bij
  koppeling aan de PC kunnen niet tegelijk het brailletoetsenbord en de
  Minibraille gebruikt worden. Men is dan aangewezen op het qwerty
  toetsenbord.
* Extra software
  Naast de tekstverwerker zijn geen andere programma's ingebouwd. Wel maakt
  de goede zoekfunctie het mogelijk om adressen en een agenda als
  tekstbestanden bij te houden.
* Conclusie
  Een zeer gebruiksvriendelijk notitieblok met uitstekende mogelijkheden
  voor het afdrukken van verzorgde zwartschrift en brailleteksten. Als
  terminal voor een PC zijn er (nog) beperkingen.

2.3. Notex 40
* Algemene kenmerken
  De Notex is fors. Hij meet 30 bij 21 bij 6 cm en is de zwaarste met 3,5
  kg. Naast de 8 brailletoetsen zijn er twee spatietoetsen, vier
  cursortoetsen en zeven functietoetsen. Uitlezen kan met een ingebouwde 40
  cels leesregel. Er is geen cursor-routing. De prijs is 320.000 BEF. De
  versie met 24 cellen kost 245.000 BEF. De verdeler voor Belgi‰ is Data
  Braille Service.
* Werken met teksten
  De Notex werkt niet met bestanden en bestandsnamen. Het werkgeheugen is
  net als bij de Elobox verdeeld in blokken van gelijke grootte. Het totale
  aantal blokken hangt af van de ‚‚nmalig ingestelde grootte. De ingebouwde
  tekstverwerker biedt voldoende mogelijkheden om de cursor binnen een blok
  te verplaatsen. Helaas is het niet mogelijk om rechtstreeks naar een
  bepaald blok of specifieke regel te springen. Wel is er een zoekfunctie.
  Verbeteren met de Notex is omslachtig. Om tekst tussen te voegen moet
  eerst met een aparte toets het tekstdeel rechts van de invoeging zover
  worden opgeschoven dat er voldoende ruimte is. Daarna kan het vrije deel
  ingevuld worden. De invoeging kan niet groter zijn dan er nog plaats is
  in het betreffende blok. Het is niet mogelijk om blokken tekst te
  verplaatsen of te kopi‰ren. Er zijn geen speciale lay-out instructies.
* Gebruikersvriendelijkheid
  De Notex maakt een betrouwbare indruk. Hij heeft goede, langwerpige
  toetsen, maar er is speling van links naar rechts. Doordat de
  cursorbedieningstoetsen tussen punt 1 en 4  geplaatst zijn, dient men de
  handen tijdens het schrijven ver uit elkaar te houden. Tussen de twee
  spatietoetsen zit nog een functietoets, die voor veel combinaties wordt
  gebruikt. Deze is niet makkelijk bereikbaar. Tussen de brailletoetsen en
  leesregel bevindt zich een hele rij funktietoetsen, zodat de handen bij
  wisseling tussen schrijven en lezen steeds vrij ver heen en weer bewogen
  moeten worden. Tijdens het testen werd deze opstelling als onhandig
  ervaren. De bediening van de leesregel gebeurt helaas niet met
  duimtoetsen aan de voorkant van het apparaat maar met toetsen boven de
  leesregel, die met de wijsvingers moeten worden ingedrukt. De meeste
  commando's bestaan uit een combinatie van funktietoetsen en zijn niet erg
  logisch. Men kan niet brailleren in graad 0 of 1, zoals op een Perkins,
  maar men dient gebruik te maken van het Duitse achtpunts systeem. Ons
  testexemplaar gaf wel Engelse meldingen op de leesregel.
* Aansluitingen
  Het afdrukken kan alleen via de seri‰le aansluiting. Handig is dat een
  aantal communicatie-instellingen bewaard kunnen worden. Als lay-out kan
  het aantal tekens per regel, regels per pagina, linkermarge en
  paginanummer worden meegegeven. Bij het afdrukken of overzenden moet
  iedere keer een begin- en eindmarkering geplaatst worden. De print-,
  zend- en ontvangcommando's zijn eenvoudig. Er zaten enkele fouten in het
  meegeleverde communicatieprogramma, maar met een ander standaard
  communicatiepakket verliep het zenden en ontvangen goed. Zeer sterk is,
  dat aan de Notex een MS-DOS-compatibel, batterijgevoed diskettestation
  gekoppeld kan worden. Dit maakt de mogelijkheid van het bewaren en
  opvragen van teksten en het uitwisselen met andere personen een stuk
  ruimer. Eenvoudig bestandsbeheer, inclusief het maken van directories, is
  mogelijk.
* Koppeling aan PC
  De brailletoetsen kunnen het qwerty-klavier niet vervangen. De Notex kan
  fungeren als leesregel. Er zijn geen statuscellen. Als men wil nagaan
  waar cursor en leesregel zich op het scherm bevinden, moet men dit via
  een code opvragen. Het omschakelen tussen notitieblokfunktie en
  leesregelfunktie voor een PC is eenvoudig. Het besturingsprogramma heeft
  voldoende mogelijkheden, maar werkt nogal traag.
* Extra Software
  Standaard is geen verdere software beschikbaar. Optioneel zijn
  faciliteiten voor programmeren en een rekenprogramma.
* Conclusie
  De Notex is een degelijk toestel. Het werken met vaste blokken in plaats
  van bestanden werkt beperkend en onnodig omslachtig. Het aansluiten van
  een diskettestation biedt vele extra mogelijkheden. De Notex heeft weinig
  extra's.

2.4. Braillemate
* Algemene kenmerken
  De Braillemate is klein. Hij meet slechts 21 bij 9,5 bij 3,5 cm en weegt
  450 gram !  Naast de acht brailletoetsen zijn er twee functietoetsen, ‚‚n
  links en ‚‚n rechts van de spatietoets. Tussen punt 1 en 4 bevindt zich 1
  braillecel en een luidsprekertje. Dat de Braillemate bij de luxe
  notitieblokken behandeld wordt is niet zozeer vanwege de
  uitleesmogelijkheden met ‚‚n braillecel, maar omdat een volledig tekst-
  naar-spraak systeem beschikbaar is. De Braillemate heeft naast een
  tekstverwerker ook enkele andere ingebouwde programma's. Als extern
  geheugen kunnen Epson RAM-kaarten gebruikt worden. De prijs is 4.500 NLG
  inclusief spraaksoftware voor de PC (Brailleliga: prijs op aanvraag).
* Werken met teksten
  Het bestandsbeheer werkt op een gelijkaardige manier als MS-DOS. Er is
  steeds een tekst in het werkgeheugen aktief. De teksten worden onder een
  bestandsnaam opgeslagen. Opmerkelijk is dat de bestanden zowel in het
  werkgeheugen als op de RAM-kaart bewaard kunnen worden. Ook op de RAM-
  kaart kan tegelijkertijd een tekst geopend worden. De gegeven commando's
  zoals printen, zenden, ontvangen werken op het aktieve bestand. De
  Braillemate kan een opgegeven reeks karakters zoeken en ook vervangen.
  Ook kan naar markeringen gesprongen worden. Met backspace en delete
  kunnen tekens worden gewist. Het wissen van zinnen, regels en bladzijden
  is niet mogelijk. Wel kan een blok gewist, verplaatst of verplaatst. Er
  zijn helemaal geen lay-out mogelijkheden.
* Gebruikersvriendelijkheid
  De Braillemate heeft kleine, vierkante toetsen. Er is weinig aanpassing
  aan handstand en -grootte. De 2 functietoetsen zijn goed bereikbaar. De
  commandostruktuur is vrij logisch opgebouwd. Het instellen van parameters
  is prettig menugestuurd. Met het brailleklavier kan niet geschreven
  worden zoals op een brailleschrijfmachine. Men is verplicht zich te
  houden aan het achtpunts systeem. Het is niet mogelijk een eigen tabel te
  defini‰ren. Invoer in graad 2 is mogelijk. Het uitlezen via de enkele
  braillecel is uiteraard zeer beperkt. De leesmode om de tekst via spraak
  terug te lezen heeft voldoende mogelijkheden en werkt prettig. Het tempo
  van lezen is instelbaar. De Engelse spraak van de
  Braillemate is niet al te duidelijk. Aan de merkwaardige weergave van
  langere getallen moet men erg wennen. Verwarrend is dat onbekende woorden
  worden gespeld. Mede daardoor is het voorlezen van een Nederlandse of
  Franse tekst niet te volgen. Momenteel zijn een Nederlandse en Franse
  spraak in ontwikkeling. Misschien dat het dan beter gaat. De plaats van
  de aansluiting van het oortelefoontje is niet erg gelukkig gekozen. De
  kwaliteit van dit oortelefoontje is matig. De toontjes die de Braillemate
  geeft als boodschappen werken handig.
* Aansluitingen
  Vanuit een gecombineerde poort kan via een gesplitste kabel een seri‰le
  of een parallelle printer worden aangesloten. Alleen het aantal regels
  per pagina, tekens per regel en al of niet kettingpapier kan ingesteld
  worden, apart voor zwartschrift en braille. Er kunnen enkele
  formatteringscodes in de tekst gezet worden, maar dit is vrij omslachtig.
  Het printen, zenden en ontvangen gaat eenvoudig met ‚‚n commando, omdat
  dit alleen met de aktieve tekst mogelijk is. Er is een aparte poort voor
  koppeling met de Navigator brailleleesregel. Met deze combinatie is
  uitlezen en bewerken van teksten natuurlijk veel makkelijker.
* Koppeling aan PC
  De Braillemate kan het qwerty-toetsenbord vervangen, maar alleen bij
  verbinding met de Navigator. Via de seri‰le poort kan in de terminal mode
  verbinding gelegd worden met een computer om tekst binnen te halen. Om
  het scherm van een computer uit te lezen bestaat een synthesizer-mode. In
  combinatie met het meegeleverde schermuitleesprogramma werkt de
  Braillemate dan als spraaksynthesizer. Het bleek nog niet mogelijk deze
  optie te testen.
* Extra software
  De Braillemate heeft een aantal extra ingebouwde toepassingen, waaronder
  een rekenmachine, een adressenlijst en een agenda.
* Besluit
  De Braillemate is heerlijk klein, biedt voldoende mogelijkheden voor
  tekstverwerken en heeft ruime aansluitmogelijkheden en extra
  toepassingen. De kwaliteit van de Engelse spraak is matig. Andere
  taalmodules zijn in voorbereiding.

2.5. Tabel

De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de bovenstaande
beschrijvingen.

--------------------------------------------------------------------------
Alva Braille Carrier
* Algemeen
  - Prijs in Belgi‰: 220.000 BEF
  - Prijs in Nederland: 11.000 NLG
  - Afmetingen: 30 x 26 x 5 cm
  - Gewicht: 2,5 kg
* Funkties
  - Spraakuitlezing van het geheugen: Nee
  - Aantal braillecellen: 40
  - Brailleklavier funktie voor PC: Ja
  - Spraakweergave funktie voor PC: Nee
  - Leesregel funktie voor PC: Ja
  - Indeling van het geheugen: Vrij
* Aansluitingen
  - Centronics poort: Ja
  - RS-232 poort: Ja
  - Uitbreidingspoort voor RAM kaarten: Ja
  - Aansluiting voor beeldscherm: Nee
  - Aansluiting voor disk drive: Nee
  - Oortelefoon: Nee

Brailbloc Plus met Tieman Minibraille
* Algemeen
  - Prijs in Belgi‰: 184.000 BEF
  - Prijs in Nederland: 10.000 NLG
  - Afmetingen: 25 x 18 x 3 cm
  - Gewicht: 1 kg
  - Gebruikersgeheugen: 128 Kbytes
* Funkties
  - Spraakuitlezing van het geheugen: Gespelde spraak
  - Aantal braillecellen: 20
  - Brailleklavier funktie voor PC: Ja
  - Spraakweergave funktie voor PC: Beperkt
  - Leesregel funktie voor PC: Ja
  - Indeling van het geheugen: Vrij
* Aansluitingen
  - Centronics poort: Ja
  - RS-232 poort: Ja
  - Uitbreidingspoort voor RAM kaarten: Nee
  - Aansluiting voor beeldscherm: Ja
  - Aansluiting voor disk drive: Nee
  - Oortelefoon: Ja

Notex 40
* Algemeen
  - Prijs in Belgi‰: 320.000 BEF
  - Prijs in Nederland: 11.000 NLG
  - Afmetingen: 30 x 21 x 6 cm
  - Gewicht: 3,5 kg
  - Gebruikersgeheugen: 256 Kbytes
* Funkties
  - Spraakuitlezing van het geheugen: Nee
  - Aantal braillecellen: 40
  - Brailleklavier funktie voor PC: Nee
  - Spraakweergave funktie voor PC: Nee
  - Leesregel funktie voor PC: Ja
  - Indeling van het geheugen: Vaste blokken
* Aansluitingen
  - Centronics poort: Nee
  - RS-232 poort: Ja
  - Uitbreidingspoort voor RAM kaarten: Nee
  - Aansluiting voor beeldscherm: Nee
  - Aansluiting voor disk drive: Ja
  - Oortelefoon: Nee

Braillemate
* Algemeen
  - Prijs in Belgi‰: 73.171 BEF
  - Prijs in Nederland: 4.500 NLG
  - Afmetingen: 21 x 9,5 x 3,5 cm
  - Gewicht: 450 g
* Funkties
  - Spraakuitlezing van het geheugen: Spraaksynthese
  - Aantal braillecellen: 1
  - Brailleklavier funktie voor PC: Beperkt
  - Spraakweergave funktie voor PC: Ja
  - Leesregel funktie voor PC: Nee
  - Indeling van het geheugen: Vrij
* Aansluitingen
  - Centronics poort: Ja
  - RS-232 poort: Twee
  - Uitbreidingspoort voor RAM kaarten: Ja
  - Aansluiting voor beeldscherm: Nee
  - Aansluiting voor disk drive: Nee
  - Oortelefoon: Nee
--------------------------------------------------------------------------

De Notex 40 zal voor Nederland waarschijnlijk verdeeld gaan worden door de
Stichting HBS, maar een prijs is nog niet bekend.