-p27-

BRAILLEDECODERS
BRAILLE-N-PRINT
AUS
ISO 9999 21.12.XX
06/92

Dit is een systeem voor omzetting van brailleteksten naar zwartschrift.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het systeem bouwt verder op een Perkins brailleschrijfmachine en bestaat
  uit een speciale bodemplaat voor de schrijfmachine.
* Het werkingsprincipe bestaat erin dat de op de Perkins ingetikte tekst
  door de bodemplaat gedetecteerd en omgezet wordt naar ASCII tekst, die
  dan op een zwartdrukprinter wordt afgedrukt.
* Dit systeem heeft een geheugen van 22 Kbytes, waarin men maximum 4
  documenten kan opslaan, om ze later in zwartdruk af te drukken.
* Er is een buffergeheugen van ‚‚n lijn, waardoor men nog verbeteringen kan
  doorvoeren in de tekst die na de laatste lijnsprong werd ingetikt.
* De formatteringen die via de Perkins ingevoerd worden (zoals: kantlijnen,
  tabulaties, paginanummers, centrering, onderlijningen,...) worden
  probleemloos weergegeven op de zwartdruk printer.
* Zowel een seri‰le als een parallelle printerpoort zijn voorzien.
* Er zijn twee uitvoeringen van de Braille-n-Print verkrijgbaar: de "Mark
  IIm" is eerder bedoeld voor een vaste werkplaats en de "Slimline" is
  kleiner en draagbaarder. Functioneel zijn het dezelfde toestellen.
* Een parallelle kabel en handleidingen in braille worden meegeleverd.
* Producent: QUANTUM TECHNOLOGY Pty Ltd.
  South Street 5
  AUS-Rydalmere 2116 Sydney
  Tel.: +(61) 2 684 2077
  Fax: +(61) 2 684 4717
* Verdeler: ASSOCIATION VALENTIN HAšY
* Prijs: Mark IIm: 4.878 FRF, Slimline: 3.780 FRF
  Prijsopgave oktober 1991, excl. B.T.W.
* Voeding: Gegevens ontbreken
* Afmetingen: Mark IIm: 350 x 230 x 40 mm, Slimline: 350 x 185 x 17 mm
* Gewicht: Mark IIm: 3,2 kg, Slimline: 0,73 kg