-p29-

BRAILLEDRUKKERS
BRAILLE BOOKMAKER
USA
ISO 9999 21.09.09
06/92

De Bookmaker is een brailleprinter voor kleine oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Deze drukker heeft een snelheid van 80 tekens per seconde, wat
  overeenstemt met meer dan 200 pagina's per uur.
* Er kan dubbelzijdig gedrukt worden, waardoor de papierkost drastisch kan
  worden verminderd.
* Er kan enkel op kettingpapier gedrukt worden.
* Dit toestel beschikt over een grafische mode, die het mogelijk maakt om
  grafische informatie en braille op hetzelfde blad weer te geven.
* Met behulp van een ingebouwd toetsenbordje kan de printer vlot ingesteld
  worden. De printer heeft een ingebouwd LCD-scherm van 32 tekens waarop de
  instellingen af te lezen zijn. Indien gewenst kunnen deze instellingen
  ook in braille afgedrukt worden.
* Met behulp van de multi-copy functie kunnen op een eenvoudige wijze
  meerdere exemplaren afgedrukt worden.
* Producent: ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY
  3102 S.E. Jay Street
  USA-Stuart, Florida 34997
  Tel.: +(1) 407 283 4817
  Fax: +(1) 407 220 2920
* Verdeler: ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY
* Prijs: 11.500 USD, prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.
* Voeding: Gegevens ontbreken
* Afmetingen: Gegevens ontbreken
* Gewicht: 22,6 kg