-p30-

BRAILLEDRUKKERS
OHTSUKI
J
ISO 9999 21.09.09
06/92

Braille- en zwartschriftprinter geschikt voor kleine oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Deze printer kan enkelzijdig zespunts braille (maximum 41 tekens per
  lijn) en/of zwartschrift (maximum 105 tekens per lijn) drukken.
* De printsnelheid bedraagt 13 tekens per seconde indien enkel braille
  afgedrukt wordt, 40 tekens per seconde indien enkel zwartschrift geprint
  wordt, of 8 tekens per seconde indien braille en zwartschrift samen
  afgedrukt worden.
* Bij gecombineerd afdrukken, volgt elke zwartschriftlijn onmiddelijk op de
  overeenkomstige braillelijn.
* Zowel kettingpapier als losse bladen kunnen gebruikt worden. De
  papierkwaliteit mag liggen tussen 60 en 130 g/m2. De papierbreedte moet
  liggen tussen 5 en 29,2 cm.
* De printkop bestaat uit 8 naalden (zwartdruk) en 3 hamers (braille).
* Als interfaces werden een parallelle (Centronics) en een seri‰le (RS-232)
  poort ingebouwd.
* De omzetting van braille naar zwartschrift gebeurt met behulp van een
  meegeleverd conversieprogramma.
* Producent: TECHNO EIGHT Co. Ltd.
  358, Katakuramachi
  Hachioji City
  J-Tokyo
  Tel.: +(81) 426 37 0591
  Fax: +(81) 426 37 0593
* Verdelers: TECHNO EIGHT Co. Ltd., LS&S GROUP Inc.
* Prijs: 4.775 USD, prijsopgave maart 1992, excl. B.T.W.
* Voeding: 110V/60Hz-220V/50Hz
* Afmetingen: 520 x 270 x 175 mm
* Gewicht: 11 kg