-p37-

NOTITIETOESTELLEN
BRAILBLOC
B
ISO 9999 21.12.XX
06/92

De Brailbloc is een draagbaar notitietoestel voor blinden.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het brailleklavier bevindt zich aan de bovenzijde van het toestel, onder
  een opklapbaar deksel.
* Als output beschikt men over Nederlandstalige gespelde spraak (via
  ingebouwd luidsprekertje of hoofdtelefoon). Deze stem zorgt ook voor een
  aantal vooraf geprogrammeerde boodschappen.
* De ingebouwde tekstverwerker bezit volgende funkties: zoekfunktie,
  instellen van de marge en van het aantal lijnen per blad, automatisch
  nummeren van de bladzijden, herformateren, wissen en tussenvoegen.
* Een conversieprogramma (braille naar zwartschrift) is ingebouwd.
* De Brailbloc is geschikt voor wetenschappelijke of wiskundige teksten.
* Het RAM-geheugen bedraagt 128 Kbyte.
* Het toestel is voorzien van een seri‰le (RS-232) en een parallelle
  (Centronics) poort om een printer of een PC aan te sluiten.
* De terminalfunctie maakt het mogelijk om de Brailbloc te gebruiken als
  brailleklavier en als spraakweergave-eenheid voor een PC.
* Het toestel bestaat in twee versies: de Brailbloc Basic (hierboven
  beschreven) en de Brailblok Plus. Deze laatste is voorzien van een video-
  uitgang en wordt geleverd met een bodemplaat voor een Perkins. Op die
  manier kan het toestel gebruikt worden als brailledecoder
* Producent: SENSOTEC C.V.
  Nikolaas Gombertstraat 21
  B-8000 Brugge
  Tel.: 050/33.76.75
  Fax: 050/33.70.27
* Verdeler: SENSOTEC C.V.
* Prijs: Brailbloc Basic: 60.000 BEF, Brailbloc Plus: 75.000 BEF
  Prijsopgave maart 1992, excl. B.T.W.
* Voeding: Via netadapter of via batterijen (autonomie: min. 8 uur)
* Afmetingen: 235 x 160 x 32 mm
* Gewicht: ñ 0,9 kg