-p17-


Hulpmiddelen voor doofblinden

Paul Snijders Blok
Jaap Sluis (Bartim‚us)

1. Doofblindheid
   In dit artikel wordt geprobeerd om een overzicht te geven van
hoogtechnologische hulpmiddelen voor doofblinden. Wat wordt eigenlijk
bedoeld met doofblinden? Een definitie luidt : "Mensen, die ten gevolge van
de gecombineerde handicap van doof/slechthorendheid - blind/slechtziend-
heid en ondanks de hulp van gehoorapparatuur en/of optische hulpmiddelen
zodanig belemmerd zijn m.b.t. hun informatie, communicatie en mobiliteit
dat zij niet zonder aanpassingen van de omgeving aan het maatschappelijk
verkeer kunnen deelnemen."
   Dit betekent op de eerste plaats dat ook de combinaties
doof/slechtziend, slechthorend/blind en slechthorend/slechtziend erbij
horen.
   Ook betekent het dat diegenen die voor hun functioneren voldoende hebben
aan alleen gehoorapparatuur en/of optische hulpmiddelen niet tot doofblinde
mensen gerekend worden. Het aantal mensen met doofblindheid wordt in
Nederland geschat op ongeveer 2500 en in Belgi‰ op ongeveer 2000.

2. Hulpmiddelen
   Voor doofblinde mensen liggen er met name problemen op het vlak van
informatie, communicatie en mobiliteit. Geur, smaak en tast zijn nu
belangrijke zintuigen. Van deze geeft de tast de meeste mogelijkheden. We
kunnen bij hulpmiddelen dan denken aan apparatuur die informatie omzet in
trillingen of in braille.
   Op latere leeftijd leert men zelden braille en het merendeel (ongeveer
70%) van de doofblinden is ouder dan 65. Alleen hulpmiddelen die gebruik
maken van trillingen zijn dan bruikbaar. Trillingen zijn echter vrijwel
alleen geschikt voor signalering. De mogelijkheden zijn in dit geval wel
zeer beperkt. Voor doofblinden die slechthorend en/of slechtziend zijn is
het daarom aan te bevelen om ook zoveel mogelijk gebruik te maken van
resterende mogelijkheden van gehoor en/of gezicht.
   Braille is zeer geschikt gebleken voor communicatie. Er zijn ook veel
hulpmiddelen voor ontwikkeld, zoals een brailleschrijfmachine,
brailleleesregel of brailleprinter. In dit artikel zullen alleen de
braillehulpmiddelen aan bod komen die specifiek ontwikkeld zijn voor
doofblinden. De hulpmiddelen zijn wel veelal afkomstig van hulpmiddelen
voor blinden of hulpmiddelen voor doven, waarbij nu trillingen of braille
gebruikt worden in plaats van geluid of licht. Hieronder komen
achtereenvolgens de hulp-middelen voor informatie, voor communicatie en
voor mobiliteit aan bod.

3. Informatie-hulpmiddelen
* Niveau-detector
  De detector bestaat uit een plat cilindervormig doosje met 2 lange en 2
  korte "voelsprieten", dat op de rand van een kopje of iets dergelijks
  gehangen kan worden. Wanneer de vloeistof in het kopje de voelsprieten
  bereikt, gaat de detector trillen.
* Licht-detector
  De detector heeft de vorm van een dikke vulpen. Het trillen van de detector
  geeft informatie over licht en donker, ook van lampen en led's.
* Thermometer
  De thermometer meet de temperatuur via een vrij lange draad. Hij is
  geschikt voor temperaturen van -50 tot +100 graden Celcius op een tiende
  graad nauwkeurig. Hij is ook te gebruiken als koortsthermometer. De
  temperatuur wordt weergegeven door geluidssignalen en via een kort snoertje
  ook door trillingen van een kleine cilinder voor in de hand. Bij 38,5
  graden trilt hij eerst 3, daarna 8 en tenslotte 5 keer.
* Wekker
  De wekker staat op een plateau, dat via een snoer verbonden is met een plat
  doosje onder het kussen. Zodra de wekker afloopt blijft het doosje een
  tijdje trillen. Een speciale wekker wordt gebruikt die voldoende beweegt
  bij het aflopen en met een punten-indicatie op de cijferplaat.
* Signalering van deurbel, telefoon, babyfoon
  Voor signalen in huis. Deze gaan naar een persoonlijke trilontvanger : een
  klein trilapparaatje dat in of op de kleding te dragen is. Door middel van
  een trilpatroon is te herkennen of het om deurbel, telefoon of babyfoon
  gaat. Er zijn geen draden nodig : De signalen gaan via de draden van het
  lichtnet naar een centrale. Deze zendt de boodschap via een zendertje naar
  de trilontvanger. In plaats van de trilontvanger op de kleding kan tijdens
  het slapen ook het trildoosje voor onder het kussen gebruikt worden zoals
  bij de wekker.

4. Communicatie-hulpmiddelen
* Rechtstreeks
  Als eenvoudige hulpmiddelen voor communicatie bestaan er ondermeer kaartjes
  met het alfabet in reli‰f of in braille. Geavanceerde apparaten zijn de
  Alva Braille Carrier (ABC) en de Dialogos.
  De ABC bestaat uit een brailleleesregel met 40 braillecellen plus
  brailletoetsenbord aan de ene kant en een zakcomputertje met klein scherm
  en toetsenbord aan de andere kant. Er kan tegelijkertijd in braille en in
  zwartschrift geschreven worden. Men kan het zakcomputertje zo draaien dat
  men tegenover elkaar kan zitten.
  De Dialogos bestaat uit een brailleconsole voor hetschrijven en lezen van
  braille, een elektronische schrijfmachine voor het schrijven en lezen in
  zwartschrift en een cassetterecorder voor het bewaren van teksten. Ook is
  voor communicatie via de telefoon een modem ingebouwd met een
  trilapparaatje voor de signalering. De Dialogos is niet in Nederland
  verkrijgbaar. In Belgi‰ kan men zich richten tot Data Braille Service (zie
  adressenlijst verdelers).
* Telefoon
  Men maakt gebruik van de teksttelefoon voor doven en slechthorenden,
  waaraan ook een beeldscherm en een toetsenbord verbonden zijn. De getypte
  tekst verschijnt groot op het scherm. Voor doofblinden wordt de tekst
  omgezet in braille.

De Braillecom is een aangepaste versie van de Visicom teksttelefoon. Daarop
wordt de ABC aangesloten. Het schrijven gaat via de ABC in braille. Het is
mogelijk om automatisch telefoonnummers te draaien.

De Auditerm maakt gebruik van de Auditech teksttelefoon. De opzet is hier
wat anders. Er wordt voor de aansluiting geen gewone teksttelefoon gebruikt
(met beeldscherm en toetsenbord), maar alle elektronica is in een apart
kastje geplaatst. Hierop wordt een computer met leesregel aangesloten,
meestal de Portabraille. Aan de "ziende" kant van de telefoon zijn er 3
mogelijkheden :
 * een gewone (druktoets)telefoon; de letters worden dan gevormd m.b.v. de
   cijfertoetsen in combinatie met de * en # toetsen. Om dit te
   vergemakkelijken bestaan er sjablonen met letters die over de
   telefoontoetsen kunnen gelegd worden.
 * een speciaal draagbaar toetsenbordje, de TeleToets, waarmee sneller
   tekst is in te voeren. Er kan geen tekst mee ontvangen worden.
 * een volledige teksttelefoon. Nu kan ook tekst ontvangen worden. De
   eerste twee mogelijkheden zijn alleen geschikt als de doofblinde kan
   praten.

5. Mobiliteits-hulpmiddelen
   Er zijn twee manieren, waarbij tijdens het lopen met een stok informatie
over obstakels omgezet wordt in akoestisch signalen, maar het is ook
mogelijk om deze in trillingen weer te geven.
   Bij de Scanmaster wordt een bril gedragen met 2 detectoren aan de
zijkant van de bril. Via een snoer is de bril met de stok verbonden,
waarbij de informatie via trillingen aan de hand wordt doorgegeven.
   Bij de Nurion Laser Cane is geen bril, maar worden vanuit de stok 3
laserstralen uitgezonden. Twee trilstiften op de stok geven aan de hand van
teruggekaatste stralen informatie over obstakels. Deze stok is nog niet in
Nederland of Belgi‰ verkrijgbaar.

6. Adressen
Voor alle informatie over doofblindheid bestaat in Nederland een landelijk
co”rdinatiepunt :
  Stichting Doofblinden,
  Professor Bronkhorstlaan 10,
  NL - 3723 MB Bilthoven
  Telefoon : +(31) 30 25 06 04
  Teksttelefoon : +(31) 30 29 18 84

De eenvoudige hulpmiddelen zijn aanwezig op alle regionale instellingen
voor slechtzienden en blinden. Alle hulpmiddelen zijn aanwezig bij :
  Centrum Bartimeus - Informatiecentrum
  Utrechtseweg 84
  NL - 3700 BA Zeist
  Telefoon : +(31) 30 82 255
De hulpmiddelen kunnen geleverd worden door :
  HBS Stichting Hulpmiddelenvoorziening voor blinden en slechtzienden
  Savannahweg 45
  NL - 3542 AW  Utrecht
  Telefoon : +(31) 30 41 21 22

In Belgi‰ kan men zich richten tot :
Voor Vlaanderen :
  De verwantenvereniging Anna Temmerman
  p.a. Koninklijk Instituut Spermalie
  Snaggaardstraat 9
  B - 8000 Brugge
  Tel. : +(32) 50 34 03 41
Voor Walloni‰ : De heer Mathieu
  p.a. Institut Royal pour Sourds et Aveugles (IRSA)
  Steenweg op Waterloo 1508
  B - 1180 Brussel
  Tel. : +(32) 2 374 90 90

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ€