-p23-


BRAILLEDRUKKERS
INDEX EVEREST-S
S
ISO 9999 21.09.09
03/93

Enkelzijdige brailleprinter met spraakweergave.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Om de gebruiker te leiden beschikt het toestel over een reeks vooraf
  ingesproken boodschappen. Bij aankoop kan gekozen worden uit ‚‚n van de
  volgende talen : Nederlands, Frans, Engels, Duits, Zweeds en Noors.
* De druksnelheid bedraagt 50 brailletekens per seconde.
* Er kunnen maximaal 42 brailletekens per lijn afgedrukt worden.
* Het toestel beschikt over een buffergeheugen van ñ400.000 tekens.
* Het bedieningspaneel bevindt zich bovenaan de voorzijde en is uitgerust
  met merktekens in braille.
* Er wordt gedrukt op losse vellen braillepapier met een maximum breedte
  van 297 mm en een maximum lengte van 350 mm. De meeste
  braillepapierkwaliteiten kunnen gebruikt worden. Het systeem voor
  automatische papiertoevoer kan tot 150 bladen bevatten.
* Er worden maximum 20 brailletabellen meegeleverd. De gebruiker kan zelf
  twee bijkomende tabellen defini‰ren.
* Een seri‰le (RS-232) en een parallelle (Centronics) interface zijn
  voorzien.
* Met de multi-kopieerfunktie kan een document tot 999 keer opnieuw
  afgedrukt worden.

* Producent: INDEX BRAILLE PRINTER COMPANY
  Hantverksv„gen 20 / box 155
  S-954 23 Gammelstad
  Tel.: +(46) 920 571 35
  Fax: +(46) 920 572 49
* Verdelers: Belgi‰: DATA BRAILLE SERVICE / SENSOTEC
  Nederland:  STICHTING HBS
* Prijs: Belgi‰: 182.000 BEF (jan.'93, excl. B.T.W.)
  Nederland: Nog onbekend
* Voeding: 220V/50Hz
* Afmetingen: 563 x 433 x 175 mm
* Gewicht: 11 kg