-P30-


TV-LOEPEN
ALPHA PLUS/COLOUR ALPHA PL
GB
ISO 9999 21.06.03
03/93

TV-loep met ingebouwde camera en bijhorend leesplateau.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De Alpha Plus is verkrijgbaar in z/w en kleurenuitvoeringen telkens met
  verschillende schermdiagonalen.
* Het scherm wordt los bovenop de behuizing geplaatst.
* Alle bedieningselementen zijn aan de voorzijde toegankelijk.
* Het leesplateau heeft geen opstaande randen en beschikt over een
  instelbare linker- en rechterkantlijnstop.
* Het toestel beschikt over een apart regelbare horizontale ‚n vertikale
  beeldafdekking zodat een "venster" kan bekomen worden.
* De afstand leesplateau-camera is in twee standen regelbaar door de
  uitschuifbare camerabehuizing te verplaatsen. Hierdoor kan men de min. en
  max. vergrotingsfaktor be‹nvloeden.
* Door het gedeeltelijk uitschuiven van de camerabehuizing kan een
  omvangrijk voorwerp onder de camera bekeken worden.
* De vergroting bij het 41 cm monochrome z/w scherm gaat van 3,7 tot 26,7
  maal.
* Invers beeld is mogelijk.

* Producent: ALPHAVISION Ltd.
  Seymore House, Copyground Lane
  High Wycombe
  GB - Bucks, HP12 3HE
  Tel.: +(44) 494 530 555
  Fax: +(44) 494 447 459
* Verdelers: Belgi‰: EDITEC
  Nederland: Geen verdeler bekend
* Prijs: Belgi‰: Alpha Plus met 41 cm scherm : 115.063 BEF (jan. '93,
  excl. B.T.W.)
  Colour Alpha Plus met 36 cm scherm : 125.105 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)
  Colour Alpha Plus met 51 cm scherm : 135.983 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)
* Voeding: 220V/50Hz
* Afmetingen: Alpha Plus met 41 cm scherm : 730 x 470 x 470 mm
* Gewicht: Alpha Plus met 41 cm scherm : 38 kg