-p17-


Vergelijkende test : Mini-brailleleesregels

Paul Snijders Blok   Ton Verhulst

1. Inleiding
   Met mini-brailleleesregels worden leesregels bedoeld met minder dan 40
braillecellen. In de afgelopen jaren zijn er meerdere op de markt
verschenen. Dit onder invloed van de toegenomen belangstelling voor het
gebruik van een computer thuis, met name voor schriftelijke communicatie en
het lezen van allerlei informatie. In deze test hebben we ons om die reden
beperkt tot de goedkopere leesregels. Als grens is genomen
10.000 NLG / 200.000 BEF. Sinds 1 oktober 1992 is het in Nederland mogelijk
om een brailleleesregel verstrekt te krijgen voor priv‚-gebruik met een
maximale waarde van 6.000 NLG. De Portabraille-20, Navigator-20 en BW-
Professional 24 zijn duurder. De Visiobraille en Notex-20 zijn bovendien
niet gekozen, omdat ze in de eerste plaats notitieblok zijn.

   In deze test komen de ABT-20, de Braudi en de Minibraille aan bod. De
Braudi neemt een aparte plaats in, omdat het een combinatie is van een
brailleleesregel met 12 cellen en een spraaksynthesizer. In voorkomende
gevallen wordt daarom in de test apart aandacht aan de spraakmogelijkheden
van de Braudi besteed.
   In de test zijn voor de overzichtelijkheid alleen de belangrijkste
aspecten weergegeven. Deze keer zijn met name de technische mogelijkheden
vergeleken. In een volgend nummer wordt meer aandacht besteed aan het
gebruik van deze leesregels bij de diverse toepassingen thuis.

2. Algemene gegevens
   Voor gebruik met een PC zijn vooral de aansluitingen en de plaatsing van
de leesregel van belang. Het gebruik van een seriŠle poort betekent dat op
de PC een tweede (derde) seriŠle poort nodig is indien men ook een
notitieblok of externe modem wil aansluiten en eventueel een extra printer
of spraaksynthesizer. Een goede plaatsing onder het toetsenbord maakt
makkelijk en snel werken mogelijk. Voor gebruik op andere plaatsen zijn
vooral grootte, gewicht, batterijen en snoeren van belang. Voor gebruik op
schoot is een geringe diepte een voordeel. Als de leesregel op batterijen
kan werken, is men zeer wendbaar in huis, bij studie of in vergaderingen.
Met batterijen kan gemiddeld 6 uur gewerkt worden. De leesregel kan dan
gebruikt worden samen met een draagbare computer of een notitieblok. De
aansluitsnoeren moeten stevig zijn en mogen niet makkelijk losraken.

===========================================================================
TABEL 1: ALGEMENE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
ABT-20
Prijs Nederland (excl. 6% BTW): 5.595 NLG
Prijs BelgiŠ (excl. BTW): 110.000 BEF
Verdeler voor Nederland: Alva
Verdeler voor BelgiŠ: Access Systems International
Aantal braillecellen (en statuscellen): 20 (3)
Integratie met spraak [1]: Extern
Bedieningstoetsen: 7 duimtoetsen
Aanraakschakelaars: Ja
Aansluitingen: Parallel [3]
Goede plaatsing: Ja
Afmetingen (b x d x h): 21 x 30 x 3 cm
Gewijcht zonder batterijlader: 1,5 kg
Gewijcht met batterijlader: 2,0 kg
Batterijen: Ja
Degelijke snoeren: Ja
---------------------------------------------------------------------------
BRAUDI
Prijs Nederland (excl. 6% BTW): 5.600 NLG
Prijs BelgiŠ (excl. BTW): 120.000 BEF
Verdeler voor Nederland: Lameris
Verdeler voor BelgiŠ: Data Braille Service
Aantal braillecellen (en statuscellen): 12 (0)
Integratie met spraak [1]: Intern
Bedieningstoetsen: Nee [2]
Aanraakschakelaars: Nee
Aansluitingen: Serieel
Goede plaatsing: Ja/Nee [4]
Afmetingen (b x d x h): 29 x 19 x 4,5 cm
Gewijcht zonder batterijlader: 1,2 kg
Gewijcht met batterijlader: 1,6 kg
Batterijen: Nee
Degelijke snoeren: Ja
---------------------------------------------------------------------------
MINIBRAILLE
Prijs Nederland (excl. 6% BTW): 5.500 NLG
Prijs BelgiŠ (excl. BTW): 109.000 BEF
Verdeler voor Nederland: Tieman
Verdeler voor BelgiŠ: Sensotec
Aantal braillecellen (en statuscellen): 20 (2)
Integratie met spraak [1]: Nee
Bedieningstoetsen: 7 duimtoetsen
Aanraakschakelaars: Nee
Aansluitingen: Serieel
Goede plaatsing: Ja [5]
Afmetingen (b x d x h): 25 x 18 x 3 cm
Gewijcht zonder batterijlader: 1,2 kg
Gewijcht met batterijlader: 1,7 kg
Batterijen: Ja
Degelijke snoeren: Nee [6]
===========================================================================

[1]  De ABT-20 heeft een externe aansluiting voor een spraaksynthesizer.
Momenteel kan alleen de inhoud van het braillevenster uitgesproken worden.
De Braudi heeft een interne spraaksynthesizer (Apollo).
[2]  De bediening van de Braudi gaat via het normale PC-toetsenbord.
[3]  Op de ABT-20 is de parallelle poort doorgelust.
[4]  De nieuwe versie van de Braudi heeft een kleinere hoogte (4,5 cm) dan
de vorige versie, heeft een verzonken volumeknop en kan al iets beter onder
een toetsenbord of PC geplaatst worden. Steunen ontbreken nog.
[5]  Er worden voortaan ook steunen meegeleverd.
[6]  Het snoer naar de PC schiet soms los.

3. Statusinformatie
   Op een leesregel worden enkele aparte braillecellen, de statuscellen,
gebruikt om extra informatie over het scherm en over de leesregel weer te
geven.

   Juist bij een leesregel met een klein braillevenster van 12 of 20 cellen
is de oriŠntatie op het scherm van groot belang. Men moet dus makkelijk
kunnen weten op welke schermregel en schermkolom het braillevenster zich
bevindt. Hetzelfde geldt voor de positie van de cursor. Ook een geluidje of
boodschap bij het begin van een nieuwe schermregel kan al veel helpen bij
de oriŠntatie.
   Ook andere statusinformatie moet makkelijk toegankelijk zijn, zoals
welke softcursor is ingesteld en of er speciale attributen zijn op de
huidige regel.

   De Braudi heeft geen statuscellen, maar gebruikt spraak voor het
weergeven van statusinformatie.

===========================================================================
TABEL 2: STATUSINFORMATIE
---------------------------------------------------------------------------
ABT-20
Schermregel: Ja
Schermkolom: Ja
Cursorregel: Ja
Cursorkolom: Ja
Melding van nieuwe regel: Nee
Melding van softcursor: Ja
Melding van attributen: Nee [1]
---------------------------------------------------------------------------
BRAUDI
Schermregel: Ja
Schermkolom: Ja
Cursorregel: Nee
Cursorkolom: Nee
Melding van nieuwe regel: Ja
Melding van softcursor: Nee
Melding van attributen: Nee
---------------------------------------------------------------------------
MINIBRAILLE
Schermregel: Ja
Schermkolom: Ja
Cursorregel: Nee
Cursorkolom: Nee
Melding van nieuwe regel: Nee
Melding van softcursor: Ja
Melding van attributen: Nee
===========================================================================

[1]  Attributen kunnen wel gesignaleerd worden m.b.v. punt 8 van elke
braillecel.

4. Lezen
   Het werken met een piepkleine leesregel stelt extra eisen om makkelijk
te kunnen lezen. Voorbeelden zijn woordomslag, schuiven per karakter en het
lezen van kolommen. Woordomslag aan het einde van het braillevenster kan
het lezen van braille aanzienlijk versnellen. Als het braillevenster per
karakter verschoven kan worden in plaats van per venster, dan kan een
interessant stuk tekst precies in beeld gebracht worden. Met name bij
tabellen is het van belang dat bij verticaal lezen het braillevenster in
dezelfde kolom blijft.

   Ook belangrijk is dat niet telkens het hele scherm gelezen hoeft te
worden. Dat stelt ook eisen : Het kunnen springen naar een bepaalde
schermregel is handig omdat bij een programma menukeuzen en dergelijke
meestal op een vaste regel staan. Soms staat informatie die bij elkaar
hoort in een window (apart deel van het scherm). Het kunnen lezen van
alleen het window is dan veel sneller en prettiger. Attributen geven vaak
belangrijke woorden aan, meestal door een afwijkende voor- of
achtergrondkleur. Zo kan men snel zien welke woorden bijvoorbeeld
onderstreept of cursief zijn. Ook het kunnen volgen van zo'n attribuut met
een zogenaamde softcursor kan veel zoekwerk schelen.
   De Braudi heeft een aparte leesmode. Het toetsenbord is dan gereserveerd
voor de bediening van de Braudi. Zo kan met de cursortoetsen makkelijk per
woord of per regel gelezen worden. Nadeel is dat men te vaak uit de
schrijfmode moet gaan om te lezen. Lastig is verder dat men aan het eind
van een regel niet automatisch verder kan lezen op de volgende regel en dat
de toetsen voor linkshandige braillelezers lastig te bedienen zijn. Bij het
verlaten van de leesmode springt het braillevenster altijd terug naar de
cursorpositie en dat is niet altijd wenselijk.

===========================================================================
TABEL 3: LEZEN
---------------------------------------------------------------------------
ABT-20
Woordomslag: Ja
Schuiven per karakter: Ja
Lezen van kolommen: Ja
Springen naar een schermregel: Ja
Lezen van een window: Nee
Weergave van attributen: Ja
Volgen van de softcursor: Ja
---------------------------------------------------------------------------
BRAUDI
Woordomslag: Nee
Schuiven per karakter: Ja
Lezen van kolommen: Ja
Springen naar een schermregel: Ja
Lezen van een window: Nee
Weergave van attributen: Ja
Volgen van de softcursor: Nee [1]
---------------------------------------------------------------------------
MINIBRAILLE
Woordomslag: Nee
Schuiven per karakter: Ja
Lezen van kolommen: Ja
Springen naar een schermregel: Nee
Lezen van een window: Nee
Weergave van attributen: Ja
Volgen van de softcursor: Ja/Nee [2]
===========================================================================

[1]  Werkt alleen bij een zwarte achtergrond. Er kan niet een welbepaald
attribuut gevolgd worden, maar alleen wat afwijkt van normaal.
[2]  Er kan slechts 1 softcursor per sessie ingesteld worden.

5. Schrijven
   Bij het schrijven is het werken met de cursor van groot belang. Vaak
wordt de positie van de cursor aangegeven door de braillepunten 7 en 8. Het
is soms handig als de cursor ook anders weergegeven kan worden, zoals met
alle 8 punten.

   Het braillevenster kan bij alle apparaten springen naar de plaats op het
scherm waar de cursor is en ook de cursor volgen. Om makkelijk te kunnen
corrigeren is het noodzakelijk dat de cursor zich kan verplaatsen naar de
schermregel waar het braillevenster op staat (cursor-routing). Nog beter is
het wanneer de cursor m.b.v. een aanraakschakelaar in 1 keer naar de
braillecel gaat, waar een fout is ontdekt. Dat scheelt vele handelingen en
verhoogt het tempo en gebruiksgemak enorm.

   Tijdens het schrijven is het een voordeel als de leesregel per karakter
mee kan schuiven. Dan kunnen meteen de laatste paar woorden gecontroleerd
worden.
   De Braudi spreekt in de schrijfmode automatisch een nieuwe regel uit.
Dat is zeer handig. Soms is het echter storend en zou het goed zijn indien
de spraak gestopt zou kunnen worden. Ook zou het een belangrijke
verbetering zijn indien de Braudi in sommige situaties tijdens het typen
meteen de letters of woorden zou kunnen uitspreken ter controle.

===========================================================================
TABEL 4: SCHRIJVEN
---------------------------------------------------------------------------
ABT-20
Andere cursorweergave: Ja
Braillevenster naar cursor: Ja
Cursor naar braillevenster: Ja
Cursor naar braillecel: Ja
Schuiven per karakter: Nee
---------------------------------------------------------------------------
BRAUDI
Andere cursorweergave: Nee
Braillevenster naar cursor: Ja
Cursor naar braillevenster: Nee
Cursor naar braillecel: Nee
Schuiven per karakter: Ja
---------------------------------------------------------------------------
MINIBRAILLE
Andere cursorweergave: Ja
Braillevenster naar cursor: Ja
Cursor naar braillevenster: Nee
Cursor naar braillecel: Nee
Schuiven per karakter: Ja
===========================================================================

6. Instellingen
   "Voor een eenvoudige bediening is ofwel een eenvoudig ofwel een
intelligent apparaat nodig". Het intelligente blijkt onder meer bij de
mogelijke instellingen. Het is makkelijk wanneer het apparaat voor
uiteenlopende programma's en situaties verschillende instellingen heeft,
zoals diverse softcursors (voor het kunnen volgen van een attribuut),
markeringen (voor het kunnen springen naar een bepaalde regel en kolom) en
windows (voor het kunnen lezen of zoeken binnen een deel van het scherm).

   De intelligentie van het apparaat wordt verder bepaald doordat een
aantal handelingen geautomatiseerd zijn. Met name het automatisch melden
van boodschappen en van veranderingen op het scherm is een belangrijke
eigenschap. Beter is het nog wanneer aan zulke gebeurtenissen bepaalde
acties gekoppeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het springen naar een
bepaalde positie of het voorlezen van een window.

   Instellingen kunnen gewijzigd worden via een menu of rechtstreeks via
functietoetsen. Een makkelijk menu met veel keuzen is van belang.
Ook kan in een keer een hele set instellingen gewijzigd worden. Zo'n set
wordt een masker of profiel genoemd. Een profiel moet automatisch geladen
kunnen worden bij het starten van een nieuw programma. Ook binnen het
programma moet het mogelijk zijn van profiel te wisselen. Zeker bij
ingewikkelde profielen is het nodig dat deze door de verdeler meegeleverd
worden voor de gangbare programma's. Nog beter is het wanneer men ze ook
vrij eenvoudig zelf kan maken of wijzigen.
   Bij de Braudi kunnen ondermeer de toonhoogte, het tempo en de taal
ingesteld worden. E‚n taal wordt standaard meegeleverd. Bijkomende talen
(maximum 3) zijn optioneel verkrijgbaar.

===========================================================================
TABEL 5: INSTELLINGEN
---------------------------------------------------------------------------
ABT-20
Softcursors: Ja
Markeringen: Nee
Windows: Nee
Automatische melding: Nee
Acties bij verandering: Nee
Uitgebreid menu: Ja
Profielen laden: Ja
Profielen wisselen: Nee
Profielen meegeleverd: Nee
Profielen zelf te maken: Ja
---------------------------------------------------------------------------
BRAUDI
Softcursors: Nee
Markeringen: Nee
Windows: Nee
Automatische melding: Nee
Acties bij verandering: Nee
Uitgebreid menu: Nee
Profielen laden: Nee
Profielen wisselen: Nee
Profielen meegeleverd: Nee
Profielen zelf te maken: Nee
---------------------------------------------------------------------------
MINIBRAILLE
Softcursors: Nee
Markeringen: Nee
Windows: Ja/Nee [1]
Automatische melding: Nee
Acties bij verandering: Nee
Uitgebreid menu: Nee
Profielen laden: Ja/Nee [2]
Profielen wisselen: Nee
Profielen meegeleverd: Enkele
Profielen zelf te maken: Ja
===========================================================================

[1]  Er is slechts 1 window mogelijk.
[2]  De profielen bevatten weinig instellingen.

7. Service
   Zeker bij apparaten voor thuisgebruik met veel onervaren gebruikers is
een goede opleiding van belang. Dit betekent een uitgebreide handleiding,
niet alleen in zwartschrift en op diskette, maar ook in braille of op
geluidscassette. Omdat een opleiding zelf betaald moet worden is een
zelfstudiecursus een groot voordeel. Een on-line helpfunctie voor bediening
en instellingen is zeker in het begin onmisbaar.

   Het installeren zal men meestal zelf moeten doen, zodat de installatie-
procedure heel eenvoudig moet zijn. Een goede telefonische ondersteuning is
belangrijk, met name bij weinig opleidingsmogelijkheden en bij apparaten
met kinderziektes. Hetzelfde geldt voor het gratis nasturen van nieuwe
versies van de software. Omdat men na een poosje nogal afhankelijk kan
worden van het apparaat, is een goede regeling voor onderhoud en reparatie
van zeer groot belang.

===========================================================================
TABEL 6: SERVICE
---------------------------------------------------------------------------
ABT-20
Duidelijke handleiding: Nee
Handleiding in braille of op cassette: Ja
Zelfstudiecursus: Nee
Opleiding (per dag, excl. B.T.W.): 750 NLG
Ingebouwde helpfunctie: Ja
Eenvoudige installatie: Ja
Telefonische ondersteuning: Ja
Gratis updates: Ja
Onderhoud Nederland [4]: Nee
---------------------------------------------------------------------------
BRAUDI
Duidelijke handleiding: Ja/Nee [1]
Handleiding in braille of op cassette: Ja
Zelfstudiecursus: Nee
Opleiding (per dag, excl. B.T.W.): 900 NLG
Ingebouwde helpfunctie: Ja
Eenvoudige installatie: Ja [2]
Telefonische ondersteuning: Ja
Gratis updates: Ja/Nee [3]
Onderhoud Nederland [4]: Nee
---------------------------------------------------------------------------
MINIBRAILLE
Duidelijke handleiding: Nee (Nl)/Ja (B)
Handleiding in braille of op cassette: Nee (Nl)/Ja (B)
Zelfstudiecursus: Nee
Opleiding (per dag, excl. B.T.W.): 750 NLG/15.000 BEF
Ingebouwde helpfunctie: Nee
Eenvoudige installatie: Ja
Telefonische ondersteuning: Ja
Gratis updates: Ja
Onderhoud Nederland [4]: Nee
Onderhoud BelgiŠ (op jaarbasis): 10.900 BEF
===========================================================================

[1]  De handleiding is beknopt. Omdat de mogelijkheden beperkt zijn, is dat
minder een bezwaar.
[2]  Een aantal bestanden wordt helaas naar de root-directory gekopieerd.
[3]  Verbeteringen zijn gratis. Uitbreidingen niet.
[4]  De apparatuur wordt in bruikleen verstrekt. De GMD heeft geen
onderhoudscontract afgesloten op de apparatuur. Reparatie kan pas
plaatsvinden na goedkeuring door de GMD.

8. Conclusies
Van elk apparaat kunnen een aantal sterke punten genoemd worden :
  Top-3 van de ABT-20
    Cursor-routing
    Veel instellingen mogelijk
    Goede aansluitmogelijkheden
  Top-3 van de Braudi
    Integratie van braille en spraak
    Makkelijk te leren
    Het lezen met spraak
  Top-3 van de Minibraille
    Prettig formaat
    Verschuiven in kleine stapjes
    Goede bedieningstoetsen
   Welk apparaat het meest geschikt is, wordt natuurlijk bepaald door wat
je ermee wil gaan doen, bijvoorbeeld alleen teksten lezen of ook werken met
allerlei programma's. Een goede indruk kan je krijgen door het aantal maal
ja en nee te tellen voor die aspecten die voor je eigen situatie van belang
zijn.

   In het algemeen kan echter gezegd worden dat er aan alle drie de
apparaten nog veel te verbeteren valt. Er staat nog te veel keren "nee" in
de test. Elk apparaat is nog in ontwikkeling en heeft kinderziektes. In de
test is te zien dat de apparaten met name te kort schieten in
schermoverzicht, in intelligentie en in service.

Schermoverzicht :
  12 of 20 cellen is bitter weinig. In Nederland zijn de korte leesregels
  (ABT-20 en Minibraille) niet ontwikkeld omdat ze geschikt bleken voor
  thuisgebruik, maar omdat de GMD een apparaat van maximaal 6.000 NLG voor
  vergoeding in aanmerking wilde laten komen. Of men daarmee een
  verstandige weg bewandelt, is zeer twijfelachtig.

Intelligentie :
  De thuisgebruiker heeft in het algemeen veel minder ervaring met
  computers en heeft veel minder mogelijkheden voor het volgen van
  cursussen dan een werknemer of een student. De apparatuur moet dus
  eenvoudig bediend kunnen worden. Daarvoor heeft men heel eenvoudige
  ofwel heel intelligente toestellen nodig. Het verschil is dat eenvoudige
  apparaten ook weinig kunnen. De intelligentie moet komen van zeer
  geavanceerde software. Hierbij kunnen de leesregels een voorbeeld nemen
  aan de huidige geavanceerde spraaksoftware. Het ontwikkelen van zo'n
  software kost echter veel tijd en geld.

Service :
  De maximum prijs van 6.000 gulden blijkt geen ruimte over te laten voor
  een goede handleiding, voldoende opleiding en onderhoud. Het gevaar is
  groot dat hierdoor veel apparaten in de kast zullen belanden.

Spraak :
  Enige hoop is te putten uit de combinatie van braille en spraak. Met name
  voor het lezen van allerlei informatie kan spraak een belangrijke rol
  vervullen. De Braudi scoort hierbij het best met zijn ingebouwde
  synthesizer. Het werken met applicaties stelt andere eisen. De 3
  apparaten kunnen wel samenwerken met een aparte synthesizer plus
  spraakprogramma, maar dan is de bediening moeilijk en omslachtig.
  Een integratie van braille en spraak is nodig. Grof gezegd zijn momenteel
  bij de Braudi spraak en braille wel ge‹ntegreerd, maar niet geavanceerd.
  Bij de ABT-20 is dit net andersom en de bij Minibraille is geen van beide
  het geval. Een extra spraakprogramma biedt daarom nu nog de beste
  mogelijkheden. Wat ontwikkeling naar "geavanceerde integratie" betreft
  lijkt de ABT-20 het meestbelovend.

Notitieblok :
  Het gebruik van een leesregel voor het werken met een braille-notitieblok
  stelt minder hoge eisen. Voorwaarde is wel dat de leesregel op batterijen
  kan werken zoals de ABT-20 en de Minibraille. Voor de Minibraille zijn er
  al enkele werkende combinaties, namelijk met de Brailbloc/Brailscope, de
  Memona en de Brail'n Speak.
Toekomst :
  Pas over enige tijd kunnen meer definitieve conclusies getrokken worden
  over de zin en onzin van mini-leesregels. Voorlopig blijken de mini-
  leesregels, behalve voor rechttoe rechtaan lezen, niet adequaat. Dat
  momenteel toch mini-leesregels worden aangevraagd of gekocht, heeft veel
  te maken met een gebrek aan alternatieven. De toekomst moet uitwijzen of
  zeer geavanceerde besturingssoftware het kleine aantal braillecellen
  voldoende kan compenseren. Ook kan blijken dat wellicht een beter beleid
  van de GMD was geweest om 40-cellige leesregels te verstrekken, die veel
  van de bovengenoemde problemen niet kennen en die in de grotere
  aantallen voor thuisgebruik, goedkoop kunnen zijn.

9. Oproep
Omdat de apparaten nog maar pas op de markt zijn, kan nog niet veel gezegd
worden over de praktijkervaringen van gebruikers met deze drie apparaten.
In een volgend nummer zullen we verslag doen van onze ervaringen met het
gebruik bij het werken met programma's die gangbaar zijn voor thuis. Ook
houden we ons aanbevolen voor ervaringen van abonnees. Voor reacties en
voor verdere informatie over de apparaten kan men bij de redactie terecht.