-P40-


BRAILLELEESREGELS
BRAILLEX 2D-SCREEN
D
ISO 9999 21.09.12
06/93

Deze leesregel beschikt over 102 achtpunts piŠzo-elektrische braillecellen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De leesregel wordt onder het toetsenbord van de computer geplaatst.
* Horizontaal v¢¢r het toetsenbord staan 80 braillecellen opgesteld die
  gebruikt worden om de tekst van het scherm af te lezen. De 22 overige
  achtpunts cellen staan vertikaal opgesteld aan de linkerkant van het
  toetsenbord en worden onder andere gebruikt om per schermlijn de
  statusgegevens weer te geven.
* Het toestel heeft een schuin aflopende voorkant waarop zich de
  bedieningstoetsen bevinden.
* Zowel de braillecellen die vertikaal staan opgesteld als de horizontale
  cellen beschikken over een cursor-routing systeem.
* Zoals de meeste brailleleesregels kan ook dit toestel enkel ASCII
  -gegevens weergeven.
* Deze Braillex kan via de meegeleverde interfacekaart aangesloten worden
  op iedere IBM-compatibele computer die beschikt over een vrij 8-bit-,
  16-bit- of MicroChannel-slot en over een MGA-, CGA-, EGA- of VGA-monitor.

* Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH
              Fachbereich Reha-Technik
              Postfach 1620
              D - 5840 Schwerte
              Tel. : +(49) 2304 89 70
              Fax : +(49) 2304 84 07
* Verdelers : Belgi‰ : DATA BRAILLE SERVICE, EDITEC, SENSOTEC
              Nederland : Geen verdeler bekend
* Prijs : Vanaf 615.063 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)
* Voeding : 110, 220 of 240 V
* Afmetingen : 740 x 310 x 33 mm
* Gewicht : 8,5 kg