-P41-


BRAILLELEESREGELS
BW-PROFESSIONAL
D
ISO 9999 21.09.12
06/93

Brailleleesregel die ontworpen werd met het oog op een grote ergonomie.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Van deze leesregel bestaan er drie modellen : met 24 cellen, met 44
  cellen of met 84 cellen. Functioneel zijn de toestellen identiek.
* De leesregel wordt onder een bijbehorend toetsenbord geplaatst en heeft
  naast de 20, 40 of 80 achtpunts piŠzo-elektrische cellen, nog 4
  bijkomende cellen waarop statusinformatie weergegeven wordt. Op de schuin
  aflopende voorkant zijn de braillecellen en de cursor-routingtoetsen op
  een ergonomisch verantwoorde manier geplaatst.
* Een cursor-routing systeem is ingebouwd.
* Deze leesregels zijn volgens een modulair concept ontworpen. Hierdoor
  zijn uitbreidingen (toetsenbord, notitietoestel, spraaksynthesizer,
  numeriek klavier) mogelijk zonder dat men gebruik hoeft te maken van
  bijkomende kabels. Doordat de verschillende modulen via contactpunten in
  mekaar klikken vormen ze een mooi ogend geheel.
* Het programma BW-Pro wordt standaard meegeleverd en zorgt voor de
  aansturing.
* De leesregel wordt op de seriŠle (RS-232) poort aangesloten en werkt op
  elke IBM-compatibele PC.

* Producent : BLISTA EHG
              Industriestraáe 11
              D - 3550 Marburg / Lahn
              Tel. : +(49) 6421 80 20
              Fax : +(49) 6421 80 214
* Verdelers : Belgi‰ : DATA BRAILLE SERVICE, EDITEC
              Nederland : Geen verdeler bekend
* Prijs : BW-Prof. 24 : vanaf 205.020 BEF
          BW-Prof. 44 : vanaf 334.310 BEF
          BW-Prof. 84 : vanaf 548.120 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)
* Voeding : Gegevens ontbreken
* Afmetingen : BW-Professional 24 : 250 x 530 x 255 mm
               BW-Professional 44 : 375 x 530 x 255 mm
               BW-Professional 84 : 625 x 530 x 255 mm
* Gewicht : BW-Professional 24 : 2 kg
            BW-Professional 44 : 2,4 kg
            BW-Professional 84 : 3,5 kg