-P42-


BRAILLELEESREGELS
MULTIBRAILLE 284
NL
ISO 9999 21.09.12
06/93

De Multibraille 284 is een brailleleesregel met 168 piŠzo-elektrische acht-
punts cellen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het systeem bestaat uit een insteekkaart (die dienst doet als interface)
  en een leesregeleenheid waarop het PC-toetsenbord kan geplaatst worden.
* De braillelijn bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat en bestaat
  uit twee rijen van 80 achtpunts braillecellen. Aan de rechterkant zitten
  een aantal besturings- en functietoetsen. De navigatietoetsen zijn z¢
  geplaatst dat ze tijdens het lezen met de duimen kunnen bediend worden.
* Links van elke leeslijn bevinden zich vier extra cellen die
  statusinformatie (cursorpositie en schermattributen) weergeven.
* De tweede 80-cellige leeslijn is vooral interessant wanneer ‚‚n lijn van
  het scherm (zoals de statuslijn) permanent in het oog moet worden
  gehouden. Het toestel wordt onder andere gebruikt in telefooncentrales.
* Deze brailleregel kan aangesloten worden op elke IBM-compatibele PC. Het
  systeem werkt met alle programma's die niet grafisch zijn.

* Producent : F.J. TIEMAN B.V.
              Moolhoek 5/11
              NL - 3235 XK Rockanje
              Tel. : +(31) 18 14 24 77
              Fax : +(31) 18 14 11 90
* Verdelers : Belgi‰ : SENSOTEC
              Nederland : F.J. TIEMAN
* Prijs : Belgi‰ : Op aanvraag
          Nederland : 30.900 NLG (april '93, excl. B.T.W.)
* Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz
* Afmetingen : 750 x 350 x 45 mm
* Gewicht : 7 kg