-P43-


BRAILLETOETSENBORDEN
BRAILLE IN
D
ISO 9999 21.09.06
06/93

Brailletoetsenbord dat op een PC kan aangesloten worden.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het toestel heeft acht braille- en twee spatietoetsen.
* Het apparaat wordt aangesloten op de seriŠle poort van de PC.
* Men kan zowel zes- als achtpunts braille gebruiken.
* Een bijbehorend geheugenresident stuurprogramma bevat de braillecode
  -tabellen.
* De functies van het toetsenbord zijn programmeerbaar, bv. voor links- of
  rechtshandigen.
* Het gewone toetsenbord blijft volledig functioneel terwijl de Braille In
  aangesloten is.
* Alle toetsen en toetsencombinaties van het standaard PC-klavier kunnen
  geŠmuleerd worden op het brailleklavier.
* Het brailletoetsenbord wordt geleverd met een externe netadapter, de
  nodige kabels, software en een handleiding op diskette.

* Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH
              Fachbereich Reha-Technik
              Postfach 1620
              D - 5840 Schwerte
              Tel. : +(49) 2304 89 70
              Fax : +(49) 2304 84 07
* Verdeler : Belgi‰ : EDITEC
             Nederland : Geen verdeler bekend
* Prijs : 38.912 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)
* Voeding : Via bijgeleverde netadapter
* Afmetingen : Gegevens ontbreken
* Gewicht : Gegevens ontbreken