-P44-


SPRAAK/BRAILLE KOMBINATIES
BRAILLELINE 44/84
D
ISO 9999 21.XX.XX
06/93

De BrailleLine is een brailleleesregel met piŠzo-elektrische achtpunts
cellen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De leesregel wordt onder het toetsenbord van de PC geplaatst.
* Een AudioBox (bedieningseenheid met ingebouwde spraaksynthesizer van
  Votrax) is vereist om de BrailleLine te kunnen gebruiken. Dit toestel
  wordt naar keuze links of rechts van de leesregel geplaatst. De Audiobox
  bevat een numeriek toetsenbord waarmee de leesregel bediend wordt.
* Vier statuscellen op de leeslijn geven de schermattributen (onderlijning,
  invers-video, knipperende tekst,...) en de cursorpositie weer.
* Een cursor-routing systeem is voorzien op de leesregel.
* Er kan gekozen worden tussen weergave in zes- of achtpunts braille.
* Er is een model beschikbaar met 44 cellen en ‚‚n met 84 cellen. Wat de
  gebruikersmogelijkheden betreft zijn beide modellen identiek.
* Het toestel is vlot kombineerbaar met andere toestellen uit het gamma van
  Frank Audiodata.
* Het toestel kan op elke IBM-compatibele PC aangesloten worden via de
  parallelle poort (Centronics) en wordt dus d.m.v. software aangestuurd.
* De nodige batterijen, kabels en software worden meegeleverd.

* Producent : FRANK AUDIODATA
              P.O. Box 1161
              Kriegstraáe 13-15
              D - 6839 Oberhausen - Rheinhausen
              Tel. : +(49) 7254 50 50
              Fax : +(49) 7254 55 79
* Verdeler : Geen verdeler bekend
* Prijs : BrailleLine 40 : 12.900 DEM
          BrailleLine 80 : 19.900 DEM
          AudioBox : 4.900 DEM (maart '93, excl. B.T.W.)
* Voeding : Gegevens ontbreken
* Afmetingen : BrailleLine 40 : 490 x 233 x 30 mm
               BrailleLine 80 : 620 x 233 x 30 mm
               AudioBox : 240 x 120 x 42 mm
* Gewicht : Gegevens ontbreken