-P48-


TV-LOEPEN
KOBA ASTRA
B
ISO 9999 21.06.03   .c.KOBA ASTRA; 06/93

TV-loep die hoofdzakelijk opgebouwd is uit componenten die op de courante
TV/videomarkt te koop zijn.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het Koba Astra gamma omvat drie modellen :
  - Koba 1b Astra : Monochroom systeem met CCD-camera (resolutie : 380
    punten per lijn) met grote scherptediepte.
  - Koba 2 Astra : Monochroom systeem met CCD-camera zonder nalichting
    (resolutie : 380 punten per lijn) met grote scherptediepte.
  - Koba 3b Astra : Kleurensysteem met CCD-camera zonder nalichting
    (resolutie : 420 punten per lijn).
* Elk van deze modellen is in verschillende opstellingen verkrijgbaar : met
  de camera onder de monitor of met de camera ernaast. Bij elke opstelling
  staan de bedieningsknoppen overzichtelijk aan de voorzijde opgesteld.
* Er is keuze mogelijk uit een groot gamma monitoren (50 of 60Hz). De
  vergrotingsfactor is afhankelijk van de gekozen monitor. Indien gewenst
  kan een standaard TV-toestel gebruikt worden als monitor.
* Dankzij instelbare grijswaarden blijft de achtergrond op het scherm egaal
  van kleur, ondanks onregelmatigheden of kleurenvlakken op het papier.
* Er kan voor witte, groene of gele letters gekozen worden. Ook Invers
  beeld is mogelijk. In optie zijn regelafdekking en een lees/schrijflijn
  verkrijgbaar.

* Producent : KOBA VISION
              De Oude Hoeven 6
              B - 3971 Leopoldsburg
              Tel. : +(32) 11 34 45 13
              Fax : +(32) 11 34 85 25
* Verdelers : Belgi‰ : KOBA VISION
              Nederland : Geen verdeler bekend
* Prijs : Koba 1b Astra : vanaf 63.500 BEF
          Koba 2 Astra : vanaf 76.300 BEF
          Koba 3b Astra : vanaf 119.450 BEF
          (prijzen zonder monitor, jan. '93, incl. B.T.W.)
* Voeding : 220V/50Hz
* Afmetingen : Afhankelijk van het model
* Gewicht : Afhankelijk van het model