-P50-


TV-LOEPEN
MAGNILINK 309 TAR
S
ISO 9999 21.06.03
06/93

Monochrome TV-leesloep voor de vergroting van teksten of afbeeldingen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Dit toestel is opgebouwd volgens de klassieke opstelling : een leestafel
  onderaan; daarboven de CCD-camera en de bedieningsknoppen en daar bovenop
  de monitor.
* De 60 Hz kleurenmonitor heeft een schermdiagonaal van 14 inch en biedt
  een resolutie van 400 x 500 punten. De monitor kan via een
  kantelmechanisme in de gewenste hoek geplaatst worden.
* Al de gangbare funkties voor een TV-loep (invers beeld en instelling van
  vergroting, beeldscherpte, helderheid en contrast) zijn uiteraard
  aanwezig.
* De vergroting is regelbaar van 7 tot 40 maal.
* Elektronische beeldafdekking en een elektronisch opgewekte referentielijn
  behoren tot de mogelijkheden.
* Er zijn twee modes : de fotostand en de leesstand. In de leestand is het
  mogelijk de witte kleur van de letters of van de achtergrond te
  veranderen in geel, rood, groen, paars, blauw of lichtblauw.
* Snel lezen, zonder dat er nazweem optreedt, is mogelijk.
* De werkhoogte tussen de camera en de leestafel bedraagt 14 cm, wat
  schrijven mogelijk maakt.
* Een standaard meegeleverd anti-verblindingsscherm en MagniLink-tafel
  vergroten de ergonomie van het toestel.

* Producent : LOW VISION INTERNATIONAL
              Verkstadsgatan 5
              S - 35246 V„xj”
              Tel. : +(46) 470 145 90
              Fax : +(46) 470 298 01
* Verdelers : Belgi‰ : LVI BELGIE
              Nederland : LVI NEDERLAND
* Prijs : Belgi‰ : 127.000 BEF (sept. '92, excl. B.T.W.)
          Nederland : 5.184 NLG (april '93, excl. B.T.W.)
* Voeding : 220V/50Hz
* Afmetingen : 600 x 480 x 355 mm
* Gewicht : 25 kg