-p10-

OCR-systemen: Een droom wordt werkelijkheid?

Gerrit Van den Breede

1. Inleiding

   Onder OCR-systeem of leesmachine verstaan we een apparaat, een set 
van apparaten of software die het een visueel gehandicapte mogelijk 
maken gedrukte tekst te lezen. Voorbeelden van het gebruik van 
dergelijke systemen zijn: het zelfstandig kunnen lezen van 
briefwisseling, bankafschriften en artikels uit tijdschriften. De 
ingescande teksten kunnen elektronisch opgeslagen worden zodat zij 
later snel terug te vinden zijn.
   Zowel slechtziende als niet-ziende personen kunnen door gebruik te 
maken van een leesmachine een hogere graad van zelfstandigheid 
verwerven. De weergave van de gescande teksten kan gebeuren door middel 
van schermvergroting, brailleweergave of spraakweergave. In dit artikel 
gaan we trachten u een (beter) inzicht te verschaffen in diverse 
aspecten die verband houden met leesmachines. We gaan ervan uit dat de 
besproken OCR-systemen zelfstandig te bedienen moeten zijn door visueel 
gehandicapten. Deze systemen draaien meestal op een IBM-compatibele PC.

2. Waaruit bestaat een leesmachine ?

2.1. De scanner of beeldaftaster
   Dit toestel zorgt ervoor dat de tekst op het blad in een grafisch 
computerbestand wordt omgezet. Er wordt als het ware een elektronische 
foto van de tekst gemaakt. Scanners zijn beschikbaar in diverse 
uitvoeringen. De twee meest gangbare zijn de vlakke glasplaatscanner 
(flat-bed) en de handscanner.
   De glasplaatscanner ziet eruit als een kleine fotokopieermachine. 
Men kan de te lezen tekst bovenaan op de glasplaat leggen waarna 
gescand kan worden over het gehele blad. Een speciale uitvoering van 
een flat-bed scanner is deze met een schuin oplopende zijkant en een 
glasplaat die tot tegen deze schuine kant komt (book-edge) waardoor 
boeken beter tot in de plooi kunnen gescand worden. Een interessante 
optie voor een flat-bed scanner kan een automatisch dokumententoevoer-
mechanisme (sheet-feeder) zijn. Hiermee kunnen tot ongeveer 50 losse 
bladen automatisch gescand worden zonder tussenkomst van de gebruiker.
   De handscanner wordt hoofdzakelijk gebruikt bij draagbare 
leessystemen. Er kan echter meestal maar over een beperkt deel van het 
blad gescand worden zodat meerdere scanpassages per blad nodig zijn. 
Bovendien dient de gebruiker de handscanner met zeer gelijkmatige 
snelheid over het blad te bewegen. Er bestaan ook handscanners die 
elektrisch aangedreven worden en zelf over het papier bewegen. Een 
andere variant is een model waarvan de scanbreedte overeen komt met 
deze van een A4-papier. Deze scanner, die eigenlijk een groot 
uitgevallen handscanner is, kan in een frame geplaatst worden. Het blad 
wordt dan door de scanner getrokken.
   Naast deze twee scannertypes zijn er nog de doorvoer- of gleuf-
scanner (edge-feed) en de overhead scanner.
   De doorvoerscanner heeft de grootte van een flat-bed scanner en 
beschikt over een gleuf ter breedte van een A4 blad. Het te scannen 
blad wordt door deze opening geleid terwijl er gescand wordt.
   De overhead scanner of retro-scanner beschikt over een camera die op 
een vaste afstand boven een leesplateau opgesteld is. Dit type scanner 
is echter gevoelig voor zijdelingse lichtinval die de kwaliteit van het 
beeld negatief kan be‹nvloeden en wordt dan ook zeer weinig gebruikt.

2.2. Het OCR gedeelte of het tekstherkenningsgedeelte
   Dit gedeelte bestaat in essentie uit een intelligent 
computerprogramma dat het grafisch bestand, afkomstig van de scanner, 
uitpluist en hierin op zoek gaat naar letters, om als eindresultaat een 
tekstbestand te genereren. Het OCR-programma kan zich op verschillende 
manieren manifesteren. Het kan in een elektronisch geheugen opgeslagen 
zitten (bv. PC-insteekkaart) of het kan gewoon op de harde schijf van 
een PC ge‹nstalleerd worden naast andere toepassingsprogramma's. Enkele 
bekende voorbeelden van OCR-software zijn OmniPage, WordScan en 
Recognita.
   Het OCR-gedeelte is het hart van iedere leesmachine. De kwaliteit 
van het uiteindelijke tekstbestand is grotendeels afhankelijk van dit 
OCR-gedeelte. Op dit terrein werd de laatste 3 … 4 jaren een enorme 
vooruitgang geboekt.

2.3. De interface voor de visueel gehandicapte
   Dit is een programma dat ervoor zorgt dat er een makkelijke 
bediening kan plaatsvinden. Het zorgt voor een tekst- en 
regelori‰ntatie. Voor schermvergroting, spraak- of brailleweergave is 
meestal een extra programma vereist. Zonder dergelijke programma’s is 
een leesmachine niet of z‚‚r lastig zelfstandig te bedienen door een 
visueel gehandicapte. Deze interfaceprogrammatuur is te beschouwen als 
een buffer tussen het grafisch opgebouwde of lastig bedienbare 
menuscherm van de oorspronkelijke OCR-software en de eenvoudige, 
rechtlijnige dialoog met de slechtziende en blinde gebruiker. 

3. Enkele belangrijke begrippen

3.1. Resolutie
   Deze wordt uitgedrukt in dots per inch (dpi). Het getal geeft de 
fijnheidsgraad aan waarmee gescand wordt. Bijvoorbeeld: 300 dpi 
betekent dat de scanner 300 puntjes per 25,4 mm (1 inch) kan 
onderscheiden. Om hele kleine lettertjes te kunnen herkennen is een 
resolutie van 400 dpi vereist, maar in de meeste gevallen zal 300 dpi 
volstaan.

3.2. Spellingscontrole
   Om de gescande tekst te controleren is het aangewezen de ingebouwde 
spellingscontrole van het OCR-systeem te gebruiken i.p.v. deze van uw 
standaard tekstverwerker. De ingebouwde spellingscontrole beschikt over 
geoptimaliseerde controle-algoritmes voor het vinden van typische 
herkenningsfouten zoals bv. het lezen van de letter "m" als "in".

4. Verschillen van aangepaste OCR systemen voor visueel gehandicapten 
t.o.v. standaard OCR systemen

   Opdat een visueel gehandicapte zelfstandig met een leessysteem zou 
kunnen werken, dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn:
- Het systeem moet zodanig aangepast zijn dat spraak- en/of 
  brailleweergave mogelijk zijn. Schermvergroting kan onafhankelijk 
  van het gekozen OCR-systeem toegepast worden. De vergrotingssoftware 
  dient echter de cursor van het OCR-systeem goed te volgen.
- Het systeem moet voldoende intelligent kunnen omgaan met 
  verschillende lettertypes en soorten papier. Dit betekent dat een 
  zo groot mogelijk aantal lettertypes automatisch en met voldoende 
  accuraatheid dienen herkend te worden.
- Hoe reageert de OCR-software indien een pagina ondersteboven wordt 
  aangeboden? Ideaal is dat de tekst gewoon herkend kan worden zonder 
  dat de gebruiker nog dient tussen te komen om de pagina juist te 
  positioneren. Een minimum vereiste lijkt ons dat tenminste snel 
  aangegeven wordt dat de tekst ondersteboven ligt.
- Een nuttige voorziening is ook de herkenning van kolommen, van de 
  tekstrichting (portrait/landscape) en van zones waar grafische 
  gegevens staan.
- Automatische contrastinstelling is gewenst.
- De mogelijkheid om bestanden die afkomstig zijn van een faxkaart te 
  importeren zodat faxboodschappen, indien zij niet opgesteld zijn in 
  handschrift, kunnen gelezen worden.

5. Twee belangrijke categorie‰n leesmachines

5.1. Zelfstandige leesmachines
   Tot voor kort bestonden deze leesmachines meestal uit een draagbare 
eenheid met ingebouwde spraakweergave waarop een scanner kan 
aangesloten worden. Dit kan naar keuze een handscanner of een flat-bed 
scanner zijn. Een numeriek toetsenbordje met enkele bijkomende 
functietoetsen is verbonden met de draagbare eenheid om het geheel te 
besturen (Kurzweil Personal Reader).
   Tegenwoordig zijn er ook draagbare eenheden verkrijgbaar die eruit 
zien als een gewone scanner maar die eigenlijk een complete leesmachine 
zijn met ingebouwd spraaksysteem (Kurzweil Reading Edge, Text Reader 
320 en Lector).

5.2. Leesmachines op PC-basis
   De meerderheid van deze leessystemen bestaat uit een beeldaftaster 
(scanner), een elektronische insteekkaart voor de PC en bijhorende 
software. De hedendaagse trend bestaat erin om de combinatie van hard- 
en software die vereist is om aan tekstherkenning te doen, te vervangen 
door een zuiver softwarematige oplossing. Deze trend is hoofdzakelijk 
te verklaren door het feit dat krachtige computers (minimaal een snelle 
386SX) betaalbaar worden. De noodzaak om het rekenintensieve 
tekstherkenningsgedeelte op een aparte kaart uit te voeren neemt 
hierdoor af. Met een 100% softwarematig systeem kan men bovendien zeer 
eenvoudig overschakelen naar een nieuwe verbeterde versie. Momenteel 
zijn ons nog maar een paar softwarematige systemen bekend, nl. de 
Arkenstone Open Book Unbound en het Oscar-systeem. Er worden goede 
inspanningen gedaan om deze systemen van een interface voor visueel 
gehandicapten te voorzien, zoals u in het testverslag kan lezen.

6. Mogelijkheden en beperkingen

   De meerderheid van de hedendaagse herkenningssoftware werkt in 
omnifont volgens het principe van patroonherkenning. Dit betekent in 
praktijk dat verschillende lettertypes (fonts) automatisch kunnen 
herkend worden en een aanleerfase niet meer noodzakelijk is. Enkele 
jaren terug was patroonherkenning nog niet zo ver ontwikkeld en maakte 
men gebruik van matrixherkenning. Deze techniek vereiste dat de 
gebruiker bij elk nieuw lettertype samen met het programma een 
aanleerfase doorliep opdat tekstherkenning zou kunnen plaatsvinden. Het 
is duidelijk dat dit zeer omslachtig is en niet geschikt voor een 
blinde of slechtziende die zelfstandig teksten wil scannen.
   Sommige omnifont leessystemen hebben bovendien de mogelijkheid om 
bijkomende tekens aan te leren. De meeste leessystemen zijn van 
oorsprong Amerikaans met als gevolg dat het niet vanzelfsprekend is dat 
accenttekens herkend worden. De Europese versies van de leessystemen 
dienen aangepast te zijn voor het herkennen van accenttekens en andere 
taalspecifieke tekens die in het Frans, Zweeds, Grieks,... voorkomen 
(‡, á, †, ‘, o, œ, ¤, ˜,...).
   Met leesmachines kunnen nog geen handgeschreven teksten herkend 
worden. Heel kleine en heel grote gedrukte tekens leveren ook problemen 
op en zijn dikwijls niet betrouwbaar te verwerken. Een andere beperking 
is het feit dat geen foto's herkend kunnen worden. Men kan ze wel 
scannen en als grafisch bestand bewaren.

7. Hoeveel tijd vraagt het om een blad te scannen ?

   Dit hangt af van de snelheid van de PC, de snelheid van de OCR-kaart 
en de complexiteit van het document: hoeveelheid tekst, aantal kolommen 
en aantal verschillende lettertypes en -groottes. Een donkere of 
gekleurde achtergrond, onderbroken of overlappende letters of een 
verkeerd ingesteld contrast kunnen aanleiding geven tot een langere 
verwerkingsduur en meer fouten.
   Om u toch een idee te geven van de te verwachten tijdsduur bij het 
automatisch lezen van ‚‚n pagina tekst van goede kwaliteit kunnen we 
spreken over 0,5 tot 5 minuten tussen het moment dat de scanner start 
en het verschijnen van de volledige herkende tekst.

8. De toekomst

   Op het gebied van leesmachines die gebaseerd zijn op desktop PC 
modellen, zien we dat een toenemend aantal producenten de 
hardwarematige systemen met OCR-insteekkaarten vervangt door zuiver 
softwarematige systemen.
   Op het gebied van draagbare systemen zien we op dit moment twee 
belangrijke trends:
- De standaard draagbare PC (laptop), uitgerust met een softwarematig 
  tekstherkenningssysteem en een weergave met spraak. Brailleweergave 
  is eveneens mogelijk, maar een spraaksynthesizer is veel lichter en 
  goedkoper. De PC-laptop moet een krachtige processor (minstens een 
  snelle 386DX) en voldoende geheugen bezitten. De scanner kan dan 
  bijvoorbeeld via een SCSI-adapter op de parallelle poort van de PC 
  aangesloten worden. Buiten het voordeel dat men een standaard PC 
  gebruikt, kan een dergelijk OCR-systeem zeer compact gehouden worden 
  indien men een handscanner gebruikt.
- De flat-bed scanner met ge‹ntegreerde PC en software voor de tekst-
  herkenning en met een ingebouwd spraaksysteem. Een voorbeeld hiervan 
  is de Kurzweil Reading Edge. Voordelen van een dergelijk systeem 
  zijn dat het scannen zeer eenvoudig is en dat makkelijker een 
  motivatie voor terugbetaling opgesteld kan worden.

9. Bibliografie:
- PC Magazine, UK edition, October 1992, p. 282-300
- Infovisie Magazine jg. 2, nr. 1, mei 1987, p. 14-17
- Infovisie Magazine jg. 4, nr. 2, juni 1990, p. 12-16
- ECART 2 Proceedings, May 26-28, 1993, Stockholm, Sweden, p. 27.3