-p27-

Aan de slag met drie kleine brailleleesregels

Ton Verhulst

In het vorige nummer van dit blad zijn de Braudi (12 cellen plus 
spraak), de Minibraille (20 plus 2 cellen) en de ABT 20 (20 plus 3 
cellen) met elkaar vergeleken. Om uit te maken welk van de drie voor u 
het geschiktst is, werd aangeraden het aantal maal ja en nee te tellen 
van de aspecten die voor u relevant zijn. Vooral beginners die 
overwegen een leesregel aan te schaffen, kunnen moeite hebben de 
consequenties van een bepaald ja of nee in te schatten. Daarom wil ik 
proberen om aan de hand van de praktijk ‚‚n en ander toe te lichten. Ik 
koos hiervoor enige toepassingen van WordPerfect 5.1 (dit 
tekstverwerkingsprogramma wordt in Belgi‰ en Nederland het meest 
gebruikt), de NS-Reisplanner, een schaakprogramma en een spelletje. 
Software dus waarmee de gemiddelde thuisgebruiker zal starten.

1. Werken met WordPerfect

1.1. Lezen
* Het lezen van teksten om informatie op te doen, zoals brieven, 
  notulen, rapporten of nieuws[1], kan ik het snelst door ze me met de 
  Braudi te laten voorlezen. Het is mogelijk de snelheid te laten 
  vari‰ren. Onbekende woorden, namen en getallen (deze worden cijfer 
  voor cijfer uitgesproken) kan men ter controle in braille bekijken.
  Jammer is dat men na elke 24ste regel van scherm moet wisselen. Men 
  moet van de lees- naar de schrijfmode, dan drie toetsen <plus-plus-
  min> aanslaan en weer terug naar de leesmode. Dit doet afbreuk aan 
  de concentratie.
  Het lezen met de leesregel zonder ondersteuning van spraak is met 
  Braudi uiterst omslachtig.
* Ook met de Minibraille moet u om de 24 regels van scherm wisselen 
  met <plus-plus-min>.
  De leesregel schuift steeds 20 letters op, zodat woorden en ook 
  getallen op de meest onverwachte plaatsen worden afgebroken. Dit 
  remt het tempo.
* De ABT 20 heeft beide bezwaren niet. Als men de cursortoetsen aan de 
  duimtoetsen koppelt kan men een tekst van begin tot eind zonder 
  onderbreking lezen. Bovendien kan men de mogelijkheid van 
  woordomslag benutten. Dan verschijnen er uitsluitend hele woorden en 
  volledige getallen op de leesregel.
* De ABT 20 en de Minibraille kunnen lege regels automatisch 
  overslaan. De Braudi kan dat niet.
* De ABT 20 is in staat zelf te waarschuwen als een woord of zin op 
  een bijzondere wijze (onderstreept, vetgedrukt e.d.) wordt 
  weergegeven. Dan verschijnt punt 8 bij elke apart weergeven letter. 
  U kan dan opvragen wat er aan de hand is. De Braudi en de 
  Minibraille waarschuwen niet!

1.2. Schrijven
* Een goede typist zal bij het schrijven weinig relevante verschillen 
  tussen de drie leesregels ontdekken. Iemand met minder routine zal 
  het prettig vinden tikfouten onmiddellijk te herstellen. Hoe meer 
  tekens hij dan tegelijk ziet, hoe prettiger hij dat zal vinden. De 
  Minibraille werkt in dit geval het handigst omdat hij in de 
  zogenaamde stapmode bijna altijd 20 tekens weergeeft. De ABT 20 
  geeft bij woordomslag minimaal een heel woord weer, terwijl Braudi 
  gemiddeld het minste aantal tekens laat zien. Helaas kent Braudi 
  niet de mogelijkheid de getikte letter gelijk uit te spreken of 
  automatisch het woord uit te spreken zodra een spatie getypt wordt.
* Handig bij de ori‰ntatie op het scherm is dat Braudi bijna altijd 
  een woord of lettergreep uitspreekt als de cursor naar een nieuwe 
  schermregel springt. Minibraille en ABT 20 doen dat niet, maar op de 
  statuscellen kan u bij beide goed zien op welke regel van het scherm 
  en in welk regeldeel u werkt. Wilt u dit bij Braudi weten dan moet u 
  naar de leesmode, het regelnummer opvragen en terug naar de 
  schrijfmode gaan. Dit vergt drie aanslagen !
* De Braudi kent maar ‚‚n manier van cursorweergave: punten 7 en 8. De 
  Minibraille heeft drie en De ABT 20 zelfs vijf mogelijkheden voor 
  cursorweergave. Als de cursor alle 8 punten omvat, dan is het van 
  belang snel te kunnen zien wat er onder de cursor staat. Bij de ABT 
  20 kan dit met ‚‚n duimbeweging. Bij de Minibraille moet u vier keer 
  op een toets drukken of dit bereiken met de toetsen <pijl-terug> en 
  <pijl-verder>.
* Noch Braudi noch Minibraille waarschuwen als u de toetsen voor 
  onderstrepen of vetdrukken indrukt. Het is dan ook niet ondenkbaar 
  dat u bijvoorbeeld een hele passage onderstreept zonder dat te 
  willen of te ontdekken. U bent daarom genoodzaakt dit van tijd tot 
  tijd apart bewust op te vragen. Bij Minibraille kost u dat vier 
  toetsaanslagen. Bij de Braudi moet u naar de leesmode, een aantal 
  malen de <a>-toets aanslaan en teruggaan naar schrijfmode. De ABT 20 
  kan daarentegen wel zelf waarschuwen. Als plotseling punt 8 
  verschijnt is er iets aan de hand. U kan dan gericht actie 
  ondernemen.

1.3. Corrigeren/tekstverwerken
* De grootste verdienste van een PC is wellicht gemakkelijk en 
  onzichtbaar tikfouten te kunnen verbeteren en letters, woorden of 
  hele zinnen te kunnen schrappen of toevoegen. Als u iets in een 
  tekst wilt veranderen dan moet u altijd eerst de cursor "ophalen".
* Dit "ophalen" gaat verreweg het gemakkelijkst en het snelst met de 
  ABT 20. U drukt eenvoudig op de aanraakcursor boven de plaats waar u 
  wilt verbeteren en de cursor komt eraan.
* Bij de Minibraille moet u op de statuscellen nagaan in welke 
  schermregel en in welk regeldeel u wilt veranderen. Vervolgens moet 
  u op een pijltoets drukken, zodat de leesregel naar de cursor 
  springt. Dan moet u op de statuscellen kijken of u terug of verder 
  moet en met de pijltoetsen naar goede schermregel gaan. Tenslotte 
  moet u met de pijltoetsen de cursor naar de goede kolom brengen.
* Bij de Braudi moet u de regel die de fout bevat laten voorlezen, de 
  tekst onthouden, naar de schrijfmode gaan, net zo lang op de 
  pijltoets drukken tot u de goede regel gevonden heeft en dan met 
  pijltoetsen de juiste kolom opzoeken.

1.4. Het zoeken in een "bestandenlijst"
* WP geeft de inhoud van een directory of diskette weer in twee 
  kolommen. De namen van de bestanden staan alfabetisch; achter elke 
  naam staat een getal dat de grootte aangeeft, de datum en de tijd 
  van verwerking. Al met al heel wat letters en cijfers !  Ondermeer 
  met de pijltjestoetsen kan u in zo'n lijst zoeken.
* De Minibraille en de ABT 20 leveren bij het zoeken geen problemen 
  op. Met <pijl rechts>-toets springen ze keurig mee naar de volgende 
  kolom. Met de duimtoetsen kan u eveneens door de lijst lopen.
* De Braudi is in de schrijfmode aan de cursor gekoppeld. Dit heeft 
  tot gevolg dat slechts de eerste 2 tekens van de rechter kolom op de 
  leesregel kunnen staan. Daar een naam van een document uit 11 (8 
  plus 3) tekens kan bestaan, is dit erg weinig. De stem spreekt wel 
  de hele regel uit, maar door de vele getallen, die in losse cijfers 
  worden voorgelezen, vraagt het veel concentratie te begrijpen wat 
  hij zegt. In de leesstand kan de leesregel wel precies op de rechter 
  kolom worden gezet, maar de stem leest ook nu steeds de hele regel 
  uit en als de goede naam gevonden is, moet u de naam van de linker 
  kolom onthouden, teruggaan naar de schrijfmode, met de <pijl 
  omlaag>-toets naar die naam zoeken en met de <pijl rechts>-toets de 
  rechter kolom opzoeken.

1.5. Andere menu's
* Hier staan vaak een rij getallen (1 2 3 enz.) links onder elkaar en 
  achter elk getal de naam van een programma. De cursor staat achter 
  "uw keuze".
* Als de lijst uit ‚‚n kolom bestaat en als de namen meer dan 20 
  tekens  omvatten dan zoekt u met de Braudi het snelst. De werkwijze 
  is als volgt: ga naar de leesmode, zoek de goede naam (dit gaat 
  snel), ga naar de schrijfmode en tik het bijbehorend getal in.
* Met Minibraille en ABT 20 moet u om de hele naam te lezen steeds met 
  de leesregel van links naar rechts, hetgeen veel tijd vergt. De 
  eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat men na een paar keer weet 
  welk nummer een bepaald programma heeft, zodat men eigenlijk maar 
  zelden moet zoeken. De schade valt dus wel mee.

1.6. De spellingscontrole van WP
* WP kent de mogelijkheid om woorden die niet in zijn woordenlijst 
  voorkomen, te herkennen en als fout aan te merken. Als u met <CTRL-
  F2> dit programma aanzet, zoekt WP in de tekst die op het scherm  
  staat naar het eerste onbekende woord. De PC stopt vervolgens en 
  laat dit woord oplichten. Op het onderste deel van het scherm 
  verschijnen dan woorden die veel op het "foute woord" lijken, 
  voorzien van een letter. U kan nu uit een menu (regel 24: de cursor 
  staat daar vast) kiezen tussen de volgende acties: de fout 
  goedkeuren, het woord zŠlf verbeteren of het woord vervangen door 
  een woord uit de lijst.
* Het grootste probleem is te weten te komen welk woord "oplicht". Als 
  u bij de ABT 20 of de Minibraille de softcursor aanzet, springt de 
  leesregel er automatisch heen. De ABT 20 kan met punt 8 zelfs gelijk 
  exact het gezochte woord markeren. Twijfelt u bij de Minibraille, 
  dan dient u even heen en terug te schakelen naar de attribuutmode. 
  Dit kost u vier toetsaanslagen. U kan nu door een cijfer in te 
  toetsen beslissen wat er met het woord dient te gebeuren. Wilt u in 
  de woordenlijst kijken, dan heeft de ABT 20 het voordeel dat u snel 
  naar het begin hiervan kan springen. Na uw beslissing gaat WP op 
  zoek naar het volgende "foute" woord, enz...
* De Braudi heeft de faciliteit van een softcursor niet en officieel 
  kan hij dan ook niet gebruikt worden voor spellingscontrole. 
  Officieus kan het (zij het vrij omslachtig) wŠl !  Indien u, zodra 
  WP een fout woord vond, op <pijl-rechts> drukt, springt de leesregel 
  naar het foutieve woord. U kan dit dan verbeteren en verder gaan. 
  Wilt u het woord ongewijzigd laten, dan moet u na <return> of <F7> 
  alsnog op <1-negeer> drukken. Wilt u de lijst met alternatieven 
  lezen, dan dient u heen en terug te schakelen naar de leesmode.
  Het oplichtende woord kan u ook vinden door in de leesmode te zoeken 
  met de <a>-toets, die dan alle woorden na elkaar leest die qua 
  weergave afwijken. U moet dan wel langs alle vetgedrukte menucijfers 
  en hopen dat de tekst niet naast het gezochte woord, nog een ander 
  afwijkend woord bevat.

2. De NS-Reisplanner

De schermen "Hulp", "Instellingen" en "Informatie over faciliteiten" 
van een bepaald opgevraagd station, raadpleegt men niet vaak. Dat is 
maar goed ook, want hoewel ze met de leesregeltjes te lezen en te 
bedienen zijn, is door de onoverzichtelijkheid het werktempo niet hoog. 
De drie belangrijkste schermen zijn redelijk vlot toegankelijk. Het 
gaat om de schermen:
* Reisgegevens:
  De "cursor kan alleen komen op de regels "van:", "naar:" en "tijd:". 
  De cursor kan niet komen bij de instelling van datum en maand en ook 
  niet op de menuregel. Rechts op het scherm staat een lijst met namen 
  van stations.
  Voor de ABT 20 en de Minibraille levert dit scherm geen problemen 
  op. Bij de Braudi moet u na net invullen naar leesmode om de 
  menuregel te kunnen lezen. Die kan u echter gemakkelijk van buiten 
  leren. Wilt u de datum veranderen, dan is de werkwijze: naar 
  leesmode gaan om te kijken hoe de instelling is, naar schrijfmode 
  gaan om te veranderen, naar leesmode gaan om te controleren of het 
  nu goed is en terug naar schrijfmode om verder te gaan. Daar de 
  Braudi bij elke verandering graag de hele regel leest, zegt hij ook 
  steeds de stationsnaam aan het eind van de regel. Dit is niet 
  prettig.
* Reisschema:
  De cursor staat hier vast op de menuregel. Daar er echter alleen 
  gelezen hoeft te worden levert dit voor de Braudi geen nadeel op: ga 
  naar leesmode, zet leesregel op de kolom vertrek- en aankomsttijden 
  en het scherm is vlot uit te lezen. De Braudi zegt de stations en u 
  leest de tijden in braille !  Dit gaat zelfs vlotter dan met 
  Minibraille en ABT 20 omdat nu steeds tussen stations en tijden heen 
  en weer geschoven moet worden.
* Prijzen:
  In principe geldt hier hetzelfde als bij het vorige scherm, maar 
  omdat de normale- en reductieprijzen meer dan 12 tekens omvatten, 
  moet u nu ook met de leesregel van Braudi heen en weer. Met de beide 
  andere toestellen werkt u iets vlotter, omdat de linker kant van het 
  scherm met wat routine niet meer gelezen hoeft te worden.

3. Schaken met Sargon III [2]

Na het starten van het programma komt ondermeer een kolom op het scherm 
waar de zetten zoals e2-e4 ingevuld moeten worden. Op een vaste regel 
komen soms boodschappen. Als u achter 1 een zet invult dan antwoordt 
Sargon en de cursor springt gelijk naar de volgende regel. U kan dan 
achter 2 een zet invullen, enz...
Zowel de Minibraille als de ABT 20 kunnen de cursor van de leesregel 
loskoppelen. Als u deze faciliteit benut dan kan u het antwoord van 
Sargon lezen; met ‚‚n duimdruk gaat u naar de volgende regel, waar u uw 
volgende zet invult enz... Dit gaat moeiteloos en snel. Het voordeel 
van de ABT 20 boven de Minibraille is dat de ABT kan springen naar de 
boodschapregel, terwijl u bij de Minibraille de duimtoetsen moet 
gebruiken.
Braudi werkt iets moeizamer dan de beide andere, omdat steeds tussen 
schrijfmode en leesmode heen en weer geschakeld moet worden om het 
antwoord van Sargon te kunnen lezen.

4. Galgje

Voor dit spel zijn vier schermregels (die vrij ver uiteen liggen) van 
belang. De regel waar het woord gevormd moet worden, die waar de foute 
letters komen, die welke aangeeft hoeveel beurten u nog heeft en 
tenslotte de regel die vraagt "volgende letter ?". De cursor staat 
altijd op deze laatste.
Als u met de ABT 20 en de Minibraille de van de cursor ontkoppelde 
leesregel op de regel zet waar het woord moet worden gevormd, dan kan u 
het spel goed spelen. De ABT 20 wint het van de Minibraille omdat hij 
naar de andere relevante regels kan springen. Bij de Braudi moet heen 
en weer geschakeld worden tussen lees- en schrijfmode. Tijdrovend is 
bovendien dat de leesregel steeds weer op het te vormen woord gezet 
moet worden. In de leesmode kan Braudi ook naar opgegeven regels 
springen, hetgeen een voordeel is boven de Minibraille.

5. Conclusies

* In vergelijking met een gewone typemachine is de PC met een korte 
  leesregel een stap voorwaarts, want je kan nu zien wat je doet en je 
  kan zelf corrigeren.
* In vergelijking met een lange/langere leesregel is het een forse 
  stap terug. Het werkt langzamer. Men kan zich moeilijker op het 
  scherm ori‰nteren. Mooie indelingen maken vergt veel van het 
  voorstellingsvermogen. Zelf een programma uitpluizen is meer dan 
  "een hele klus."
* Momenteel is de ABT 20 veruit de slimste van de drie. Er is meer 
  software voorhanden en de cursor-routing (snel ophalen van de 
  cursor) is een niet te onderschatten voordeel. De software is echter 
  nog te verbeteren!
  Ik hoop dat de producenten van Minibraille en Braudi snel met 
  kosteloze, geavanceerde updates zullen komen. De producent van de 
  ABT 20 zal zeker pogen zijn voorsprong te behouden. Een race tussen 
  deze drie komt de gebruiker alleen maar ten goede.
* Wie niet van al te veel sjouwen houdt en op veel verschillende 
  plaatsen wil schrijven en lezen, bedenke dat Minibraille momenteel 
  al kan samenwerken met drie notitieblokken (Brailscope, Braille ‘N 
  Speak en Memona). Dit zijn kleine en lichte combinaties met veel 
  mogelijkheden. Wellicht kan dit aspect in een volgend nummer nader 
  belicht worden.
* De combinatie van spraak en braille is veelbelovend.



Voetnoten bij dit artikel:
[1] De producent van ELK (Electronische Luister Krant) wil ook pogen 
    de leessoftware aan Braudi aan te passen. Als dan ook de 12 cellen 
    blijven functioneren, is dit een pluspunt in vergelijking met de 
    synthesizers zonder braille output.
[2] Sargon III is het enige niet grafische schaakprogramma dat ik ken. 
    Het is niet meer in de handel. Sargon IV is grafisch en dus niet 
    toegankelijk voor leesregel en spraak. Wie kent goede niet 
    grafische schaakprogramma's?