-p38-

AANGEPASTE COMPUTERS
NOTEX 486
D
ISO 9999 21.12.XX
09/93

De Notex 486 is een draagbare MS-DOS computer met brailleweergave.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Deze IBM-compatibele computer beschikt over een 80486 SLC processor, 
  2 Mbyte werkgeheugen, een 80 Mbyte harde schijf en een 
  diskettestation voor 1,44 Mbyte diskettes.
* Deze computer heeft een ingebouwde brailleleesregel met 42 achtpunts 
  pi‰zo-elektrische cellen, een brailleklavier en een aantal 
  functietoetsen.
* Boven iedere braillecel bevindt zich een tiptoets waarmee de cursor-
  routing funktie bediend wordt.
* Als besturingssoftware wordt MS-DOS 5.0 meegeleverd.
* Alle tekstgebaseerde MS-DOS programma’s kunnen in principe op deze 
  computer gebruikt worden.
* Deze draagbare computer heeft een autonomie van ongeveer 6 uur.
* Het toestel beschikt over aansluitingen voor een normaal toetsenbord 
  en een VGA-scherm, 2 seri‰le poorten (waarvan ‚‚n RS-232) en een 
  parallelle (Centronics) interface. Aansluiting van randapparatuur 
  zoals zwartdruk- of brailleprinter, een modem of een 
  spraaksynthesizer is dus mogelijk.

* Producent:
  F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG
  Fachbereich Reha-Technik
  Postfach 1620, Rosenweg 1
  D-5840 Schwerte
  Tel.: +(49) 23 04 89 70
  Fax: +(49) 23 04 84 07
* Verdelers:
  Belgi‰: DATA BRAILLE SERVICE, EDITEC, SENSOTEC
  Nederland: Geen verdeler bekend
* Prijs:
  Belgi‰: Data Braille Service: 410.000 BEF
  Editec: 425.000 BEF (juni '93, excl. B.T.W.)
* Voeding: Via netstroom (110/220V) of via oplaadbare 12V batterijen
* Afmetingen: 290 x 80 x 20 mm
* Gewicht: 5,5 kg