-p039-

BRAILLEDRUKKERS
BRAILLO COMET
N
ISO 9999 21.09.09
09/93

De Braillo Comet is een brailledrukker die geschikt is voor kleine 
oplagen. Hij vervangt de vroegere modellen 40 en 60.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* De printsnelheid bedraagt 60 karakters per seconde. De printkop 
  werkt bidirectioneel.
* Er kan enkelzijdig zes- of achtpunts braille gedrukt worden.
* Papiertoevoer gebeurt door middel van een pinfeed tractor. De 
  maximale breedte van het papier bedraagt 33 cm. Er kan enkel op 
  geperforeerd kettingpapier gedrukt worden.
* De drukkracht van de printkop is instelbaar naargelang de 
  papierkwaliteit.
* De printer stopt automatisch met drukken als het papier op is.
* De karakterset kan door de gebruiker gekozen worden via het 
  bedieningsklavier. De regelbreedte bedraagt 40 karakters; andere 
  parameters zoals de lijnspati‰ring, de papierlengte, de bladlengte 
  en de bladbreedte zijn door de gebruiker instelbaar.
* Afdrukken in de lengterichting van het papier (landscape) is 
  mogelijk.
* Een grafische mode is beschikbaar.
* Als interface zijn zowel een seri‰le (RS-232) als een parallelle 
  (Centronics) poort voorzien.

* Producent:
  BRAILLO NORWAY A.S.
  P.O. Box 647
  N-3101 Tonsberg
  Tel.: +(47) 333 30977
  Fax: +(47) 333 28156
* Verdelers:
  Frankrijk: EUROBRAILLE
  Nederland: ALVA, STICHTING HBS
* Prijs:
  Frankrijk: 29.000 FRF (juni '93, excl. B.T.W.)
  Nederland: 8.200 NLG (juni '93, excl. B.T.W.)
* Voeding: 220V/50Hz-110V/60Hz
* Afmetingen: 150 x 600 x 350 mm
* Gewicht: 16 kg