-p40-

LEESMACHINES-ALLEENSTAAND
ARKENSTONE OPEN BOOK
USA
ISO 9999 21.06.06
09/93

Autonome leesmachine met meegeleverde RTR-computer.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Dit systeem bestaat uit de HP ScanJet IIp zwart/wit glasplaat-
  scanner, een DecTalk spraaksynthesizer, een bedieningsklavier en een 
  Arkenstone RTR-computer waarop de nodige software (MS-DOS 5.0, MS-
  Windows 3.1 en de OCR-software) ge‹nstalleerd is.
* Er zijn twee modellen beschikbaar naargelang de RTR-computer:
  - Standard Edition: wordt geleverd met de RTR-50 (80386 SX, 20 MHz 
    processor, 40 Mbyte harde schijf) computer en biedt een gemiddelde 
    herkenningssnelheid van 55 tekens per seconde.
  - Deluxe Edition: wordt geleverd met de RTR-100 (80386 DX, 33 MHz 
    processor, 80 Mbyte harde schijf) computer en biedt een gemiddelde 
    herkenningssnelheid van 100 tekens per seconde.
* De ingebouwde (engelstalige) DecTalk spraaksynthesizer biedt ruime 
  mogelijkheden voor de weergave van tekst.
* De Open Book is een veelzijdig apparaat dat naar keuze als een 
  eenvoudig te bedienen autonome leesmachine kan gebruikt worden of 
  als volwaardige MS-DOS PC (aansluiting voor VGA-monitor is 
  aanwezig).
* Kolommen worden door de OCR-software herkend.
* De handleiding is beschikbaar in braille of op geluidscassette.
* Een HP ScanJet IIc kleurenscanner en een sheet-feeder zijn opties.

* Producent:
  ARKENSTONE Inc.
  Bordeaux Drive 1185, Suite D
  USA-Sunnyvale, California 94089
  Tel.: +(1) 408 752 2200
  Fax: +(1) 408 745 6739
* Verdelers:
  Belgi‰: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL
  Nederland: CIG
* Prijs:
  Belgi‰: Op aanvraag
  Nederland: Standaard: 9.900 NLG
  Deluxe: 11.200 NLG (juni '93, excl. B.T.W.)
* Voeding: 100-240V / 50-60Hz
* Afmetingen:
  RTR-50 / RTR-100: 424 x 272 x 191 mm
  HP ScanJet IIp: 405 x 286 x 79 mm
* Gewicht:
  RTR-50 / RTR-100: 8,2 kg
  HP ScanJet IIp: 5,75 kg