-p41-

LEESMACHINES-ALLEENSTAAND
KURZWEIL READING EDGE
USA
ISO 9999 21.06.06
09/93

De Reading Edge is een ergonomische alleenstaande leesmachine met inge-
bouwde spraaksynthesizer.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Bij deze compacte leesmachine werden een scanner, een OCR-systeem, 
  een spraaksynthesizer en een luidspreker in ‚‚n apparaat 
  samengebracht. De bediening gebeurt via een apart toetsenbordje met 
  18 toetsen.
* Het toestel is zwart van kleur. Belangrijke knoppen en 
  bedieningsorganen zijn geel gekleurd om de bediening voor 
  slechtzienden te vergemakkelijken.
* De glasplaatscanner is van het type book-edge. Hierdoor wordt 
  scannen uit boeken mogelijk, zonder de rug van het boek te 
  beschadigen.
* Het scannen gebeurt bij een resolutie van 300 dots per inch.
* De afmetingen van het te lezen document moeten liggen tussen 
  7,5 x 12,5 en 21,5 x 43 cm. Het toestel herkent de tekstrichting 
  (landscape / portrait) van het document. Tekst die ondersteboven 
  ligt, wordt eveneens herkend.
* Het geluidsvolume van de spraak is regelbaar.
* De Reading Edge heeft een koptelefoonuitgang en een lijnuitgang. 
  Deze laatste maakt het mogelijk om de spraakweergave op band op te 
  nemen.
* Er zijn twee seri‰le poorten die aansluiting op een PC mogelijk 
  maken en er is een uitbreidingssleuf voor bijkomende geheugen- en 
  taalkaarten. Er zijn zeven talen beschikbaar.
* Een systeem voor automatische papiertoevoer is optioneel 
  verkrijgbaar.

* Producent:
  XEROX IMAGING SYSTEMS Inc.
  Centennial Drive 9
  USA-Peabody, MA 01960
  Tel.: +(1) 508 977 2000
  Fax: +(1) 508 977 2437
* Verdelers:
  Belgi‰: SENSOTEC, DATA BRAILLE SERVICE
  Nederland: Nog geen verdeler bekend
* Prijs:
  Belgi‰: Sensotec: Niet bekend
  Data Braille Service: 275.000 BEF (juni '93, excl. B.T.W.)
* Voeding: 100-240V / 47-63 Hz
* Afmetingen: 495 x 381 x 191 mm
* Gewicht: 11 kg