-p042-

LEESMACHINES-ALLEENSTAAND
ROBOTRON TEXT READER 320
AUS
ISO 9999 21.06.06
09/93

Alleenstaande leesmachine die eveneens in combinatie met een PC kan 
gebruikt worden.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Bij deze compacte leesmachine werden een glasplaatscanner, een OCR-
  systeem, een engelssprekende spraaksynthesizer en een luidspreker in 
  ‚‚n apparaat samengebracht. De bediening gebeurt via 8 toetsen die 
  aan de voorzijde van het toestel opgesteld staan.
* Het scannen gebeurt met een resolutie van 300 dots per inch.
* De gebruiker kan kiezen of hij de gescande en herkende tekst direct 
  wil laten uitspreken of hem naar een PC wil doorsturen voor later 
  gebruik.
* De afmetingen van het te lezen document mogen maximaal 21,6 x 35,6 
  cm bedragen.
* De Text Reader herkent de tekstrichting (landscape / portrait) van 
  het document en eventuele kolommen in het document. Grafische 
  elementen die in de tekst voorkomen, worden automatisch 
  weggefilterd.
* Het OCR-gedeelte is van het type "omnifont". Dit wil zeggen dat 
  uiteenlopende lettertypes in verschillende formaten herkend worden.
* Indien gewenst kan het toestel ook vanaf het klavier van een 
  aangesloten PC bediend worden.
* Een aansluiting voor een koptelefoon is voorzien.

* Producent:
  ROBOTRON Pty. Ltd
  St. Kilda Road 15/428
  AUS-Melbourne 3004
  Tel.: +(61) 3 867 6322
  Fax: +(61) 3 820 1254
* Verdeler: Geen verdeler bekend
* Prijs: Gegevens ontbreken
* Voeding: Gegevens ontbreken
* Afmetingen: 534 x 340 x 129 mm
* Gewicht: 8,1 kg