-p43-

LEESMACHINES-PC-BASIS
ARKENSTONE OPEN BOOK UNBOUND
USA
ISO 9999 21.06.06
09/93

Automatisch leessysteem met softwarematig OCR-gedeelte voor IBM-PC's.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Deze leesmachine bestaat uit een glasplaatscanner van Hewlett-
  Packard met bijhorende interfacekaart, het OCR-programma WordScan 
  van Calera, een runtime-versie van MS-Windows en een 
  interfaceprogramma.
* Er zijn twee modellen: het model IIp met de HP ScanJet IIp 
  zwart/wit-scanner (resolutie: 300 dpi) of het model IIc met de HP 
  ScanJet IIc kleurenscanner (resolutie: 400 dpi).
* De interface-software zorgt ervoor dat het OCR-programma WordScan 
  (dat grafische schermen onder MS-Windows genereert) kan uitgelezen 
  worden m.b.v. een Alva brailleleesregel of een Apollo 
  spraaksynthesizer.
* Gezien het hier om een softwarematig systeem gaat, is de snelheid 
  van de tekenherkenning zeer sterk afhankelijk van de snelheid van de 
  PC.
* Kolommen worden door het OCR-programma herkend.
* De meest courante bestandsformaten worden ondersteund.
* Computervereisten: MS-DOS PC met minstens een 80386 processor, een 
  EGA- of VGA-videokaart, 4 Mbyte werkgeheugen, 9 Mbyte vrije ruimte 
  op de harde schijf, een toetsenbord met 101 toetsen en MS-DOS 5.0.
* De handleiding is beschikbaar in braille of op geluidscassette.
* Optioneel is een systeem voor automatische papiertoevoer 
  beschikbaar.

* Producent:
  ARKENSTONE Inc.
  Bordeaux Drive 1185, Suite D
  USA-Sunnyvale, California 94089
  Tel.: +(1) 408 752 2200
  Fax: +(1) 408 745 6739
* Verdelers:
  Belgi‰: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL
  Nederland: ALVA, CIG, STICHTING HBS, JONKER
* Prijs:
  Belgi‰: Met scanner IIp:  149.000 BEF
  Met scanner IIc: 170.000 BEF (juni '93, excl. B.T.W.)
  Nederland: OCR-software: ñ2.000 NLG zonder scanner
  HP IIp scanner: 2.100 NLG (juni '93, excl. B.T.W.)
* Voeding: 100-240V / 50-60Hz
* Afmetingen:
  HP ScanJet IIp: 405 x 286 x 79 mm
  HP ScanJet IIc: 585 x 368 x 155 mm
* Gewicht:
  HP ScanJet IIp: 5,75 kg
  HP ScanJet IIc: 13,4 kg