-p44-

LEESMACHINES-PC-BASIS
ARKENSTONE READER 600 IIp/IIc
USA
ISO 9999 21.06.06
09/93

Automatische leesmachine met hardwarematig OCR-gedeelte voor IBM-PC's.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Deze Arkenstone Reader 600 bestaat uit een glasplaatscanner van 
  Hewlett-Packard met bijhorende interfacekaart, de Calera TrueScan 
  OCR-kaart met bijhorende software en het Arkenstone Reader II 
  programma.
* Er zijn twee modellen: het model IIp met de HP ScanJet IIp 
  zwart/wit-scanner (resolutie: 300 dpi) of het model IIc met de HP 
  ScanJet IIc kleurenscanner (resolutie: 400 dpi).
* De tekenherkenning wordt gedaan door de TrueScan-kaart. Er wordt een 
  maximum herkenningssnelheid van 600 tekens per seconde gehaald.
* Software voor herkenning van Nederlandse en Franse teksten wordt 
  standaard meegeleverd. Andere talen zijn optioneel verkrijgbaar.
* Het OCR-programma is van het type "omnifont". Dit wil zeggen dat 
  uiteenlopende lettertypes in verschillende formaten herkend kunnen 
  worden.
* Deze leesmachine herkent de tekstrichting (landscape / portrait) van 
  het document en eventuele kolommen in het document. Grafische 
  elementen die in een document voorkomen, worden automatisch 
  weggefilterd.
* De handleiding is in braille, grootdruk, op diskette of cassette 
  verkrijgbaar.
* Computervereisten: een IBM-compatibele PC met minstens een 80286-
  processor, 640 Kbyte werkgeheugen, 5 Mbyte vrije ruimte op de harde 
  schijf en MS-DOS 3.1 (of recenter).

* Producent:
  ARKENSTONE Inc.
  Bordeaux Drive 1185, Suite D
  USA-Sunnyvale, California 94089
  Tel.: +(1) 408 752 2200
  Fax: +(1) 408 745 6739 
* Verdelers:
  Belgi‰: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL
  Nederland: ALVA, CIG, STICHTING HBS, JONKER
* Prijs:
  Belgi‰: Met scanner IIp: 198.500 BEF
  Met scanner IIc: 238.000 BEF (juni '93, excl. B.T.W.)
  Nederland: Zonder scanner: 7.000 NLG (juni '93, excl. B.T.W.)
* Voeding:
  Calera TrueScan kaart: Via de computer
  HP ScanJet IIp/IIc: 100-240V / 50-60Hz
* Afmetingen:
  HP ScanJet IIp: 405 x 286 x 79 mm
  HP ScanJet IIc: 585 x 368 x 155 mm
* Gewicht:
  HP ScanJet IIp: 5,75 kg
  HP ScanJet IIc: 13,4 kg