-p47-

LEESMACHINES-PC-BASIS
OSCAR SOFTWARE 3.0
USA
ISO 9999 21.06.06
09/93

Automatische leesmachine met softwarematig OCR-gedeelte voor IBM-PC's.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het systeem bestaat uit de ScanJet IIp glasplaatscanner van Hewlett-
  Packard met bijhorende interfacekaart, het OmniPage OCR-programma 
  van Caere en een interfaceprogramma.
* Het scannen gebeurt met een resolutie van 300 dots per inch.
* De gebruikersinterface wordt bediend d.m.v. menu’s en genereert 
  enkel tekstschermen. Dit maakt het gebruik van een 
  spraaksynthesizer, een brailleleesregel of een vergrotingsprogramma 
  mogelijk.
* Het OCR-programma is van het type "omnifont". Dit wil zeggen dat 
  uiteenlopende lettertypes in verschillende formaten herkend kunnen 
  worden.
* Een permanente help-functie is beschikbaar.
* Oscar herkent de tekstrichting (landscape / portrait) van het 
  document en eventuele kolommen in het document. Tekst die 
  ondersteboven ligt, wordt eveneens herkend. Grafische elementen 
  worden automatisch weggefilterd.
* Diverse tekstverwerkers, rekenbladprogramma’s en databankprogramma’s 
  worden ondersteund.
* De Oscar werkt op MS-DOS computers met ten minste een 386 processor, 
  4 Mbyte werkgeheugen, 9 Mbyte vrije ruimte op de harde schijf en een 
  VGA videokaart.
* Een systeem voor automatische toevoer van documenten is 
  verkrijgbaar.

* Producent:
  TELESENSORY
  455 North Bernado Avenue
  P.O. Box 7455
  USA-Mountain View, CA 64039-7455
  Tel.: +(1) 415 960 0920
  Fax: +(1) 415 961 0637
* Verdelers:
  Belgi‰: BRAILLELIGA
  Nederland: LAMERIS INSTRUMENTEN
* Prijs:
  Belgi‰: Gegevens ontbreken
  Nederland: Software: 3.110 NLG
  Scanner: 2.995 NLG (juni '93, excl. B.T.W.)
* Voeding: HP ScanJet IIp: 100-240V / 50-60Hz
* Afmetingen: HP ScanJet IIp: 405 x 286 x 79 mm
* Gewicht: HP ScanJet IIp: 5,75 kg