-p48-

NOTITIETOESTELLEN
VISIOBRAILLE TVB 2020 / 2040
F
ISO 9999 21.12.XX
09/93

De Visiobraille is een notitietoestel met ingebouwde brailleleesregel.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het toestel bevat een leesregel van 20 (model 2020) of 40 (model 
  2040) achtpunts pi‰zo-elektrische braillecellen en een klavier met 8 
  brailletoetsen en 32 functietoetsen.
* Dit toestel kan ook als brailleleesregel of brailleklavier voor een 
  IBM-compatibele PC gebruikt worden.
* Het werkgeheugen is 256 Kbytes groot.
* De batterijvoeding garandeert een autonomie van 10 uur voor het 40-
  cellige model en 15 uur voor het 20-cellige model.
* De Visiobraille beschikt over een seri‰le (RS-232) interface voor 
  aansluiting van een PC, een printer of een spraaksynthesizer.
* De meegeleverde Visiobraille software heeft volgende funkties:
  - Aansturing bij gebruik als brailleleeslijn en -klavier voor een 
    PC.
  - Aansturing van de seri‰le uitwisseling van bestanden.
  - Tekstverwerking, agenda, adressenboekje, rekenmachine en 
    notitieblok.
  - Drivers voor printers en spraaksynthesizers.
* Handleidingen worden in zwartschrift, op diskette en op cassette 
  meegeleverd, evenals een zelfstudiecursus op cassette.
* Een transportkoffertje en een batterijlader worden meegeleverd.

* Producent:
  HANDILOG
  24, rue de Londres
  F-75009 Paris
  Tel.: +(33) 1 40 68 40 73
  Fax: +(33) 1 48 74 37 69
* Verdelers:
  Belgi‰: EDITEC, BRAILLELIGA
  Nederland: Geen verdeler bekend
* Prijs: Belgi‰: Prijzen nog niet gekend
* Voeding: Oplaadbare 12V batterij
* Afmetingen: 390 x 257 x 64 mm
* Gewicht: 2,9 kg