-p52-

VERGROTINGSSYSTEMEN
VISULEX LPD / BIMAG
D
ISO 9999 21.09.12
09/93

Visulex LPD / Bimag is een op hardware gebaseerd vergrotingssysteem 
voor IBM compatibele PC's.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Deze configuratie bestaat uit een insteekkaart (die dienst doet als 
  interface met de PC), een centrale eenheid (die tussen de 
  systeemkast en de monitor van de computer kan geplaatst worden) en 
  een trackball met drie toetsen.
* De bediening van het vergrotingssysteem gebeurt via de trackball.
* Er is keuze uit zeven vergrotingsfactoren: 1,5; 2; 3; 4; 6; 8 of 12 
  maal.
* De voor- en achtergrondkleur kan naar wens ingesteld worden. Deze 
  kleurinstellingen kunnen opgeslagen worden in een parameterbestand.
* Naast de vergroting van een gedeelte van het scherm is het ook 
  mogelijk om enkel de tekstlijn waarop gewerkt wordt te vergroten of 
  om de vergrote tekst op ‚‚n lijn te laten voorbijscrollen.
* Het Bimag-model biedt de mogelijkheid om een camera aan te sluiten. 
  Er kan dan in splitscreen-mode gewerkt worden: op de ene helft van 
  de monitor staat het vergrote PC-beeld, op de andere helft krijgt 
  men het camerabeeld.
* Dit systeem werkt op elke compatibele PC die uitgerust is met een 
  MGA-, CGA-, EGA- of VGA-scherm en met AT- of MCA-
  uitbreidingssleuven. De volgende operating systemen worden 
  ondersteund: CP/M86, MS-DOS, OS/2 en Unix5.

* Producent:
  F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG
  Fachbereich Reha-Technik
  Postfach 1620, Rosenweg 1
  D-5840 Schwerte
  Tel.: +(49) 23 04 89 70
  Fax: +(49) 23 04 84 07
* Verdeler:
  Belgi‰: EDITEC
  Nederland: Geen verdeler bekend
* Prijs:
  Belgi‰: Visulex LPD: 300.000 BEF
  Visulex Bimag: 502.092 BEF (januari '93, excl. B.T.W.)
* Voeding: Gegevens ontbreken
* Afmetingen: Gegevens ontbreken
* Gewicht: Gegevens ontbreken