-p07-


De computer telefoneert ...

Peter Melman
Gerrit Van den Breede

1. Inleiding
Een modem (MOdulator/DEModulator) is een toestel dat het doorzenden van
gegevens van een computer naar een andere computer via de telefoonlijn
mogelijk maakt. Sommige modems kunnen gebruikt worden om faxen te versturen
en te ontvangen. Men kan dan een fax versturen zonder de tekst eerst af te
drukken en vervolgens in een faxmachine te steken.
Met een modem en de nodige software kan men een andere computer opbellen en
bestanden versturen en ontvangen. Tevens is het mogelijk om met speciale
software de andere computers op afstand te bedienen. In beide gevallen moet
de opgebelde computer uiteraard ook voorzien zijn van een modem.
Er zijn tegenwoordig steeds meer bedrijven die dag en nacht via de modem te
bereiken zijn: ze hebben een automatisch antwoordende computer met een
berichtendienst (BBS: Bulletin Board System), die het mogelijk maakt
gegevens en bestanden uit te wisselen.
Een belangrijke communicatiefunctie hebben die berichtendiensten waarop
gebruikers hun vragen en bedenkingen in een publiek toegankelijk bestand
achterlaten zodat andere gebruikers ze kunnen lezen en erop reageren.
Enkele voorbeelden van dergelijke systemen: Bedrijven zoals Wordperfect,
Borland, Microsoft en Hewlett-Packard en ook kleinere computerbedrijven
zoals Decsys, Z.Y.Z, Hacom, Five Star, 06 Software, Infobrix, enz. hebben
tegenwoordig een berichtendienst waarop men zelfs bestellingen kan doen.
Het Nederlandse maandblad Personal Computer Magazine heeft een veel
gebruikte berichtendienst. Behalve veel dienstprogramma's (utility
software) vindt men hier ook steeds de laatste antivirus software. In
Belgi‰ heeft het computertijdschrift CM (Computer Magazine) een
gelijkaardig systeem dat bestaat uit een redactie BBS met daarnaast nog 16
berichtendiensten die gratis toegang verzekeren tot elektronische
conferenties en bestanden van CM.
In een beperkt gebied in het westen van Nederland kan men via de modem
boodschappen bestellen bij het grootwarenhuis Albert Heijn, welke dan op
een op te geven tijd thuis afgeleverd worden. In Belgi‰ is ons dergelijk
systeem niet bekend.
In bovenstaande gevallen blijven de kosten beperkt tot de normale
telefoonkosten en in sommige gevallen een laag abonnement/inschrijf geld.
De situatie is wezenlijk anders als men van specifieke P.T.T.-diensten
gebruik wil maken: VideotexNet in Nederland of Videotex in Belgi‰. Via
VideotexNet kan men een groot aantal databanken raadplegen en betaalt men
tussen de 37 en 100 cent per minuut. Dat kan aardig oplopen! Een
telefoonnummer opzoeken met de VideotexNet dienst Telegids kost dan al snel
een paar gulden. Alleen de VideotexNet-dienst Girotel rekent lokaal tarief
aan.
Bij het Belgische Videotex van Belgacom is het zo dat men steeds een lokale
verbinding maakt met het Videotex toegangspunt (VTP). Er zijn twee nummers:
1210 voor mono-snelheid VTP (V23) en 1238 voor multi-snelheden VTP (V21,
V22, V22bis). Bovenop de prijs van een lokaal telefoongesprek komen de
kosten voor het raadplegen van diverse diensten. Dit gaat van geheel gratis
tot 68 BEF per min. voor waardevolle diensten van het Franse Minitel
netwerk. Raadplegen van het Elektronische Belgische Telefoonboek (ETB) kost
3,57 BEF per min.
Modemgebruik is geen activiteit voor absolute beginners; men heeft veel
baat van enige kennis van bestandsbeheer en eenvoudige DOS-commando's.

2. Modem software
Bij alle modems wordt een communicatie software pakket meegeleverd. De
mogelijkheden hiervan zijn beperkt en de presentatie is vaak onhandig, soms
grafisch. Men doet er goed aan zo vlug mogelijk over te schakelen op betere
software. Een goed programma is Telix versie 3.15 of 3.20, dat op veel
berichtendiensten beschikbaar is. Dit programma kan men voor de meeste
normale doelen gebruiken: Communicatie met berichtendiensten en andere
computergebruikers.
Diverse standaard toepassingsprogramma's beschikken over de mogelijkheid om
een modem aan te sturen. Zo heeft Wordperfect Works behalve een
tekstverwerker, spreadsheet en database ook een eenvoudig
communicatiepakket, dat goed te gebruiken is voor modemverbindingen met
berichtendiensten.
De in juni '93 uitgekomen versie 4 van Norton Commander is uitgebreid met
een eenvoudig communicatiepakket, verbeterde ASCII-tekstverwerker,
menuprogramma en beschikt ook over bestandscompressie/decompressie (in- en
uitpakkers).
Het gebruik van P.T.T. VideotexNet en Belgacom Videotex vereisen dat het
communicatieprogramma de Prestel norm aankan. In Nederland is dergelijke
software bij de P.T.T. verkrijgbaar. Men kan ook een keuze maken uit
diverse shareware pakketten (bv. VT, VidiGraf of BaudWalk) die de Prestel
norm ondersteunen.
Girotel (NL) gebruikers hebben de mogelijkheid om hun transacties off-line
voor te bereiden met een speciaal programma, zodat de telefoontijd beperkt
kan worden.
Bitfax voor DOS is een goed programma om via de faxmodem faxen te versturen
en te ontvangen.
Een goed programma voor het bedienen van een andere computer via de
telefoon is PC-Anywhere 4.5. Alleen voor vergevorderde computergebruikers.

3. Keuze van een modem
Er is tegenwoordig een ruim aanbod van modems tegen steeds lagere prijzen.
Men kan kiezen uit:
* een modem met een maximale snelheid van 2.400 baud.
* een faxmodem met een maximale snelheid van 2.400 baud voor normale
communicatie en 9.600 baud voor fax.
* een faxmodem met een maximale snelheid van 9.600 baud voor normale
communicatie en 9.600 baud voor fax.
* een faxmodem met een maximale snelheid van 14.400 baud voor normale
communicatie en 9.600 baud voor fax.
Als men de modem alleen voor VideotexNet (NL) of Videotex (B) denkt te
gebruiken heeft men voldoende aan een maximale snelheid van 2.400 baud
(VideotexNet/Videotex is een traag gebeuren). Als men echter vaak grotere
bestanden wil ontvangen of versturen is het wellicht zinvol om wat dieper
in de beurs te tasten teneinde telefoonkosten en tijd te besparen. Bij een
baudsnelheid van 2.400 kan men in een minuut ongeveer 14 Kb verwerken. Bij
een snelheid van 14.400 baud verwerkt men in een minuut ongeveer 100 Kb.
Een modem kan in de computer ingebouwd worden (interne modem) of als apart
kastje op een seri‰le poort van de  computer worden aangesloten (externe
modem). Een externe modem is het eenvoudigst aan te sluiten, maar heeft een
eigen lichtnet aansluiting nodig en is wat duurder.
Ook een interne modem neemt een seri‰le poort van de computer in gebruik.
Een PC heeft normaal 2 externe seri‰le poorten, COM1 en COM2. Deze poorten
gebruiken resp. IRQ4 en IRQ3 (IRQ betekent Interrupt ReQuest of 'en nu ben
ik aan de beurt' prioriteitsniveau). Als die twee externe seri‰le poorten
in gebruik zijn, moet de interne modem d.m.v. dip-switches ingesteld worden
op de twee interne poorten COM3 (IRQ4) of COM4 (IRQ3). Een bepaald IRQ-
nummer kan maar door ‚‚n programma in gebruik zijn, m.a.w. men  kan  niet
een muis laten werken op COM1 (IRQ4) en een interne modem instellen en
laten werken op COM3 (IRQ4). Als men toch de twee computer-seri‰le poorten
gelijktijdig wil laten werken met een interne modem, bestaat vaak de
mogelijkheid om de modem met dip-switches in te stellen op COM3 en IRQ 5.
Sommige communicatieprogramma's kunnen hier echter niet mee omgaan.

4. De modem werkt niet...
In veel gevallen zal de modem niet meteen werken. De oorzaak is vaak te
zoeken in de instellingen van het modem programma of in de kabelverbinding
bij gebruik van een externe modem.
Controleer alle instellingen! Is de juiste COM poort gekozen? Heeft men te
maken met een puls- of met een toon- telefooncentrale? Bij de oudere
pulscentrales moet men ATDP en bij moderne tooncentrales ATDT als
nummerkiescodes opgeven bij de modeminstellingen. Vergeet niet om de
veranderde instellingen op te slaan.

5. Enkele voorbeelden van BBS'en
De Nederlandse PCM berichtendienst is gratis voor abonnees van Personal
Computer Magazine (82,5 NLG/1.815 BEF per jaar). Niet-abonnees kunnen voor
26 NLG per jaar van deze berichtendienst gebruik maken. Men vindt er
software op vrijwel elk gebied. Als men problemen heeft met een bepaald
programma is er de mogelijkheid om vragen te stellen waarop men later
wellicht een antwoord krijgt. Ook kan men antwoorden op problemen van
anderen bekijken. Via deze berichtendienst kan men inloggen op een aantal
andere berichtendiensten van softwareleveranciers. Nadeel: ondanks het
grote aantal lijnen is het vaak bezet.
PCM-BBS 2.400: +(31) 4752 5800
PCM-BBS 14.400: +(31) 4752 5858
Het N.E.A.-BBS (Nederlands Eerste Algemene BBS) is een commerci‰le
berichtendienst met veel mogelijkheden. Als men van dit systeem gebruik wil
maken betaalt men 40 NLG. Van dit krediet wordt tussen de 9 en 60 cent per
minuut afgetrokken, afhankelijk van het tijdstip en de baud-snelheid.
Voordeel: er zijn veel lijnen en het is vrijwel nooit bezet.
N.E.A.-BBS 2.400: +(31) 20 5733533
N.E.A.-BBS 14.400: +(31) 20 6620509
Op het WordPerfect berichtendienst treft men veel printer-drivers aan voor
WordPerfect produkten, alsmede demo-software. Het is geheel gratis en
algemeen toegankelijk. Nadeel is, dat men niet veel tijd krijgt om gestelde
vragen te beantwoorden tijdens de eerste keer dat men er op inlogt.
Wordperfect Nederland : +(31) 10 2200933
Wordperfect Belgi‰ : +(32) 2 219 42 43
Het Microsoft BBS is een gratise en algemene toegankelijke berichtendienst
met informatie over Microsoft produkten, o.a. MS-DOS en MS-Windows.
Microsoft Nederland: +(31) 2503 34221
Microsoft Belgi‰: +(32) 2 735 00 45
Een Belgische verdeler van computermateriaal (Infobrix) heeft een
omvangrijke berichtendienst opgezet die toegankelijk is via 32
telefoonlijnen. Dit betekent dat 32 mensen tegelijk kunnen ingelogd zijn.
Men kan bestellingen plaatsen ‚n opvolgen, kijken welke artikelen voorradig
zijn en berichten achterlaten voor bv. de technische dienst. Verder bestaat
de mogelijkheid algemene berichten te plaatsen voor iedereen en programma's
naar de eigen computer te laten overkomen ("downloaden"). De gebruikte taal
van de menu's is Engels. Infobrix: +(32) 2 269 66 55
De HCC (Hobby Computer Club) heeft een groot aantal over heel Nederland en
Belgi‰ verspreide gebruikersgroepen met berichtendiensten. Lidmaatschap van
deze vereniging kost 65 NLG/1.100 BEF per jaar, inclusief abonnement op het
maandblad Computer Totaal.
Adressen:
HCC-Nederland
Postbus 149
NL-3990 DC Houten
en:
HCC-Belgi‰
Postbus 97
B-2600 Berchem 1
Een HCC berichtendienst met software voor gehandicapten is HCC Den Helder.
Tel.: +(31) 2230 28086. De algemene berichtendienst van HCC Belgi‰ is te
bereiken op het volgende nummer: +(32) 3 685 11 23.
De Stichting SPITS is in september 1993 van start gegaan met een
berichtendienst voor en door visueel gehandicapten. Het betreft een
proefperiode tot 1 april 1994, met een tijdelijk telefoonnummer: +(31)
8380-31682.
Informatie over het P.T.T. VideotexNet verkrijgt men door met speciale
VideotexNet communicatie software in te loggen op 06-7100 (lokaal tarief).
De andere VideotexNet nummers zijn betalend (zie hoger). Het VideotexNet
databank systeem is traag (en dus duur), zowel door de maximale baud
snelheid van 2.400 als vanwege de menustructuur. Toch kan het prettig zijn
om even een telefoonnummer met adresgegevens op te zoeken (TELEGIDS).
Om het elektronisch telefoonboek (ETB) van het Belgische Videotex netwerk
te raadplegen dient men buiten het tarief van een lokaal telefoongesprek
tevens 3,57 BEF/min te betalen. Het systeem is niet bijzonder snel.
Vanuit het Belgische Videotexnet kan men (zonder extra abonnement)
aansluiten op het Nederlandse VideotexNet, de Minitel (Frankrijk), de BTX
(Duitsland) en de Prestel (Groot-Brittani‰).

6. Gratis informatie via TV
Informatie over het laatste nieuws, het weer, aandelen- en valutakoersen
etc. is veel goedkoper toegankelijk via een teletekstkaart die in de
computer geplaatst kan worden. De informatie is dus gratis omdat ze met het
gewone TV-signaal mee verstuurd wordt.

7. Gebruiksvriendelijkheid voor visueel gehandicapten
Over het algemeen zijn communicatieprogramma's niet erg
gebruikersvriendelijk voor visueel gehandicapten. Bij het Telix programma
bijvoorbeeld wordt veel gebruikt gemaakt van softcursors. Elke
berichtendienst heeft weer een andere schermindeling en menustructuur.
Dikwijls verloopt ook een groot deel van de dialoog in het Engels. Als men
de eerste keer op een berichtendienst inlogt moet men vaak antwoord geven
op veel vragen en tenslotte een zelf te kiezen wachtwoord opgeven. Een
volgende keer inloggen beperkt zich dan tot het opgeven van de naam en het
wachtwoord. Als men op sommige berichtendiensten te lang wacht met het
geven van antwoord op een gestelde vraag wordt de verbinding verbroken. Men
doet er goed aan om v¢¢r het bellen de 'capture' of 'log' mogelijkheid aan
te zetten (Alt-L bij Telix). Alles wat op het beeldscherm verschijnt wordt
dan naar een tekstbestand weggeschreven en kan na het verbreken van de
verbinding rustig gelezen worden.