-p13-


Vergelijkende test: Hardwarematige OCR-systemen

Maria Noyons
Peter Melman
Jeroen Baldewijns

Inleiding
Nadat we in het vorige nummer twee softwarematige OCR-systemen met een
kritisch oog bekeken, komen nu de hardwarematige systemen aan bod. Vijf
verschillende systemen passeerden de revue: twee types van de Arkenstone
Reader, twee Kurzweil modellen en het Oscar Hardware systeem van TSI. Het
gaat om systemen die niet autonoom zijn, maar werken op basis van een IBM-
compatibele PC.
Net zoals bij de vorige test worden na de verantwoording van de testmethode
de drie hoofdstappen achtereenvolgens beschreven: het scannen van het
document, het herkennen van de tekst en het lezen van het uiteindelijke
resultaat.
Kern van het artikel is de beoordeling van de prestaties wat betreft
snelheid en nauwkeurigheid. Tot slot wordt het gebruiksgemak vergeleken en
worden enkele conclusies getrokken.

Verantwoording
Bij de selectie hebben we ons beperkt tot de OCR-systemen die verkrijgbaar
zijn in Belgi‰ en Nederland en die bovendien een speciale interface hebben
voor slechtziende of blinde mensen.
In tegenstelling tot de op software gebaseerde OCR-systemen spelen bij de
hardwarematige pakketten het type processor en de hoeveelheid intern
geheugen van de PC niet zo'n grote rol bij de snelheid van de herkenning.
De herkenning wordt immers uitgevoerd door de insteekkaart die deel
uitmaakt van het OCR-systeem. Bij het testen van elk systeem is gebruik
gemaakt van computers die voldeden aan de door de OCR-leveranciers
opgegeven minimale vereisten.
Hierna volgt een overzicht van de geteste systemen:
1.Arkenstone Reader Hot, bestaande uit:
* Scanner: Panasonic FX-RS506 (resolutie: 400 dpi) met interfacekaart
* Calera TrueScan-Hot OCR-kaart
* Interfacesoftware: EasyScan versie 2.1
2.Arkenstone Reader 600, bestaande uit:
* Scanner: HP ScanJet IIp (resolutie: 300 dpi) met interfacekaart
* Calera TrueScan-600 OCR-kaart
* Interfacesoftware: EasyScan versie 2.33
3.Kurzweil PC-KPR 35, bestaande uit:
* Scanner: Kurzweil Model 3715-35 (resolutie: 400 dpi)
* OCR- en interfacekaart van Kurzweil
* Interfacesoftware: PC-KPR versie 2.0
4.Kurzweil PC-KPR 45, bestaande uit:
* Scanner: Kurzweil Model 3715-45 (resolutie: 300 dpi)
* OCR- en interfacekaart van Kurzweil
* Interfacesoftware: PC-KPR versie 2.1
5.Oscar Hardware, bestaande uit:
* Scanner: HP ScanJet Plus (resolutie: 300 dpi) met interfacekaart
* Calera TrueScan OCR-kaart
* Interfacesoftware: Oscar versie 2.1a
De Panasonic scanner van de Arkenstone Reader Hot was tijdens de test
ingesteld op 300 dpi.
De scanner van de geteste Kurzweil PC-KPR 35 was nog met de oude interface
uitgerust. De modellen die op dit ogenblik op de markt worden aangeboden
beschikken (net zoals het model 45) over een SCSI-interface. Het
belangrijkste voordeel van dit soort interface is zijn hoge snelheid.
Wat de software betreft hebben we vooral de programma's gebruikt die het
meest op gebruik door visueel gehandicapten afgestemd zijn, en dit zowel
bij de Arkenstone als bij de Kurzweil systemen. Bijkomende software (die
meer functionaliteit biedt) hebben we bewust links laten liggen, omdat die
meestal moeilijker toegankelijk is voor niet- en slechtzienden en omdat een
beginnend gebruiker in eerste instantie toch eerder de eenvoudige software
zal gaan gebruiken en pas later naar het geavanceerde programma zal
overstappen. We willen echter wel onderstrepen dat de testresultaten
afhankelijk zijn van de gebruikte software en dus verschillend zouden zijn
indien we de geavanceerde software zouden hebben gebruikt.
Bij deze test zijn dezelfde negen testdocumenten gebruikt als bij de vorige
test. Vier documenten hebben we zelf vervaardigd. Vijf documenten waren
bestaande teksten. Deze zijn geselecteerd op representativiteit en op zo
divers mogelijke aspecten voor de herkenning. Enkele aspecten die in de
testdocumenten aan bod kwamen: lettertypes en -groottes, tekstattributen,
vreemde tekens, tekst in kolommen, tabellen, grafische elementen,... We
hebben het de OCR-systemen dus zeker niet gemakkelijk gemaakt, wat ook te
merken was aan de resultaten. Het is overigens alleen mogelijk om de
verschillen tussen de vijf toestellen te bepalen door moeilijk te herkennen
situaties in te bouwen in de testdocumenten.
De instellingen voor het scannen en herkennen (zoals: portrait/landscape,
dot-matrix/gedrukt/getypt, contrast, aantal kolommen,...) werden zoveel
mogelijk op automatisch gezet, omdat deze voor blinde en slechtziende
gebruikers niet of nauwelijks te controleren zijn.

Algemene kenmerken
Zoals u reeds eerder kon lezen, zijn zowel de Arkenstone systemen als de
Oscar gebaseerd op verschillende uitvoeringen van de TrueScan OCR-kaart van
de producent Calera. Dit zal verder in deze test dan ook leiden tot min of
meer vergelijkbare resultaten op het vlak van de herkenning. De Kurzweil 35
en 45 daarentegen gebruiken een eigen OCR-kaart, waarop ook de interface
voor de scanner is ge‹ntegreerd.
Wat de gebruikersinterfaces betreft, bieden de drie fabrikanten zeer
uiteenlopende programma's. Kurzweil levert bij de beide modellen het
programma "PC-KPR". Deze interface zorgt voor een vraag-en-antwoord-dialoog
met de gebruiker en is dus zeer geschikt voor gebruik door visueel
gehandicapte gebruikers. Daarnaast kan optioneel ook het programma
"Discover" (bij model 45) of "K-5100" (bij model 35) meegeleverd worden.
Deze gebruikersinterfaces bieden wat meer mogelijkheden, maar zijn omwille
van hun menustruktuur iets minder gemakkelijk te hanteren voor niet- of
slechtzienden. Arkenstone levert eveneens twee programma's mee: EasyScan is
een regelinterface die makkelijk te bedienen is door visueel gehandicapten;
ArcScan is een menugestuurde interface die meer mogelijkheden biedt, maar
minder gemakkelijk te bedienen is. Bij het Oscar systeem wordt ‚‚n enkele
menugestuurde gebruikersinterface meegeleverd die ook de naam Oscar draagt.
Dit programma biedt heel wat instelmogelijkheden.
Wat de meegeleverde scanners betreft, stellen we vast dat de Arkenstone
Readers met verschillende scanners verkrijgbaar zijn. In Nederland wordt de
Panasonic FX-RS506 (400 dpi) of de Hewlett Packard ScanJet IIp (300 dpi)
meegeleverd. In Belgi‰ wordt als basisconfiguratie de Hewlett Packard
ScanJet IIp (300 dpi) geleverd, maar is ook een combinatie met een HP
ScanJet IIc (400 dpi) kleurenscanner of met een Mitsubishi MS/400 (400 dpi)
handscanner verkrijgbaar. Bij elk van deze scanners wordt standaard een
interfacekaart geleverd. De Oscar wordt standaard met een Hewlett Packard
ScanJet IIp (300 dpi) en bijhorende interfacekaart geleverd. De Kurzweils
worden met scanners van dezelfde fabrikant geleverd. De 45 heeft een 300
dpi scanner. De 35 heeft een 400 dpi scanner met boekenrand (book-edge) om
het scannen uit boeken te vergemakkelijken. Voor beide scanners is geen
aparte interfacekaart vereist, daar de SCSI-aansluiting is ge‹ntegreerd op
de OCR-kaart.

===========================================================================
Tabel 1: algemene kenmerken
---------------------------------------------------------------------------
1.Arkenstone Reader Hot
* Nederland:
Prijs OCR-systeem [1]: 5.500 NLG (Alva), 5.350 NLG (CIG)
Prijs scanner + interfacekaart [1]: 2.100 NLG (HP), 3.870 (Panasonic)
Type scanner: HP ScanJet IIp of Panasonic FX-RS506
Prijs sheet-feeder [1]: 700 NLG (HP), 1.875 NLG (Panasonic)
Verdelers: Alva, CIG
* Belgi‰:
Prijs OCR-systeem + scanner: op aanvraag
Type scanner: HP ScanJet IIp
Prijs sheet-feeder [1]: 15.000 BEF
Verdeler: Access Systems International
* Ondersteunde scanners: HP ScanJet Plus, Panasonic FX-RS307, Panasonic FX-
RS505, Panasonic FX-RS506
* Vereist aantal sloten in de PC: 2
* Drukvormen handleiding: zwartschrift, diskette, audiocassette
* Ondersteunde applicaties [4]: 39
---------------------------------------------------------------------------
2.Arkenstone Reader 600
* Nederland:
Prijs OCR-systeem [1]: 6.900 NLG (Alva), 6.450 NLG (CIG)
Prijs scanner + interfacekaart [1]: 2.100 NLG (HP), 3.870 (Panasonic)
Type scanner: HP ScanJet IIp of Panasonic FX-RS506
Prijs sheet-feeder [1]: 700 NLG (HP), 1.875 NLG (Panasonic)
Verdelers: Alva, CIG
* Belgi‰:
Prijs OCR-systeem + scanner [1]: 198.500 BEF
Type scanner: HP ScanJet IIp
Prijs OCR-systeem + kleurenscanner [1]: 238.000 BEF
Type scanner: HP ScanJet IIc
Prijs sheet-feeder [1]: 15.000 BEF
Verdeler: Access Systems International
* Ondersteunde scanners: HP ScanJet Plus, HP ScanJet IIp, HP ScanJet IIc,
Panasonic FX-RS307, Panasonic FX-RS505, Panasonic FX-RS506
* Vereist aantal sloten in de PC: 2
* Drukvormen handleiding: zwartschrift, diskette, audiocassette
* Ondersteunde applicaties [4]: 39
---------------------------------------------------------------------------
3.Kurzweil PC/KPR 45
* Nederland:
Prijs OCR-systeem + scanner [1]: 9.900 NLG
Type scanner: Kurzweil 7315-45
Prijs sheet-feeder [1]: 1.995 NLG
Verdelers: Tieman, HBS
* Belgi‰:
Prijs OCR-systeem + scanner [1]: 163.180 BEF
Type scanner: Kurzweil 7315-45
Prijs sheet-feeder [1]: 20.920 BEF
Verdeler: Sensotec
* Ondersteunde scanners: Kurzweil 7315-45
* Vereist aantal sloten in de PC: 1
* Drukvormen handleiding: zwartschrift, diskette, audiocassette
* Ondersteunde applicaties [4]: 16
---------------------------------------------------------------------------
4.Kurzweil PC/KPR 35
* Nederland:
Prijs OCR-systeem + scanner [1]: 15.225 NLG
Type scanner: Kurzweil 7315-35
Prijs sheet-feeder: Niet gekend
Verdelers: Tieman, HBS
* Belgi‰:
Prijs OCR-systeem + scanner [1]: 282.500 BEF
Type scanner: Kurzweil 7315-35
Prijs sheet-feeder [1]: 29.290 BEF
Verdeler: Sensotec
* Ondersteunde scanners: Kurzweil 7315-35
* Vereist aantal sloten in de PC: 1
* Drukvormen handleiding: zwartschrift, diskette, audiocassette
* Ondersteunde applicaties [4]: 16
---------------------------------------------------------------------------
5.Oscar Hardware
* Nederland:
Prijs OCR-systeem [1]: 9.680 NLG
Prijs scanner + interfacekaart [1]: 2.995 NLG
Type scanner: HP ScanJet IIp
Prijs sheet-feeder [1]: 995 NLG
Verdelers: HBS, Lameris
* Belgi‰: geen verdeler gekend
* Ondersteunde scanners: HP ScanJet IIp, HP ScanJet IIc, HP-compatibelen
* Vereist aantal sloten in de PC: 2
* Drukvormen handleiding: zwartschrift, diskette, audiocassette
* Ondersteunde applicaties [4]: 32
===========================================================================
Voetnoeten bij tabel 1:
[1] Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
[2] De configuratie met kleurenscanner wordt niet behandeld in deze
vergelijkende test.
[3] De sheet-feeder voor de kleurenscanner is iets duurder: 22.000 BEF.
[4] In de tabel zijn enkel de applicaties opgenomen die in de handleiding
aangegeven zijn, met name diverse tekstverwerkers en spreadsheets waarnaar
conversie mogelijk is. In de praktijk zal ook andere software compatibel
kunnen blijken.

Stap 1: het scannen
De eerste stap is het scannen van het document door de scanner. Bij vier
van de vijf OCR-systemen werd een glasplaatscanner met een scanresolutie
van 300 dpi gebruikt. De Kurzweil PC/KPR 35 wijkt wat van de rest af omdat
hij gebruik maakt van een 400 dpi glasplaatscanner met een boekenrand. Er
werd voor de test geen gebruik gemaakt van een sheet-feeder.
Voor het scannen kunnen een aantal instellingen gemaakt worden om de
kwaliteit of de snelheid van de herkenning zo groot mogelijk te maken. Deze
instellingen kunnen bij alle systemen tegenwoordig met de hand ingesteld
worden. Met name voor blinde gebruikers is het echter van belang dat zoveel
mogelijk instellingen ook automatisch kunnen gebeuren. Dit geldt voor de
detektie van de ori‰ntatie (of de pagina ondersteboven of dwars ligt), van
eventuele kolommen (zoals bij een krant), van het contrast (met name bij
dunne letters of donkere achtergrond) en van het teksttype (dot-matrix,
getypt of gedrukt).
Het kunnen instellen van marges biedt de mogelijkheid om maar een deel van
een pagina te laten herkennen, bijvoorbeeld bij een bankafrekening. Dit
scheelt niet alleen in snelheid en in schijfruimte, maar ook in
nauwkeurigheid omdat irrelevante tekst en franje weggelaten wordt. Soms is
het gebruik van sjablonen of stickers een alternatief.
Een configuratiebestand kan van zeer groot nut zijn. In zo'n bestand kunnen
de instellingen van het scanprogramma opgeslagen worden. Het is dan niet
meer nodig om iedere keer al de instellingen opnieuw uit te voeren, dit kan
eenvoudigweg gebeuren door het configuratiebestand in te laden. Dit geldt
voornamelijk voor de niet automatische instellingen als teksttype en
marges, maar kan soms ook handig zijn voor automatische instellingen.
Belangrijk is in ieder geval dat het configuratiebestand automatisch kan
geladen worden bij het opstarten van de scansoftware en dat het ook
makkelijk kan worden geladen vanuit de scansoftware.

===========================================================================
Tabel 2: scannen
---------------------------------------------------------------------------
1.Arkenstone Reader Hot
* Autometische pagina-ori‰ntatie: ja
* Automatische kolomdetectie: ja
* Automatische contrastregeling: nee
* Automatisch teksttype: nee
* Instellen van marges: ja [1]
* Gebruik van configuratiebestand: ja
---------------------------------------------------------------------------
2.Arkenstone Reader 600
* Autometische pagina-ori‰ntatie: ja
* Automatische kolomdetectie: ja
* Automatische contrastregeling: nee
* Automatisch teksttype: nee
* Instellen van marges: ja [1]
* Gebruik van configuratiebestand: ja
---------------------------------------------------------------------------
3.Kurzweil PC/KPR 45
* Autometische pagina-ori‰ntatie: nee
* Automatische kolomdetectie: ja
* Automatische contrastregeling: nee
* Automatisch teksttype: nee
* Instellen van marges: nee [2]
* Gebruik van configuratiebestand: nee [2]
---------------------------------------------------------------------------
4.Kurzweil PC/KPR 35
* Autometische pagina-ori‰ntatie: nee
* Automatische kolomdetectie: ja
* Automatische contrastregeling: nee
* Automatisch teksttype: nee
* Instellen van marges: nee [2]
* Gebruik van configuratiebestand: nee [2]
---------------------------------------------------------------------------
5.Oscar Hardware
* Autometische pagina-ori‰ntatie: ja
* Automatische kolomdetectie: ja
* Automatische contrastregeling: nee
* Automatisch teksttype: nee
* Instellen van marges: ja
* Gebruik van configuratiebestand: ja
===========================================================================
Voetnoeten bij tabel 2:
[1] Met de Arkenstone worden een aantal gangbare marges meegeleverd.
[2] Wel mogelijk met de Discover en de K-5100 software.

Stap 2: het herkennen
Na het scannen volgt het echte werk: de tekstherkenning. Hiervan is weinig
te merken. Men kan slechts wachten totdat de eerste tekst verschijnt. Hoe
snel en hoe goed de tekst herkend wordt, komt later in dit artikel aan bod
onder de hoofding "prestaties".
In het geval van een eenvoudige tekst van normale grootte en een goed
contrast, herkennen alle systemen van tegenwoordig vrijwel alle tekst. De
systemen verschillen met name in het herkennen van lastige tekst en
speciale omstandigheden. Met welke factoren houden de systemen ondermeer
rekening?
Het kunnen instellen van de juiste taal maakt het herkennen van speciale
tekens in die taal beter, evenals het niet herkennen van verkeerde tekens.
Het aantal fouten kan ook verkleind worden indien bij problemen een
woordenboek van de ingestelde taal gebruikt wordt voor spellingcontrole.
Hetzelfde geldt indien een persoonlijke woordenlijst aangelegd kan worden
met probleemwoorden. Tot slot is het prettig indien niet herkende tekens
gemarkeerd kunnen worden zodat ze makkelijker op te sporen en handmatig te
verbeteren zijn.

===========================================================================
Tabel 3: herkennen
---------------------------------------------------------------------------
1.Arkenstone Reader Hot
* Aantal talen: 16
* Ook Nederlands en Frans: ja
* Gebruik van woordenlijst: ja
* Persoonlijke woordenlijst: ja
* Miskleun markering: ja
---------------------------------------------------------------------------
2.Arkenstone Reader 600
* Aantal talen: 16
* Ook Nederlands en Frans: ja
* Gebruik van woordenlijst: ja
* Persoonlijke woordenlijst: ja
* Miskleun markering: ja
---------------------------------------------------------------------------
3.Kurzweil PC/KPR 45
* Aantal talen: 8
* Ook Nederlands en Frans: ja
* Gebruik van woordenlijst: ja
* Persoonlijke woordenlijst: nee [2]
* Miskleun markering: ja
---------------------------------------------------------------------------
4.Kurzweil PC/KPR 35
* Aantal talen: 8
* Ook Nederlands en Frans: ja
* Gebruik van woordenlijst: ja
* Persoonlijke woordenlijst: nee [2]
* Miskleun markering: ja
---------------------------------------------------------------------------
5.Oscar Hardware
* Aantal talen: 1
* Ook Nederlands en Frans: ja/nee [1]
* Gebruik van woordenlijst: ja
* Persoonlijke woordenlijst: nee
* Miskleun markering: ja
===========================================================================
Voetnoeten bij tabel 3:
[1] Normaal gebruikt de Oscar software een Engels woordenboek tijdens de
herkenningsprocedure. Doordat het gebruik van dit woordenboek
uitschakelbaar is, kunnen ook Nederlandstalige en Franstalige teksten
herkend worden.
[2] Wel mogelijk met de Discover en de K-5100 software.

Stap 3: het Lezen
Alle systemen hebben de mogelijkheid om met behulp van een ingebouwd
uitleesprogramma de herkende tekst meteen te lezen zonder het scanprogramma
te moeten verlaten. Dit kan ook door na de herkenning een applicatie
(tekstverwerkingspakket of spreadsheetprogramma) op te starten, maar dat
kost meer tijd.
Aangezien elk van de geteste OCR-systemen een op tekst gebaseerde
gebruikersinterface heeft, kan in principe met om het even welke
brailleleesregel, spraaksynthesizer of vergrotingssysteem gewerkt worden om
de herkende teksten uit te lezen. Daarenboven is het zo dat de Oscar
speciale ingebouwde voorzieningen heeft voor de aansturing van andere TSI-
produkten, zoals de Navigator leesregel, de Vert spraaksynthesizers of de
Versabraille brailledrukker. De Arkenstone Readers Hot en 600 beschikken
over een ingebouwd tekst-naar-spraak programma. Dit maakt de combinatie met
een spraaksynthesizer erg interessant. Zeer interessant bij de Kurzweil en
Arkenstone systemen is dat de herkende tekst reeds op het scherm verschijnt
terwijl het herkenningsproces nog bezig is. Voordelen hiervan zijn een
verhoging van de werksnelheid en een betere controle over het scanproces.
Bij elk van de geteste systemen is het mogelijk om de herkende tekst te
laten converteren naar het gewenste tekstverwerkings-, spreadsheet- of een
ander formaat. Op die manier kan het document later in de vertrouwde
omgeving verder worden verwerkt. Handig is bovendien als het scanprogramma
niet moet worden verlaten om de gewenste applicatie te openen.

Extra's
In veel gevallen is het voldoende als het OCR-systeem bovengenoemde taken
goed uitvoert, met andere woorden als het gewone teksten betrouwbaar scant,
herkent en leest. Soms zijn er echter speciale situaties. Dan is het
prettig als het OCR-systeem daar een oplossing voor heeft onder de vorm van
extra voorzieningen.
Bij het scannen is dat bijvoorbeeld of een hele stapel pagina's in ‚‚n keer
gescand kan worden met behulp van een sheet-feeder, of tweezijdig bedrukte
pagina's (in de goede volgorde!) gescand kunnen worden en of scannen met
conversie naar een grafisch formaat mogelijk is.
Bij het herkennen is bijvoorbeeld belangrijk of ook bestaande grafische
bestanden (zoals faxbestanden) herkend kunnen worden.
Bij het lezen gaat het om de mogelijkheid om de tekst rechtstreeks naar een
(braille-) printer of spraaksynthesizer te sturen.
Bij het converteren kan het makkelijk zijn indien de tekst automatisch
geconverteerd kan worden naar een gewenste applicatie en indien de
applicatie ook tussendoor even opgestart kan worden om het resultaat te
bekijken.

===========================================================================
Tabel 4: extra's
---------------------------------------------------------------------------
1.Arkenstone Reader Hot
* Scannen van een stapel pagina's: ja
* Scannen van tweezijdig berdrukt: ja
* Scannen tot grafisch bestand: ja
* Herkennen van een fax-bestand: ja [2]
* Lezen via spraak/braille: ja [3]
* Automatisch converteren: ja
* Starten van een applicatie: ja [6]
---------------------------------------------------------------------------
2.Arkenstone Reader 600
* Scannen van een stapel pagina's: ja
* Scannen van tweezijdig berdrukt: ja
* Scannen tot grafisch bestand: ja
* Herkennen van een fax-bestand: ja [2]
* Lezen via spraak/braille: ja [3]
* Automatisch converteren: ja
* Starten van een applicatie: ja [6]
---------------------------------------------------------------------------
3.Kurzweil PC/KPR 45
* Scannen van een stapel pagina's: ja
* Scannen van tweezijdig berdrukt: ja
* Scannen tot grafisch bestand: nee [1]
* Herkennen van een fax-bestand: nee [1] [2]
* Lezen via spraak/braille: ja [4]
* Automatisch converteren: ja
* Starten van een applicatie: nee [1]
---------------------------------------------------------------------------
4.Kurzweil PC/KPR 35
* Scannen van een stapel pagina's: ja
* Scannen van tweezijdig berdrukt: ja
* Scannen tot grafisch bestand: nee [1]
* Herkennen van een fax-bestand: nee [1] [2]
* Lezen via spraak/braille: ja [4]
* Automatisch converteren: ja
* Starten van een applicatie: nee [1]
---------------------------------------------------------------------------
5.Oscar Hardware
* Scannen van een stapel pagina's: ja
* Scannen van tweezijdig berdrukt: nee
* Scannen tot grafisch bestand: je
* Herkennen van een fax-bestand: ja [2]
* Lezen via spraak/braille: ja [5]
* Automatisch converteren: ja
* Starten van een applicatie: ja
===========================================================================
Voetnoten bij tabel 4:
[1] Wel mogelijk met de Discover en de K-5100 software.
[2] Het herkennen van een faxbestand is volgens de handleiding van sommige
OCR-systemen mogelijk, maar omwille van de lage resolutie van een
faxtoestel (100 tot 200 dpi) is de kwaliteit van de herkenning van kleine
letters of van letters die dicht op elkaar staan meestal niet schitterend.
[3] De interfacesoftware van de Arkenstone bevat tekst-naar-spraak
software, zodat een spraaksynthesizer rechtstreeks kan aangestuurd worden.
[4] In principe kunnen OCR-systemen met alle spraaksynthesizers samenwerken
als men beschikt over een dergelijk toestel en de noodzakelijke tekst-naar-
spraak software.
[5] In principe kan de Oscar gebruikt worden in combinatie met alle
braille- of spraakaanpassingen, maar er is extra ondersteuning voorzien
voor de apparatuur van de fabrikant TSI.
[6] Het starten van een applicatie is mogelijk omdat men vanuit EasyScan
een DOS-commando kan laten uitvoeren.

Prestaties
Elk OCR-systeem is aan de negen testdocumenten onderworpen. De vier eigen
testdocumenten werden afgedrukt op een HP LaserJet III (300 dpi). De
herkende documenten werden als bestand bewaard en geconverteerd naar
WordPerfect 5.1 om zoveel mogelijk opmaak- en attribuutcodes te kunnen
bewaren. E‚n van de 9 documenten was een tabel met cijfers. Deze werd
geconverteerd naar Lotus 1-2-3 formaat (.WK1) en vervolgens ge‹mporteerd in
WordPerfect. Alle bestanden werden vervolgens afgedrukt op de HP LaserJet
III voor een gedetailleerde vergelijking met de originelen. Voor de
beoordeling van de prestaties is zowel gekeken naar de benodigde tijd als
naar de nauwkeurigheid van het eindresultaat.

Tijd
De totaal benodigde tijd (voordat gelezen kan worden) is een optelsom van
de tijd die nodig is voor het scannen, voor de tekstherkenning en voor de
conversie naar WP- of Lotus 1-2-3 formaat. Voor de overzichtelijkheid zijn
niet van alle negen testdocumenten de tijden weergegeven, maar alleen de
gemiddelde totale tijd over alle negen testdocumenten en de totale tijd van
een eenvoudige, een middelmatige en een moeilijke tekst.

===========================================================================
Tabel 5: tijd [1]
---------------------------------------------------------------------------
1.Arkenstone Reader Hot
* Gemiddelde tijd: 3'55" [2]
* Eenvoudig document: 2'04" [2]
* Document met gemiddelde moeilijkheid: 8'52" [2]
* Moeilijk document: 4'40" [2]
---------------------------------------------------------------------------
2.Arkenstone Reader 600
* Gemiddelde tijd: 0'52"
* Eenvoudig document: 0'34"
* Document met gemiddelde moeilijkheid: 0'55"
* Moeilijk document: 1'06"
---------------------------------------------------------------------------
3.Kurzweil PC/KPR 45
* Gemiddelde tijd: 3'43"
* Eenvoudig document: 1'49"
* Document met gemiddelde moeilijkheid: 2'52"
* Moeilijk document: 3'32"
---------------------------------------------------------------------------
4.Kurzweil PC/KPR 35
* Gemiddelde tijd: 3'16"
* Eenvoudig document: 1'49"
* Document met gemiddelde moeilijkheid: 2'18"
* Moeilijk document: 8'45"
---------------------------------------------------------------------------
5.Oscar Hardware
* Gemiddelde tijd: 3'08"
* Eenvoudig document: 1'23"
* Document met gemiddelde moeilijkheid: 3'19"
* Moeilijk document: 4'23"
===========================================================================
Voetnoten bij tabel 5:
[1] De tijden worden in de tabel weergegeven in minuten en seconden.
[2] Bij de Arkenstone Hot stelden we een vertraging vast tijdens de
scanprocedure. Nadat de scan-opdracht gegeven werd, duurde het meer dan een
minuut vooraleer de scan werkelijk begon. Omdat dit vermoedelijk aan onze
opstelling lag, hebben we deze vertraging niet meegerekend in de opgegeven
tijden.

Opvallend bij de Kurzweil PC/KPR 35 was dat het scannen in korte stapjes
ging, wat langer duurt dan het scannen in ‚‚n slag, en waardoor ook de
scantijd voor elk document verschillend is. De scantijden per systeem
waren:
- Arkenstone Reader 600: 12 sec.
- Arkenstone Reader Hot: 16 sec.
- Oscar Hardware: 16 sec.
- Kurzweil PC/KPR 45: 38 sec.
- Kurzweil PC/KPR 35: van 19 sec. tot 1 min. 42 sec.
Bij de tijden in de tabel is de tijd die nodig is voor het bepalen van de
pagina-ori‰ntatie inbegrepen. Als de ori‰ntatie vooraf bekend is, kunnen
dus kortere tijden bereikt worden. De twee Kurzweil systemen waren hier dus
in het voordeel ten opzichte van de anderen omdat automatische ori‰ntatie
niet mogelijk is.

Nauwkeurigheid
Bij de nauwkeurigheid werd allereerst gekeken naar de meest voorkomende
situatie: alle instellingen zoveel mogelijk automatisch, een tekst met een
veel voorkomend lettertype van normale grootte en met een goed contrast.
Bij alle systemen was het percentage fouten in dit geval kleiner dan 1%.
Voor het beoordelen van de nauwkeurigheid van de herkenning in
uiteenlopende situaties zijn de resultaten van alle negen testdocumenten in
detail vergeleken met de originelen. Omdat in elk testdocument meerdere
aspecten voorkwamen, worden in onderstaande tabel de prestaties niet per
document, maar per aspect beoordeeld.
Een belangrijke factor voor de herkenning is het contrast van het
origineel. Apart is gekeken naar de resultaten van een tekst met laag
contrast en een dun lettertype.
De lettergrootte in de testdocumenten varieerde van 4 punts tot 50 punts.
Als lettertypes kwamen ondermeer Courier (lettertype met vaste spati‰ring),
Univers (proportioneel, schreefloos lettertype) en Times (proportioneel
lettertype met schreef) voor.
Tekstattributen zoals onderstreept, vet en cursief geven vaak belangrijke
woorden of zinnen aan. Natuurlijk moet tekst met zo'n attribuut goed
herkend worden, maar tevens is beoordeeld of het attribuut bewaard bleef.
Ook speciale tekens, zoals tekens voor wiskunde of voor programmeren,
dienen herkend te worden. Accenttekens, zoals   Š ‹ – en ‡ komen vaker voor
dan men denkt, niet alleen in de andere Europese talen, maar ook in het
Nederlands. In ieder geval moet de letter zelf goed herkend worden, maar
ook het accent dient juist te zijn. Ook voor valuta worden aparte tekens
gebruikt, zoals Ÿ, $ en œ. Opmerkelijk was dat al de geteste OCR-systemen
veel tekens die buiten de gewone ASCII-tabel liggen niet herkenden, zoals
alle tekens tot nummer 32 (zoals _) en alle Griekse en buitenlandse tekens
(zoals ã en †) met nummers tussen 128 en 256.
Wat doet het OCR-systeem met afbeeldingen? Het is niet goed als grafische
onderdelen, zoals lijntjes en tekeningen, als tekst herkend worden. Wel is
het een voordeel indien tekst, die gedrukt is op een gekleurde achtergrond
of bovenop een afbeelding, goed herkend wordt.
Tot slot is beoordeeld hoe goed de tekst in een opengeslagen boek herkend
wordt, met name vlakbij de rug. De resultaten van de scan uit een boek
waren bij sommige normale scanners even goed als bij de "book-edge" scanner
van Kurzweil. Wellicht was het boek uit de test te dun om dit aspect ten
gronde te beoordelen. We kunnen ons best voorstellen dat de boekenrand wel
degelijk noodzakelijk is bij het scannen uit dikkere boeken.

===========================================================================
Tabel 6: nauwkeurigheid
---------------------------------------------------------------------------
1.Arkenstone Reader Hot
* Fouten bij weinig contrast: matig
* Lettergrootte in punten [1]: 6 tot 40 [2]
* Lettertypes: goed
* Herkenning van tekst met attributen [4]: slecht
* Bewaren van attributen: slecht
* Speciale tekens (o.a. wiskunde): matig
* Accenttekens: juiste letter: goed
* Accenttekens: juist accent: goed
* Valuta tekens: matig
* Weglaten van grafische delen: goed
* Tekst op gekleurde achtergrond: goed
* Afbeelding op achtergrond: goed
* Opengeslagen boek: matig
---------------------------------------------------------------------------
2.Arkenstone Reader 600
* Fouten bij weinig contrast: matig
* Lettergrootte in punten [1]: 6 tot 40
* Lettertypes: goed
* Herkenning van tekst met attributen [4]: goed
* Bewaren van attributen: matig
* Speciale tekens (o.a. wiskunde): matig
* Accenttekens: juiste letter: matig
* Accenttekens: juist accent: goed
* Valuta tekens: matig
* Weglaten van grafische delen: goed
* Tekst op gekleurde achtergrond: goed
* Afbeelding op achtergrond: goed
* Opengeslagen boek: goed
---------------------------------------------------------------------------
3.Kurzweil PC/KPR 45
* Fouten bij weinig contrast: goed
* Lettergrootte in punten [1]: 7 tot 30
* Lettertypes: slecht
* Herkenning van tekst met attributen [4]: slecht
* Bewaren van attributen: slecht
* Speciale tekens (o.a. wiskunde): matig
* Accenttekens: juiste letter: matig
* Accenttekens: juist accent: matig
* Valuta tekens: matig
* Weglaten van grafische delen: matig
* Tekst op gekleurde achtergrond: goed
* Afbeelding op achtergrond: goed
* Opengeslagen boek: goed
---------------------------------------------------------------------------
4.Kurzweil PC/KPR 35
* Fouten bij weinig contrast: slecht
* Lettergrootte in punten [1]: 6 tot 25 [3]
* Lettertypes: slecht
* Herkenning van tekst met attributen [4]: matig
* Bewaren van attributen: matig
* Speciale tekens (o.a. wiskunde): slecht
* Accenttekens: juiste letter: matig
* Accenttekens: juist accent: matig
* Valuta tekens: matig
* Weglaten van grafische delen: goed
* Tekst op gekleurde achtergrond: goed
* Afbeelding op achtergrond: goed
* Opengeslagen boek: goed
---------------------------------------------------------------------------
5.Oscar Hardware
* Fouten bij weinig contrast: goed
* Lettergrootte in punten [1]: 6 tot 40
* Lettertypes: goed
* Herkenning van tekst met attributen [4]: goed
* Bewaren van attributen: goed
* Speciale tekens (o.a. wiskunde): matig
* Accenttekens: juiste letter: slecht
* Accenttekens: juist accent: slecht
* Valuta tekens: matig
* Weglaten van grafische delen: goed
* Tekst op gekleurde achtergrond: goed
* Afbeelding op achtergrond: goed
* Opengeslagen boek: matig
===========================================================================
Voetnoten bij tabel 6:
[1] Bij het beoordelen van de lettergrootte die herkend kan worden viel het
vooral op dat cijfers over het algemeen in kleinere corpsen kunnen herkend
worden dan letters.
[2] Bij de Arkenstone Reader Hot deden we een zeer merkwaardige
vaststelling. Gezien we de beschikking hadden over een scanner die een
resolutie van 400 dpi aankon, deden we de scan zowel in 300 als in 400 dpi.
Het resultaat was dat de zeer kleine letters beter herkend werden bij de
300 dpi scan dan bij de 400 dpi scan.
[3] Bij de Kurzweil deden we een gelijkaardige vaststelling: het model 35
met de 400 dpi scanner haalt geen beter bereik in lettergrootte dan het
model 45 met de 300 dpi scanner.
[4] Tekst met de laserprinter die op een grijze achtergrond werd gedrukt,
werd door geen enkel systeem herkend!

Kolommen en tabellen
E‚n van de testdocumenten bestond uit veel kolommen met een kleine
tussenruimte. In geval van kolommen als in een krant, moet de tekst in de
goede volgorde achter elkaar gezet kunnen worden. Dit proces wordt ook wel
eens "ontkolommen" genoemd.
Bij een tabel daarentegen moet het mogelijk zijn om de kolommen netjes
naast elkaar te kunnen bewaren. Ook belangrijk in dit geval is dat
numerieke gegevens en scheidingstekens (punt of komma) goed herkend worden.

===========================================================================
Tabel 7: kolommen en tabellen
---------------------------------------------------------------------------
1.Arkenstone Reader Hot
* Kolommen onder elkaar zetten: slecht
* Kolommen bewaren (tabel) [1]: matig
* Getallen: punten en komma's: goed
* Juistheid van getallen: goed
---------------------------------------------------------------------------
2.Arkenstone Reader 600
* Kolommen onder elkaar zetten: slecht
* Kolommen bewaren (tabel) [1]: matig
* Getallen: punten en komma's: slecht
* Juistheid van getallen: goed
---------------------------------------------------------------------------
3.Kurzweil PC/KPR 45
* Kolommen onder elkaar zetten: slecht
* Kolommen bewaren (tabel) [1]: matig
* Getallen: punten en komma's: goed
* Juistheid van getallen: goed
---------------------------------------------------------------------------
4.Kurzweil PC/KPR 35
* Kolommen onder elkaar zetten: slecht
* Kolommen bewaren (tabel) [1]: matig
* Getallen: punten en komma's: goed
* Juistheid van getallen: goed
---------------------------------------------------------------------------
5.Oscar Hardware
* Kolommen onder elkaar zetten: slecht
* Kolommen bewaren (tabel) [1]: matig
* Getallen: punten en komma's: slecht
* Juistheid van getallen: goed
===========================================================================
Voetnoot bij tabel 7:
[1] Bij al de geteste OCR-systemen leidde een spatie als scheidingsteken
voor de duizendtallen (hetgeen in het Nederlands vaak voorkomt) tot het
foutief cre‰ren van een extra kolom.

Gebruikersgemak
Arkenstone Reader Hot & 600
Zoals reeds gezegd, worden bij de Arkenstone toestellen twee
gebruikersinterfaces geleverd: "EasyScan" voor minder ervaren
computergebruikers en "ArcScan" voor de gevorderden. Hoewel het
menubediende programma ArcScan meer mogelijkheden biedt, hebben we ons
enkel toegespitst op EasyScan, een programma dat makkelijker te bedienen
valt in combinatie met een computeraanpassing (brailleleesregel,
spraaksynthesizer of schermvergroting). Het programma EasyScan genereert
een regelinterface. Dit soort interface steunt op het principe dat slechts
‚‚n regel op het scherm belangrijk is, namelijk de lijn waar de prompt
staat. Een dergelijke interface kan het best vergeleken worden met de MS-
DOS interface, op ‚‚n bepaalde lijn staat de systeemprompt en de cursor en
op die lijn kan je als gebruiker een commando intoetsen. Een dergelijke
interface is uiteraard zeer geschikt voor het gebruik van een hulpmiddel.
Om vlot te kunnen werken wordt er wel van de gebruiker verwacht dat hij de
commando's van de gebruikersinterface uit het hoofd kent. Voor zienden
wordt een handige overzichtskaart met de commando's meegeleverd. Niet- of
slechtzienden kunnen deze informatie via de help-functie opvragen. Zeer
bevorderlijk voor de gebruikersvriendelijkheid is dat men zich niet hoeft
te bekommeren over de ori‰ntatierichting en dat men zich ook niet hoeft af
te vragen of het document al dan niet ondersteboven ligt. Het OCR-systeem
is in staat om dit zelf te detecteren. Positief vonden we verder dat de
gebruiker goed op de hoogte gehouden wordt van het scan-, herkennings- en
conversieproces door middel van geluidssignalen en boodschappen op het
scherm. Een permanente helpfunctie is in de software aanwezig. Ten slotte
draagt de ingebouwde tekst-naar-spraak software erg bij tot het
gebruikersgemak bij de bediening van een Arkenstone in combinatie met een
spraaksynthesizer.
Kurzweil PC/KPR 35 & 45
Zoals reeds gezegd, worden bij de Kurzweil systemen twee
gebruikersinterfaces geleverd: "PC/KPR" voor minder ervaren
computergebruikers en de programma's "Discover" (bij de PC/KPR 45) en "K-
5100" (bij de PC/KPR 35) voor de gevorderden. Hoewel de menubediende
programma's Discover en K-5100 meer mogelijkheden bieden en speciaal
aangepast zijn voor gebruik door visueel gehandicapten, hebben we enkel
PC/KPR onder de loep genomen. Dit programma is wat makkelijker te bedienen
in combinatie met een hulpmiddel (brailleleesregel, spraaksynthesizer of
schermvergroting). Het PC/KPR programma voert in feite een dialoog met de
gebruiker. Door middel van een opeenvolging van boodschappen, vragen en
antwoorden dialogeert de gebruiker met het OCR-systeem en leidt hij het
hele OCR-proces. Dit ervaarden we als een uiterst gebruikersvriendelijk
systeem. Nadeel van een dergelijk systeem is echter dat het programma
betrekkelijk weinig instelmogelijkheden kan bieden. Anders zouden de vraag-
en-antwoord-dialogen te lang duren. Indien dit programma op het vlak van
instelmogelijkheden niet voldoet, kan de gebruiker nog altijd terugvallen
op een menugestuurd programma (Discover of K-5100). Wat we als zeer storend
ervaarden bij beide Kurzweil toestellen is dat je als gebruiker moet weten
of het te scannen document portrait of landscape geori‰nteerd is. Bovendien
mag het document ook niet ondersteboven op de glasplaat gelegd worden. Deze
twee aspecten maken het toestel dan ook wat minder gebruikersvriendelijk
voor visueel gehandicapte gebruikers. Wel is het zo dat je een melding
krijgt wanneer er een blanco blad op de scanner gelegd wordt. Vervelend
vinden we dat de status van de instellingen niet opvraagbaar is, en dat er
tijdens het scanproces een volledige stilte heerst, waardoor je als
gebruiker niet weet in welk stadium het zich bevindt. Je moet dus wachten
tot de eerste tekst op het scherm verschijnt alvorens je de eerste feedback
van het systeem krijgt. Op het einde van het blad krijg je een pieptoon en
een melding dat het volgende blad mag gescand worden.
Oscar Hardware
In tegenstelling tot de andere toestellen in deze test wordt bij de Oscar
‚‚n enkel interfaceprogramma met dezelfde naam meegeleverd. Dit programma
zorgt voor een menugestuurde gebruikersinterface. De menu's verschijnen
ongeveer in het midden van het scherm. Een dergelijke interface is voor een
niet-ziende iets moeilijker om te gebruiken in combinatie met braille of
spraak, maar mits wat oefening en mits het gebruik van een
vensterinstelling op de leesregel of de synthesizer lukt het wel. Voordeel
van deze software is wel dat hij heel wat instellingsmogelijkheden biedt.
Voor zienden wordt een handige overzichtskaart met de mogelijkheden van de
software meegeleverd. Zeer bevorderlijk voor de gebruikersvriendelijkheid
is dat men zich niet hoeft te bekommeren over de ori‰ntatierichting en dat
men zich ook niet hoeft af te vragen of het document al dan niet
ondersteboven ligt. Het OCR-systeem is in staat om dit zelf te detecteren.
Positief vonden we verder dat de gebruiker goed op de hoogte gehouden wordt
van het scan-, herkennings- en conversieproces door middel van boodschappen
op het scherm. Een permanente helpfunctie is in deze software aanwezig.

Conclusies
OCR-systemen zijn geavanceerde systemen met vele aspecten. Dat maakt een
vergelijking niet makkelijk. Elk van de vijf systemen heeft zo zijn sterke
punten:

Arkenstone Reader Hot:
* Eenvoudige bediening
* Interessante prijs
* Ge‹ntegreerd gebruik van spraak

Arkenstone Reader 600:
* Eenvoudige bediening
* Snelheid
* Ge‹ntegreerd gebruik van spraak

Kurzweil PC/KPR 35:
* Eenvoudige bediening
* Slechts ‚‚n vrij slot in de PC vereist
* Scanner met boekenrand

Kurzweil PC/KPR 45:
* Eenvoudige bediening
* Slechts ‚‚n vrij slot in de PC vereist
* Interessante prijs

Oscar Hardware:
* Instelmogelijkheden van de software
* Nauwkeurigheid
* Combinatiemogelijkheid met andere TSI-produkten

De keuze van een OCR-systeem wordt ook bepaald door de documenten die
herkend moeten worden. Daarnaast hebben ook de softwarematige OCR-systemen
(zie test in het vorig nummer van Infovisie Magazine) hun voordelen.
Wat betreft de (instellings-) mogelijkheden ontlopen de Arkenstones en de
Oscar elkaar weinig. De Kurzweil modellen lopen op dit vlak wat achterop.
Bij de prestaties treden wel flinke verschillen op. De Arkenstone 600
steekt qua snelheid met kop en schouder boven de rest uit. De overige vier
liggen min of meer op gelijke hoogte.
De nauwkeurigheid bij het herkennen van tekst onder optimale omstandigheden
is voor alle systemen goed. Bij de speciale situaties scoort de Arkenstone
600 beduidend beter dan de rest. De Arkenstone Hot en de Oscar komen hier
op een goede tweede plaats. De Kurzweil 45 doet het ook nog behoorlijk,
maar de Kurzweil 35 konden we een paar keer betrappen op zware fouten. E‚n
document gaf zelfs aanleiding tot een oneindige herkenningssessie.
Opvallend is wel dat bij de herkenning van de tabel de twee Kurzweil
systemen veruit de beste resultaten gaven.
Als we naar het gebruiksgemak van de interface kijken, zijn de Kurzweil
toestellen in het voordeel gevolgd door de Arkenstone modellen; de Oscar is
de minst makkelijke in het gebruik. Kijken we daarentegen naar de
mogelijkheden, dan stellen we vast dat de Oscar het sterkst uit de hoek
komt, terwijl je bij Kurzweil en Arkenstone naar andere programma's moet
grijpen (respectievelijk Discover, K-5100 en ArcScan) om meer
functionaliteit te krijgen.
Tot slot willen we melden dat de Kurzweil PC/KPR 35 en 45 bijna aan het
eind van hun carriŠre zijn en binnenkort zullen vervangen worden door
opvolgers die waarschijnlijk een heel stuk dichter bij de concurrentie
zullen staan. Beide systemen zullen gebruik maken van een snelle 0SCSI-
interface. De nieuwe AdvantEdge software die bij deze systemen zal geleverd
worden, vertoont overeenkomsten met de mogelijkheden van de Discover en K-
5100 software. Voor gebruikers die reeds over een Kurzweil beschikken zal
er een upgrade verkrijgbaar zijn.