-p29-


Aangepaste computers
Alva Integrator
NL
ISO 9999 21.12.XX
12/93

De Alva Integrator is een combinatie van een 40-cellige brailleleesregel
(ABT-40) met een draagbare computer (type notebook).
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* De Integrator kan werken met MS-DOS, OS/2 en MS-Windows.
* Boven iedere pi‰zo-elektrische braillecel zit een toets voor cursor-
routing.
* Drie statuscellen.
* De leesregel wordt via de parallelle poort met de computer verbonden. Een
printer kan aangesloten worden op de leesregel.
* Wanneer een bureau-PC aangesloten wordt kan het toetsenbord op een
rubberen steun boven de leesregel opgesteld worden.
* Op het scherm van de PC wordt aangeduid welke regel in braille wordt
weergegeven. Op die manier kan een ziende collega meevolgen.
* De leesregel is met twee spraakmogelijkheden uitgerust:
- Via een ingebouwde microfoon kunnen boodschappen ingesproken worden. Deze
worden opgeslagen op de harde schijf van de PC en kunnen weergegeven worden
d.m.v. de ingebouwde luidspreker van de leesregel.
- Via een seri‰le poort van de PC kan een spraaksynthesizer aangesloten
worden. De software die de leesregel aanstuurt is in staat om
spraaksynthesizer en leesregel afzonderlijk of tegelijkertijd te besturen.
* De Integrator past zich automatisch aan indien men meer dan de standaard
25 regels en 80 kolommen op het PC-scherm heeft.

* Producent:
Alva B.V.
Apeldoornseweg 61
NL-6814 BJ Arnhem
Tel.: +(31) 85 45 97 88
Fax: +(31) 85 45 89 04

* Verdelers:
Belgi‰: geen verdeler bekend
Nederland: Alva

* Prijs: Nederland: 18.500 NLG (oktober 93, excl. B.T.W.)
* Voeding: via oplaadbare batterijen of via netadapter
* Afmetingen: 300 x 280 x 30 mm
* Gewicht: 2,3 kg