-p30-


Aangepaste computers
Arkenstone RTR-50/RTR-100
USA
ISO 9999 21.12.XX
12/93

MS-DOS computer met ingebouwde spraakvoorzieningen. RTR staat voor Ready To
Read.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Er zijn twee modellen beschikbaar:
- RTR-50: 80386 SX/20 MHz processor, 40 Mbyte harde schijf.
- RTR-100: 80386 DX/33 MHz processor, 80 Mbyte harde schijf.
* De vormgeving van de behuizing is zodanig opgevat dat de
bedieningselementen en aansluitingspunten taktiel herkenbaar zijn.
* Een spraaksynthesizer is niet standaard ingebouwd, maar de
audiovoorzieningen maken de integratie van een interne synthesizer voor de
hand liggend. De Dectalk-synthesizer en de tekst-naar-spraak programma's
Jaws en Vocal-Eyes worden ondersteund.
* Aan de voorzijde van de systeemkast zitten de diskette-drive, een aantal
taktiele LED's, een luidspreker, een koptelefoonaansluiting,
schuifregelaars voor volume, hoge en lage tonen en drie schuifregelaars die
mixing van drie geluidskanalen mogelijk maken.
* Beide RTR's beschikken over ‚‚n parallelle en twee seri‰le poorten en
over aansluitingen voor een klavier en een VGA-scherm. De RTR-50 heeft ‚‚n
8-bit slot en vier 16-bit sloten vrij. De RTR-100 heeft vijf 16-bit sloten
vrij.
* MS-DOS 5.0 is standaard ge‹nstalleerd op de harde schijf.
* Een interne 2.400 baud modem is optioneel verkrijgbaar.

* Producent:
Arkenstone Inc.
1390 Borrgas Avenue
USA-Sunnyvale, California 94089
Tel.: +(1) 408 752 2200
Fax: +(1) 408 745 6739

* Verdelers:
Belgi‰: Access Systems International
Nederland: geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi‰: op aanvraag
* Voeding: 115-230V/50-60Hz
* Afmetingen: 424 x 272 x 191 mm
* Gewicht: 8,2 kg