-p32-


Brailleleesregels
Eurobraille-40/80
F
ISO 9999 21.09.12
12/93

Brailleleesregel die in combinatie met een IBM-compatibele PC of autonoom
kan worden gebruikt.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Dit systeem bestaat uit een brailleleesregel, een brailletoetsenbord (ook
afzonderlijk verkrijgbaar onder de naam KeyBraille) en het
aanstuurprogramma ReadBraille.
* De leesregel bestaat in 2 uitvoeringen: met 40 of met 80 achtpunts
cellen.
* Voor ziende collega's is een LCD-scherm van 40 of 80 tekens ingebouwd.
* Het toestel heeft een werkgeheugen van 128 Kbytes (uitbreidbaar tot 512
Kbytes). Hierdoor kan de EuroBraille autonoom (zonder PC) werken.
* Software voor tekstverwerking, rekenblad en calculator zijn ingebouwd.
* Via de seri‰le (RS-232) poort kan het toestel fungeren als leesregel voor
een PC. De leesregel wordt dan door de ReadBraille software aangestuurd. Er
is ook een interface voorzien voor rechtstreekse aansluiting van een
braille- of zwartdrukprinter. Indien gewenst kan ook een gewoon klavier
aangesloten worden in plaats van het brailletoetsenbord.
* Een permanente hulpfunktie is in de software voorzien. Bovendien wordt de
gebruiker op de hoogte gehouden van de status en van foutsituaties door
middel van geluidssignalen.
* De handleiding wordt in braille en in zwartdruk meegeleverd.
* Opties zijn o.a. een 512 K geheugenuitbreiding en een Minitel-interface.

* Producent:
Euromiw S.A.
34, rue du G‚n‚ral Brunet
F-75019 Paris
Tel.: +(33) 1 42 00 99 75
Fax: +(33) 1 42 01 98 40

* Verdelers:
Belgi‰: geen verdeler bekend
Nederland: geen verdeler bekend
Frankrijk: Eurobraille-Expo

* Prijs:
Frankrijk: EuroBraille-40: 49.000 FRF
EuroBraille-80: 69.000 FRF (februari '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen:
EuroBraille-40: 420 x 300 x 40 mm
EuroBraille-80: 620 x 300 x 40 mm

* Gewicht:
EuroBraille-40: 3 kg
EuroBraille-80: 5 kg