-p35-


Multimeters
Voltcraft
D
ISO 9999 21.XX.XX
12/93

Sprekende multimeter op basis van de Metex 3650.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* De spraakweergave bestaat uit gedigitaliseerde menselijke stem. Bijgevolg
is het systeem in principe programmeerbaar in elke taal of dialekt.
* De Voltcraft kan spanning (AC/DC), stroom (AC/DC), weerstand, capaciteit
en frequentie meten.
* De meetbereiken voor gelijk- en wisselspanning zijn de volgende: 200 mV,
20 V, 200 V en 400 V. De tolerantie bedraagt 1 tot 1,5%.
* Weerstand kan gemeten worden in een bereik van 200 Ohm tot 2 MOhm.
* Met behulp van een bijkomend hulpstuk kunnen ook batterijen getest
worden. Door aansluiting van een adapter met analoge uitgang kunnen tot
acht bijkomende waarden gemeten worden, o.a. graden Celsius, pH-waarde en
luchtdruk.
* De gemeten waarde wordt uitgesproken door een druk op de spraaktoets.
* De laatst bewaarde meetwaarde kan herhaaldelijk opnieuw worden
uitgesproken.
* De Voltcraft beschikt over een standaard seri‰le poort die met een PC kan
verbonden worden. Hierdoor is het bv. mogelijk om de gemeten waarden in
grootschrift op het PC-scherm te tonen.

* Producent:
Conrad Electronic
Klaus-Conrad-Strasse 1
D-83362 Hirschau
Tel.: +(49) 962 23 222
Fax: +(49) 962 23 0222

* Verdelers:
Belgi‰: geen verdeler bekend
Nederland: Stichting HBS

* Prijs: Nederland:  295 NLG (oktober 93, incl. B.T.W.)
* Voeding: via ingebouwde batterijen
* Afmetingen: gegevens ontbreken
* Gewicht: gegevens ontbreken