-p36-


Notitietoestellen
Lapbraille
D
ISO 9999 21.12.XX
12/93

De LapBraille is een notitietoestel met ingebouwde brailleleesregel.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het toestel bestaat in twee versies naar gelang de grootte van de
leesregel: 27 of 44 achtpunts pi‰zo braillecellen.
* Het toestel wordt standaard zonder toetsenbord geleverd. Men kan kiezen
uit twee toetsenborden: een brailleklavier of een alfanumeriek klavier. Dit
toetsenbord wordt op het notitietoestel vastgeklikt.
* Het toestel kan op drie verschillende manieren gebruikt worden:
- Als autonoom notitietoestel.
- Als 27-cellige  brailleleesregel voor een (draagbare) IBM-compatibele PC.
- Als tweede dimensie bij een Frank Audiodata braille-werkpost. De
LapBraille geeft in dit geval informatie over de schermopbouw.
* Boven iedere braillecel bevindt zich een cursor-routingtoets. Deze
funktie is actief wanneer het toestel gebruikt wordt als leesregel voor een
PC.
* De gebruiker kan kiezen of hij in zes- of achtpunts braille wil werken.
* Het werkgeheugen bedraagt 830 Kbytes.
* Via een ingebouwde interface kunnen bestanden worden uitgewisseld met een
PC.
* De LapBraille wordt standaard met een draagtas geleverd.

* Producent:
Frank-Audiodata
Kriegstraáe 13-15
D-6839 Oberhausen-Rheinhausen
Tel.: +(49) 7254 5050
Fax: +(49) 7254 5579

* Verdelers:
Belgi‰: geen verdeler bekend
Nederland: geen verdeler bekend
Duitsland: Frank-Audiodata

* Prijs:
Duitsland: LapBraille (27 cellen): 10.900 DEM
LapBraille (44 cellen): 13.900 DEM
Alfanumerisch of brailleklavier: 450 DEM
(juni '93, incl. B.T.W.)

* Voeding:
via netstroom of via oplaadbare NiCad batterij (autonomie: ñ6 uur)

* Afmetingen: 300 x 237 x 47 mm
* Gewicht: 2 kg