-p37-


Notitietoestellen
Notebraille-20/40
F
ISO 9999 21.12.XX
12/93

De NoteBraille is een notitietoestel met ingebouwde brailleleeslijn.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het toestel beschikt over een brailletoetsenbord en een toetsenblok met
25 funktietoetsen, een brailleleesregel met 20 of 40 (naar gelang het
model) achtpunts cellen, een LCD-scherm waarop een ziende collega kan
volgen en een gebruikersgeheugen van 128 Kb (uitbreidbaar tot 512 Kb).
* Software voor tekstverwerking, rekenblad, agenda en rekenmachine zijn
ingebouwd. Het toestel is voorzien van een klok met alarmfunktie.
* Via de seri‰le (RS-232) poort kunnen bestanden met een PC uitgewisseld
worden of kan het toestel fungeren als leesregel voor een PC, de leesregel
wordt dan door meegeleverde software aangestuurd. Er is ook een interface
voorzien voor rechtstreekse aansluiting van een braille- of
zwartdrukprinter. Een Minitel interface is standaard ingebouwd.
* Een permanente hulpfunktie is in de software voorzien. Bovendien wordt de
gebruiker op de hoogte gehouden van de status en van foutsituaties door
middel van geluidssignalen.
* De handleiding wordt in braille en in zwartdruk meegeleverd. Een
draagtas, twee batterijen, een batterijlader, een kabel voor aansluiting op
PC en op Minitel en het programma ReadBraille worden standaard meegeleverd.

* Producent:
Euromiw S.A.
34, rue du G‚n‚ral Brunet
F-75019 Paris
Tel.: +(33) 1 42 00 99 75
Fax: +(33) 1 42 01 98 40

* Verdelers:
Belgi‰: geen verdeler bekend
Nederland: geen verdeler bekend
Frankrijk: Eurobraille-Expo

* Prijs:
Frankrijk: NoteBraille-20: 42.000 FRF
NoteBraille-20: 53.000 FRF (februari '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: herlaadbare batterijen (autonomie: ñ10 uur)

* Afmetingen:
NoteBraille-20: 300 x 230 x 50 mm
NoteBraille-40: 300 x 300 x 50 mm

* Gewicht:
NoteBraille-20: 1,8 kg
NoteBraille-40: Gegevens ontbreken