-p40-


Spraaksynthesizers
Artic Transport
USA
ISO 9999 21.09.15
12/93

Compacte Engelstalige spraaksynthesizer.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het toestel wordt seri‰el aangesloten op een PC.
* Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar, nl. de TransPort 611 en 615.
* Model 615 beschikt over ingebouwde tekst-naar-spraak software in ROM: het
Artic Business Vision programma. Bij het activeren van de spraaksynthesizer
wordt dit programma onmiddellijk naar het geheugen van de PC overgeladen.
* Model 611 beschikt niet over het ingebouwde Business Vision programma.
Een tekst-naar-spraak programma dient in de PC geladen te worden.
* De TransPort beschikt over een geheugen (RAM disk) van 190 Kbyte dat ter
beschikking staat van de gebruiker. De inhoud kan 30 tot 90 dagen bewaard
blijven indien het toestel uitgeschakeld is.
* Door toepassing van een energiebesparingssysteem kan deze
spraaksynthesizer ongeveer 16 uren werken op batterijen.
* Het toestel is voorzien van een luidspreker, volume- en toonregelaars en
een aansluiting voor een hoofdtelefoon.

* Producent:
Artic Technologies International Inc.
55 Park Street
USA-Troy, Michigan 48083
Tel.: +(1) 313 588 7370
Fax: +(1) 313 588 2650

* Verdelers:
Belgi‰: geen verdeler bekend
Nederland: geen verdeler bekend

* Prijs: gegevens ontbreken
* Voeding: via ingebouwde herlaadbare batterijen of via netadapter
* Afmetingen: gegevens ontbreken
* Gewicht: minder dan 0,5 kg