-p42-


Vergrotingssoftware
Readzoom
F
ISO 9999 21.09.27
12/93

ReadZoom is een vergrotingsprogramma voor IBM-compatibele PC's.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* ReadZoom is een resident programma dat enkel tekstgebaseerde schermen kan
uitvergroten.
* Om het programma te bedienen heb je het KeyNav of het KeyBraille
toetsenbord nodig.
* ReadZoom, dat 88 Kbytes in beslag neemt, kan in het extended of in het
expanded geheugen geladen worden.
* De vergroting, de kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond
kunnen door de gebruiker ingesteld worden.
* De cursor wordt automatisch gevolgd. ReadZoom ontdekt en toont
automatisch veranderingen (foutboodschap, rolluikmenu's,...) op het scherm.
* De mogelijkheid om een venster te defini‰ren is voorzien.
* De tekst op ‚‚n lijn laten voorbij rollen is mogelijk.
* De gebruiker kan een configuratiebestand aanmaken waarin de door hem
gebruikte instellingen vastgelegd worden.
* De computervereisten zijn: een IBM-compatibele PC met een EGA- of VGA-
monitor, een videokaart met minstens 128 Kbytes RAM-geheugen, een vrije
seri‰le poort en MS-DOS versie 3.0 of recenter.
* Het KeyNav toetsenbord wordt standaard meegeleverd. De handleiding wordt
enkel in zwartdruk geleverd.

* Producent: Euromiw S.A.
34, rue du G‚n‚ral Brunet
F-75019 Paris
Tel.: +(33) 1 42 00 99 75
Fax: +(33) 1 42 01 98 40

* Verdelers:
Belgi‰: geen verdeler bekend
Nederland: geen verdeler bekend
Frankrijk: Eurobraille-Expo

* Prijs: Frankrijk: 4.900 FRF (februari '93, excl. B.T.W.)
* Voeding: niet van toepassing
* Afmetingen: niet van toepassing
* Gewicht: niet van toepassing