-p30-


BRAILLELEESREGELS
D
ISO 9999 21.09.12
BAUM INKA 01/94

Inka staat voor "INtegrated Key Access" en is een brailleleesregel met een
geintegreerd azerty-toetsenbord.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het toestel beschikt over een standaard PC-klavier, een leesregel met 44
achtpunts pi‰zo-cellen (waarvan 4 statuscellen), tien bedieningstoetsen en
-schakelaars voor de leesregel en 1 horizontale en 2 verticale OSP-stroken.
* De "Optical Sensor Pointer"-stroken (afgekort als OSP) dienen voor de be-
diening van de cursor-routing en vervangen de klassieke cursor-routing
toetsen. Het cursor-routing systeem werkt zowel horizontaal als verticaal.
* Onder de LED's die "NumLock", "CapsLock" en "ScrollLock" aangeven, staan
pennetjes die omhoog komen als de bijhorende lampjes branden.
* Om de Inka op de PC aan te sluiten volstaat de toetsenbordkabel. Zowel de
voeding, de toetsenbordsignalen als de aansturing van de leesregel lopen
via deze ene kabel !  Meestal wordt echter een externe voeding aangeraden.
De gebruikelijke seri‰le aansluiting is eveneens mogelijk.
* De aanstuursoftware voor de PC zit in het ROM-geheugen van de Inka en
wordt na een toetsencombinatie via de toetsenbordkabel in de PC geladen.
* De Inka kan nog niet onder MS-Windows werken.
* Optioneel kunnen een ingebouwde drietalige spraaksynthesizer (beschikbare
talen: Engels, Frans, Duits, Spaans) of 12 extra braillecellen verkregen
worden. Deze extra cellen kunnen gebruikt worden om een vast schermgedeelte
(statuslijn, menubalk,...) permanent in het oog te houden.

* Producent: BAUM ELEKTRONIK GmbH
Schloá Langenzell
D - 69257 Wiesenbach
Tel.: +(49) 6223 49 09 0
Fax: +(49) 6223 49 09 99

* Verdelers: Belgi‰: BRAILLELIGA
Nederland: LAMERIS OOTECH

* Prijs: Belgi‰: Gegevens ontbreken
Nederland: 15.380 NLG (januari '94, excl. B.T.W.)

* Voeding: Via de PC of via een netstroomadapter
* Afmetingen: 565 x 251 x 71 mm
* Gewicht: 3,8 kg