-p31-


BRAILLELEESREGELS
A
ISO 9999 21.09.12
CARETEC TACTILO 20 / 40
01/94

Compacte brailleleesregel die vooral kan samenwerken met een notebook PC of
met het NotaPhon notitietoestel.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Dit toestel bestaat in twee uitvoeringen naar gelang het aantal pi‰zo-
elektrische achtpunts braillecellen: 22 of 42 (waarvan 2 statuscellen).
* De Tactilo is vrij klassiek van opbouw: vooraan op de platte behuizing
zit de rij braillecellen met rechts erboven de vier navigatietoetsen.
Eerder ongewoon is de plaatsing van een seri‰le poort op de voorzijde.
* Door de beperkte breedte en door de ongewone plaatsing van de bedie-
ningstoetsen is de combinatie met een normaal PC-klavier niet handig. Het
toestel is dan ook vooral bedoeld voor gebruik met een notebook PC of het
NotaPhon notitietoestel van dezelfde fabrikant.
* Een cursor-routing systeem is niet voorzien.
* De Tactilo beschikt over twee seri‰le poorten, ‚‚n voor aansluiting van
een NotaPhon en ‚‚n voor de aansluiting van een PC (de nodige software
hiervoor wordt meegeleverd), een diskettestation of een drukker.
* De Tactilo 42 wordt met een snellader geleverd. De Tactilo 22 wordt met
een gewone batterijlader (oplaadduur: 12 uur) geleverd.

* Producent: CARETEC ™STERREICH
Technische Hilfsmittel f�r Behinderte
Wollzeile 9
A - 1010 Wien
Tel.: +(43) 222 513 80 81 0
Fax: +(43) 222 513 80 81 9

* Verdelers: Duitsland: CARETEC DEUTSCHLAND
Belgi‰: Geen verdeler bekend
Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Duitsland: Tactilo 22: 5.520 DEM
  Tactilo 42: 11.960 DEM (oktober '93, incl. B.T.W.)

* Voeding: Tactilo 22: 12V oplaadbare batterijen (autonomie: ñ 2,5 uur)
Tactilo 42: 18V oplaadbare batterijen (autonomie: max. 10 uur)

* Afmetingen: Tactilo 22: 222 x 142 x 37 mm
Tactilo 42: 344 x 192 x 40 mm

* Gewicht: Tactilo 22: 1 kg
Tactilo 42: 2,5 kg