-p32-


LEESMACHINES - PC-BASIS
USA
ISO 9999 21.06.06
READING ADVANTEDGE
01/94

OCR-programma van Kurzweil dat de PC-KPR soft- en hardware vervangt.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* De AdvantEdge software genereert tekstschermen, wat gebruik van ver-
grotingsprogramma, spraaksynthesizer of brailleleesregel mogelijk maakt.
* Verschillende lettertypes (tussen 6 en 96 punten groot) kunnen worden
herkend. Kolommen worden herkend. De detektie van de pagina-ori‰ntatie
(portrait of landscape) en de contrastregeling gebeuren automatisch.
* Herkenning van een matrix-afdruk of een grafisch faxbestand is mogelijk.
* Naast de standaard woordenboeken kan men ook een eigen gebruikers-
woordenboek samenstellen. Een permanente helpfunctie is aanwezig.
* Een gescand document kan als een grafisch bestand (TIFF of PCX) bewaard
worden, voor herkenning op een later tijdstip.
* Meer dan 40 bestandsformaten voor tekstverwerking worden ondersteund.
* Deze software kan geleverd worden met de Kurzweil GSPlus (300 dpi SCSI
glasplaatscanner) of de Kurzweil SA4-3 (400 dpi SCSI bookedge-scanner).
* Buiten de Kurzweil scanners worden ook de scanners uit het ScanJet-gamma
van Hewlett Packard ondersteund.
* De hard- en softwarevereisten zijn: een IBM-compatibele PC met minstens
een 16 MHz 386 processor, 14 Mb vrij op de harde schijf, minstens 4 Mb RAM-
geheugen (8 Mb aanbevolen) en MS-DOS 3.1 of recenter.

* Producent: KURZWEIL XEROX IMAGING SYSTEMS Inc.
9 Centennial Drive
USA - Peabody, MA 01960
Tel.: +(1) 508 977 2000
Fax: +(1) 508 977 2437

* Verdelers: Belgi‰: SENSOTEC
Nederland: LAMERIS OOTECH

* Prijs: Belgi‰: Software + GSPlus scanner: 73.029 BEF
  Software + SA4-3 scanner: 161.826 BEF
  Enkel de software: 43.154 BEF (jan. '94, excl. B.T.W.)
  Nederland: Software + GSPlus scanner: 4.110 NLG
  Software + SA4-3 scanner: 9.185 NLG
  Enkel de software: 2.465 NLG (dec. '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: Niet van toepassing
* Afmetingen: Niet van toepassing
* Gewicht: Niet van toepassing