-p34-


NOTITIETOESTELLEN
A
ISO 9999 21.12.XX
CARETEC NOTAPHON
01/94

Compact notitietoestel met ingebouwde spraaksynthesizer.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het toestel beschikt over een brailletoetsenbord met 8 toetsen en duits-
talige spraaksynthesizer.
* De spraak kan beluisterd worden via de ingebouwde luidspreker of via een
oortelefoon. Volume, snelheid en toonhoogte van de spraak zijn instelbaar.
* Het toestel kan dienst doen als spraaksynthesizer of als
brailletoetsenbord voor een PC.
* De ingebouwde software biedt volgende funkties: tekstverwerking, agenda,
adressenboekje, wetenschappelijke rekenmachine en klok met alarm en
chronometer.
* Bovendien wordt ook de Winetu-software, voor het omzetten van Duits
kortschrift naar volschrift braille en omgekeerd, meegeleverd.
* Het RAM-geheugen is 128 Kb groot en is uitbreidbaar tot 512 of 1.024 Kb.
* De ingebouwde seri‰le (RS-232) poort kan gebruikt worden voor het aan-
sluiten van een PC (voor uitwisseling van bestanden), een Tactilo braille-
leesregel met 12, 22 of 42 cellen of een braille- of zwartschriftdrukker.
* Standaard worden een netstroomadapter, een oortelefoon en een handleiding
meegeleverd.
* Optioneel zijn een brailleleesregel, een diskettestation, een
brailledrukker of extra geheugenuitbreidingskaarten verkrijgbaar.

* Producent: CARETEC ™STERREICH
Technische Hilfsmittel f�r Behinderte
Wollzeile 9
A - 1010 Wien
Tel.: +(43) 222 513 80 81 0
Fax: +(43) 222 513 80 81 9

* Verdelers: Duitsland: CARETEC DEUTSCHLAND
Belgi‰: DATA BRAILLE SERVICE
Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Duitsland: 6.900 DEM (oktober '93, incl. B.T.W.)
Belgi‰: Gegevens ontbreken

* Voeding: Via batterijen of via netstroomadapter
* Afmetingen: 220 x 103 x 39 mm
* Gewicht: ñ 0,550 kg