-p41-


REKENMACHINES
RC
ISO 9999 21.18.06
VOICER TALKING WIZZARD
01/94

Sprekende zakrekenmachine met engelstalige spraakweergave.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het toestel beschikt over de vier basisbewerkingen en heeft een ingebouw-
de klok met alarmfunktie.
* In dichtgeklapte toestand wordt de tijd door een druk op de bolle boven-
zijde van het apparaat uitgesproken.
* Op het LCD-scherm zijn maximum acht zwarte cijfers zichtbaar tegen een
grijze achtergrond.
* De cijferhoogte bedraagt 9 mm.
* Getallen kunnen enkel geheel uitgesproken worden.
* Behalve de wistoetsen (clear en ac) worden ze allemaal uitgesproken.
* Foutboodschappen worden aangegeven door een geluidssignaal.
* Het geluid wordt weergegeven door de ingebouwde luidspreker. Het volume
en de spreeksnelheid zijn niet regelbaar. Het geluid is uitschakelbaar.
* Een herhalingsfunktie voor de uitspraak van het scherm is aanwezig.
* Er zijn 23 rubberen toetsen met opschrift van 3 mm.

* Producent: Gegevens ontbreken
Taiwan

* Verdelers: Belgi‰: Geen verdeler bekend
Nederland: STICHTING HBS

* Prijs: Nederland: 98 NLG (januari '94, incl. B.T.W.)
* Voeding: 3 batterijtjes van 1,5 V (AAA)
* Afmetingen: 130 x 30 x 80 mm
* Gewicht: 0,175 kg